ККнаPIC

http://alex---1967.narod.ru/photoalbum_PIC.html

| Замена механического центробежного регулятора на не имеющий подвижных частей электронный на микроконтроллере PIC 16F84A |  |
| --- | --- |

Принципиальная схема. У автора резистор был 4,7 к , я решил несколько увеличить - до 6,2 килоома

В качестве основы взял старую плату от неисправного коммутатора

Установил микроконтроллер и прочие радиоэлементы Засунул в подходящую коробку

и установил под капотом рядом с коммутатором

из трамблера вытащил пружины :

автор этой разработки(см. ссылку на первоисточник внизу) рекомендует закрепить грузики в разведенном положении сваркой , но я решил сделать проще - просто подогнул кронштейны , за которые цепляются пружины грузиков , так , чтобы эти согнутые кронштейны фиксировали грузики в разведенном положении:

Это позволит при желании вернуться к первоначальному варианту при какой-либо неисправности. Для этой же цели установил тумблер , которым можно напрямую замкнуть выход датчика Холла на коммутатор.

Цель замены - подогнать характеристики центробежного регулятора(ЦР) под теоретический оптимум.

Первые впечатления после установки - немного изменился звук двигателя , характер детонации в зависимости от скорости/передачи/нагрузки , но в целом каких-либо радикальных изменений не заметил.

С течением времени буду сообщать о результатах эксплуатации.

Напоследок о том , во сколько это удовольствие обошлось - 140 руб микросхема, 230 программирование её, 15 руб разъём , кварц примерно 20 руб, остальные детали нашлись дома. Итого эта штука вышла равной  цене нового ДМИ(трамблера) ОКИ.

15 мая 2005 г.

Первоисточники см. ниже

первоисточники тут
Здесь примерно та же идея, но на другой элементной базе

Здесь файл на ассемблере с программой , написанной под ОКУ

#include p16f84a.inc

__config _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC

;------------------------------------------------------------------

jz	macro 	LBL	;переход, если результат равен нулю

btfsc	STATUS,Z

goto	LBL

endm

;------------------------------------------------------------------

jnz	macro 	LBL	;переход, если результат не равен нулю

btfss	STATUS,Z

goto	LBL

endm

;------------------------------------------------------------------

iff	macro	cc,dd,aa,bb	;если (бит dd в байте сс)=aa идем на bb

if	aa == 0

btfss	cc,dd

goto	bb

else

btfsc	cc,dd

goto	bb

endif

endm

;------------------------------------------------------------------

let	macro	aa,bb	;присвоить регистру aa значение bb (через W)

movlw	bb

movwf	aa

endm

;------------------------------------------------------------------

#define	bank1	bsf	STATUS,RP0	;банк памяти 1

#define	bank0	bcf	STATUS,RP0	;банк памяти 0

;------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------

cblock	20

W_TEMP,STATUS_TEMP,fsr_TEMP	;врем ячейки для обработки прерываний

imp,zzz,zz1,tmr

endc

;------------------------------------------------------------------

org	0

clrf	TMR0	;инициализация порта

goto	main

;------------------------------------------------------------------

org	4

movwf	W_TEMP		;сохранение

swapf	STATUS,W	;регистров

movwf	STATUS_TEMP	;W и STATUS

movf	FSR,W

movwf	fsr_TEMP

;------------------------------------------------------------------

movfw	TMR0

movwf	tmr

clrf	TMR0	;инициализация порта

call	ob_min

call	op_z

xorlw	0

btfss	STATUS,Z

call	zader		;задержка зажигания

bcf	PORTA,4		;импульс зажигания

call	zadimp		;равный трети паузы

bsf	PORTA,4

bcf	INTCON,INTF

;------------------------------------------------------------------

exit	movf	fsr_TEMP,W

movwf	FSR

swapf	STATUS_TEMP,W	;восстановление

movwf	STATUS		;регистров

swapf	W_TEMP,F	;W и

swapf	W_TEMP,W	;STATUS

retfie			;возврат из прерывания

;------------------------------------------------------------------

main	movlw	d'10'

movwf	tmr

call	zadimp

bsf	STATUS,RP0	;банк памяти 1

movlw	b'00000001'	;Настройка порта А

movwf	TRISA

movlw	b'00000001'	;Настройка порта B

movwf	TRISB

;        	let	OPTION_REG,b'10000110'	;4горшка

let	OPTION_REG,b'10000111'	;2горшка

bcf	STATUS,RP0	;банк памяти 0

bsf	INTCON,INTE

bsf	INTCON,GIE	;разрешение прерываний

bsf	PORTA,4

m1	movlw	0ff

xorwf	TMR0,W

btfss	STATUS,Z

goto	m1

movlw	0ff

movwf	TMR0

goto	m1

zader	movwf	zz1

zader1	nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

decfsz	zz1,F

goto	zader1

return

zadimp	nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

decfsz	tmr,F

goto	zadimp

return

org	0fd

ob_min	clrf	PCLATH	;инициализация порта ;обороты в минуту /100, зависимость от периода

incf	PCLATH,F

addwf	PCL,F

dt	d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50'

dt	d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50'

dt	d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50',d'50'

dt	d'49',d'48',d'47',d'46',d'45',d'44',d'43',d'43',d'42',d'41',d'40',d'40',d'39',d'38',d'38',d'37'

dt	d'37',d'36',d'36',d'35',d'34',d'34',d'33',d'33',d'33',d'32',d'32',d'31',d'31',d'30',d'30',d'30'

dt	d'29',d'29',d'28',d'28',d'28',d'27',d'27',d'27',d'26',d'26',d'26',d'25',d'25',d'25',d'25',d'24'

dt	d'24',d'24',d'24',d'23',d'23',d'23',d'23',d'23',d'22',d'22',d'22',d'22',d'22',d'21',d'21',d'21'

dt	d'21',d'21',d'20',d'20',d'20',d'20',d'20',d'20',d'19',d'19',d'19',d'19',d'19',d'19',d'18',d'18'

dt	d'18',d'18',d'18',d'18',d'18',d'17',d'17',d'17',d'17',d'17',d'17',d'17',d'17',d'17',d'16',d'16'

dt	d'16',d'16',d'16',d'16',d'16',d'16',d'16',d'15',d'15',d'15',d'15',d'15',d'15',d'15',d'15',d'15'

dt	d'15',d'14',d'14',d'14',d'14',d'14',d'14',d'14',d'14',d'14',d'14',d'14',d'14',d'13',d'13',d'13'

dt	d'13',d'13',d'13',d'13',d'13',d'13',d'13',d'13',d'13',d'13',d'13',d'12',d'12',d'12',d'12',d'12'

dt	d'12',d'12',d'12',d'12',d'12',d'12',d'12',d'12',d'12',d'12',d'12',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11'

dt	d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'11',d'10'

dt	d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10'

dt	d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'10',d'09',d'09',d'09',d'09',d'09',d'09',d'09',d'09',d'09',d'09'

;--------------------------------------------------------------------

org	200

op_z	clrf	PCLATH	;инициализация порта ;опаздывание в (млс*40) в зависимости от (част./100) /1ед.=25мкс./

incf	PCLATH,F	;((1/((об/мин)/60)*1000)/360)*40*(задержку в градусах от верхнего предела), т.е.

incf	PCLATH,F	;если максимальный угол=30, а угол при 1000 об. например 4.5, то задержка равна

addwf	PCL,F		;30-4.5=25.5 (пример для 900 об и 4.5 градусах->

;(1/(900/60))*1000=66.6666666

;(66.6666666/360)*25.5*40=188.88888  и пишем в таблицу округленное 189

;в таблице первые 9 чисел не имеют значения, а следующие соответствуют

;оборотам 900, 1000, 1100, 1200 и т.д. до 5000

dt	d'0',d'0',d'0',d'0',d'0',d'0',d'0',d'0',d'0'

;		900    	1000   	1100   	1200   	1300  	1400  	1500  	1600  	1700  	1800

dt	d'189',	d'170',	d'155',	d'142',	d'131',	d'122',	d'114',	d'106',	d'99',	d'91'

;		1900  	2000  	2100  	2200  	2300  	2400  	2500  	2600  	2700  	2800

dt	d'83',	d'75',	d'69',	d'62',	d'57',	d'52',	d'47',	d'42',	d'38',	d'35'

;		2900  	3000  	3100  	3200  	3300  	3400  	3500  	3600  	3700  	3800

dt	d'31',	d'28',	d'26',	d'24',	d'22',	d'21',	d'19',	d'18',	d'16',	d'15'

;		3900  	4000  	4100  	4200  	4300  	4400  	4500  	4600  	4700  	4800

dt	d'14',	d'13',	d'12',	d'11',	d'10',	d'9',	d'8',	d'7',	d'6',	d'5'

;		4900  	5000

dt	d'2',	d'0'

;------------------------------------------------------------------

end

Здесь файл с готовой прошивкой PIC под ОКУ

:020000040000FA

:0400000081011C2836

:08000800A000030EA100040892

:10001000A2000108A6008101FD200022003A031D74

:10002000312005124B2005168B1022088400210E6A

:100030008300A00E200E09000A30A6004B20831674

:1000400001308500013086008730810083120B1655

:100050008B170516FF300106031D2A28FF3081008B

:100060002A28A50000000000000000000000000099

:100070000000000000000000000000000000000080

:100080000000000000000000000000000000000070

:10009000A50B32280800000000000000000000004E

:1000A0000000000000000000000000000000000050

:1000B0000000000000000000000000000000000040

:1000C0000000000000000000000000000000000030

:1000D0000000000000000000000000000000000020

:0A00E00000000000A60B4B280800EA

:0601FA008A018A0A820757

:1002000032343234323432343234323432343234BE

:1002100032343234323432343234323432343234AE

:10022000323432343234323432343234323432349E

:10023000323432343234323432343234323432348E

:10024000323432343234323432343234323432347E

:10025000323432343234323432343234323432346E

:10026000313430342F342E342D342C342B342B3481

:100270002A342934283428342734263426342534A3

:1002800025342434243423342234223421342134B8

:100290002134203420341F341F341E341E341E34C5

:1002A0001D341D341C341C341C341B341B341B34CF

:1002B0001A341A341A3419341934193419341834D4

:1002C00018341834183417341734173417341734D3

:1002D00016341634163416341634153415341534D1

:1002E00015341534143414341434143414341434CC

:1002F00013341334133413341334133412341234C8

:1003000012341234123412341234113411341134C0

:1003100011341134113411341134113410341034B7

:1003200010341034103410341034103410340F34AE

:100330000F340F340F340F340F340F340F340F34A5

:100340000F340E340E340E340E340E340E340E349C

:100350000E340E340E340E340E340D340D340D3490

:100360000D340D340D340D340D340D340D340D3485

:100370000D340D340D340C340C340C340C340C347A

:100380000C340C340C340C340C340C340C340C346D

:100390000C340C340C340B340B340B340B340B3462

:1003A0000B340B340B340B340B340B340B340B3455

:1003B0000B340B340B340B340B340B340B340A3446

:1003C0000A340A340A340A340A340A340A340A343D

:1003D0000A340A340A340A340A340A340A340A342D

:1003E0000A340A340A340A340A340A34093409341F

:1003F0000934093409340934093409340934093415

:100400008A018A0A8A0A82070034003400340034E0

:1004100000340034003400340034BD34AA349B343A

:100420008E3483347A3472346A3463345B345334B4

:100430004B3445343E34393434342F342A34263462

:1004400023341F341C341A3418341634153413343E

:10045000123410340F340E340D340C340B340A348F

:0E0460000934083407340634053402340034FD

:02400E00F13F80

:00000001FF

На страницу МОЁ АВТО
на главную страницу