РЕЛЕ СТОП-СИГНАЛА
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

http://www.autonote.ru/craft.php?id=192&start_no=0&on_page=20&blok_on_page=10&start_blok=0

От быстроты реакции водителя на стоп-сигналы идущего спереди автомобиля сильно зависит безопасность движения, особенно, на скользкой или мокрой дороге. С целью снижения аварийности движения необходимо как-то повысить заметность стоп-сигналов, например, установить дополнительные стоп-сигналы, расположив их за задним стеклом салона автомобиля.

При помощи представленного в данной статье реле, устанавливаемого как дополнительное оборудование, можно повысить заметность штатных или дополнительных стоп-сигналов, заставив их мигать в начале торможения.

Реле подключается тремя проводами: один идет на “массу” (минус борт-сети), а два других включаются в разрыв провода, идущего от контактного датчика положения педали тормоза к лампам стоп-сигнала.

При нажатии педали, в первое время, стоп-сигналы мигают четырехкратно, а затем горят ровным светом. При отпускании педали, сразу гаснут.

Схема устройства показана на рисунке. В момент нажатия педали на схему подается питание от датчика положения педали. Цепь C2-R3 предустанавливает счетчик D2 в нулевое положение. На его выходах устанавливаются нули, а на выходе элемента D1.3 возникает единица, которая посредством ключа VT1 включает реле К1, подающее питание на лампы стоп-сигнала. Таким образом, при нажатии тормоза первая вспышка ламп происходит незамедлительно. Далее происходит счет счетчиком D2 импульсов, поступающих от мультивибратора D1.1-D1.2 на его счетный вход. Во время этого счета логический уровень на выводе 13 D2 периодически меняется. Когда возникает единица, на выходе элемента D1.3 возникает ноль и лампы гаснут, а когда возникает на выводе 13 D2 ноль, - лампы зажигаются. Так лампы вспыхивают четыре раза, и на пятый раз счетчик устанавливается в состояние “1024” и на его выводе 15 возникает логическая единица, которая инвертируется элементом D1.4 и поступает на входы элементов D1.2 и D1.3. Это приводит к тому, что элемент D1.3 фиксируется в состоянии единицы на своем выходе, лампы остаются включенными, а мультивибратор D1.1-D1.2 блокируется и перестает подавать импульсы на счетчик D2.

В таком состоянии схема будет находится пока не будет отпущена педаль тормоза.

При повторном нажатии весь процесс начинается с нуля, независимо от того, в каком состоянии схема находилась в момент прошлого выключения.

Цепь R6-VD1 служит для защиты микросхем от выбросов питания. Резистор R5 ускоряет разрядку СЗ после выключения питания.

Подстройкой резистора R2 можно установить “по вкусу” частоту мигания.

Реле К1 - типа JQC-3FC или аналогичное.