| Реле стеклоочистителей 524.3747 http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=87466 http://mriat.agava.ru/uaz/U642B.pdf |
| --- |
|  | Как изменить частоту махов и/или количество махов после омывания. |  |

|  | Реле 524.3747 является полным аналогом 522.3747, но построено не на транзисторах, а на микросхеме КР1055ГП2 (имп. аналог U642B), что позволило вдвое уменьшить габаритные размеры. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Регулировка частоты взмахов дворников в прерывистом режиме производится с помощью переменного резистора R3. На наших а/м штатно этого резистор отсутствует. Есть несколько вариантов: - Можно его поставить на приборной панели, чтобы регулировать частоту на ходу (благо он ставится в разрыв голубого провода, идущего от контакта "9" разъема Х4 на ЧЯ к контакту "I" подрулевого переключателя, так что подцепиться легко). - Не ставить R3, а вместо него подобрать номинал R2, если вы хотите раз и навсегда изменить начальную частоту. Больше сопротивление - больше промежуток. Изменить количество взмахов после омывания можно подбором резистора R4. По схеме он 130 кОм, в моем реле стоял 120 кОм. Меньше сопротивление - меньше взмахов. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Внимание! В продаже есть левые реле 524.3747, собранные на 3 имп. транзисторах. Отличить можно по надписи "ТУРА 524.3747". Глючит, сборка будто человеком впервые взявшим в руки паяльник, если попадется - не берите. А вообще корпус этих реле легко вскрывается, при покупке можно попросить убедиться, что стоит ИМС КР1055ГП2. |
| --- | --- |