Трехполосная АС на динамиках Satori

https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspeakers/bookshelf/trekhpolosnaja_as_na_dinamikakh_satori/1-1-0-15

Технические характеристики: Рекомендованная мощность усилителя, Вт: от 20 Рабочая площадь помещения, кв. метров: до 25 Номинальная мощность, Вт: 70 Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4.9Ом) Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 44-29000 Чувствительность при 2,83в, дБ: 85 Габариты, ВхШхГ, мм: 490х230х320 Масса, кг: 13.5 Сведение полос фазокогерентное и рабочая точка на оси ВЧ динамика на расстоянии более 2 метров. Оформление НЧ разработано для работы и сохранения линейного хода при работе на мощностях 70вт, что создает давление достаточное для помещения 25кв метров. Расположение динамиков на передней панели АС подобрано для получения минимальной неравномерности АЧХ. Динамики Низкочастотный 7,5 дюймовый динамик MW19P-8, среднечастотный динамик MR13P-4 и высокочастотный - TW29R. Динамики линейки Satori, бренда SB Acoustics. Корпус Корпус выполнен из 16мм МДФ. Порт ФИ выведен назад, который сохраняет нормальный режим работы при расстоянии до стены более 10см. В объем СЧ динамика вложен синтепон массой 50гр. В объеме НЧ – 100гр синтепона. Фильтр АЧХ с расстояния 2 метра: ИЧХ: АЧХ с расстояния 1 метр и внеосевые под углом 21 и 45 градусов. Изменение хода на АЧХ в области 300-600гц связано с тем, что на расстоянии измерения (1 метр) фазы НЧ и СЧ динамиков еще не совпадают.

Категория: Полочные¦Добавил: Admin (09.04.2018) ¦Автор: Алексей Александров E-mail Web-site