http://www.radiotexnika.ru/spravochnik/adv/advh42.php

Операционные усилители

| Микросхема | Аналог | Назначение | Корпус |
| --- | --- | --- | --- |
| 140УД1А-Б | MA702 | ОУ средней точности Uсм=7.5 мВ, Iвх= 6(А), 9(Б) мкА | 301.12-1 |
| КР140УД1А-В | MA702 | ОУ средней точности Uсм=7 мВ, Iвх= 7(А), 11(Б,В) мкВ | 201.14-1 |
| 140УД5А-Б КР140УД5А-Б | б/а | ОУ средней точности Uсм=7(А), 4.5(Б) мВ; Iвх= 1(А), 6(Б) мкВ | 301.12-1 201.14-1 |
| 140УД6А-Б КР140УД6 140УД601 КР140УД608 | MC1456 - - MC1456G | ОУ средней точности Uсм=5(А), 8(Б) мВ; Iвх= 30(А), 50(Б) нВ | 301.12-2 201.14-1 3101.8-1 2101.8-1 |
| 140УД7 КР140УД7 КР140УД708 КФ140УД7 Н140УД7 140УД701 | MA741 SFC2741 MA741HC SFC2741DC | ОУ средней точности Uсм=4 мВ, Iвх=0.2 мкА | 301.8-2 201.14-1 2101.8-1 4303.8-1 Н02.16-2В 3101.8-1 |
| 140УД8А-Б КР140УД8А-Г | MA740 | ОУ средней точности Uсм=20(А), 100(Б) мВ; Iвх= 5(А), 10(Б) нА | 301.12-2 2101.8-1 |
| 140УД9 КР140УД9 | б/а | ОУ средней точности Uсм=5 мВ; Iвх= 350 нА | 301.12-2 2108.8-1 |
| 140УД10 | б/а | Быстродействующий ОУ | 301.8-2 |
| 140УД11 КР140УД11 КР140УД1101 | LM318 | Быстродействующий ОУ | 301.8-2 2101.8-1 238.16-2 |
| 140УД12 КР140УД12 КР140УД1208 КР140УД1201 КФ140УД12 | MA776 - MA776PL | Микромощный ОУ с регулируемым, потреблением мощности, Uсм=5 мА; Iвх=7.5 нА; Iп=0.18 мА | 301.8-2 201.14-1 2101.8-1 3101.8-1 |
| 140УД13 | б/а | Прецизионный предусилитель ПТ с дифференциальными входами типа МДМ, Uсм=50 мкВ; Iвх=0.5 нА | 301.8-2 |
| 140УД14 КР140УД14 КР140УД1408 140УД1401 | LM108 LM308 LM308F | Прецизионный ОУ с малым потреблением мощности, Uсм=4 мВ; Iвх=3 нА; Iп=0.6 мА | 301.8-2 201.14-1 2101.8-1 3101.8-1 |
| К140УД16 | б/а | Прецизионный ОУ | .8- |
| 140УД17А-Б К140УД17А-Б 140УД1701 Н140УД17А-Б | OP-07A OP-07E | Прецизионный ОУ Прецизионный ОУ Iвх=1 нА | 301.8-2 301.8-2 3101.8-1 Н04.16-2В |
| КР140УД18 | LF355N | ОУ с малым входным током | 2101.8-1 |
| 140УД20А КР140УД20А КР140УД20Б Н140УД20А-Б | MA747C | Сдвоенный ОУ с внутренней частотной коррекцией и защитой от короткого замыкания, Uсм=5 мВ; Iвх=0.2 (0.5 для КР140УД20) мкА | 201.14-10 201.14-1 201.14-1 Н04.16-2В |
| 140УД21 | HA2900 | Прецизионный ОУ с импульсной стабилизацией | 3101.8-2 |
| 140УД22 КР140УД22 К140УД2201 | LF356 LF356N | ОУ широкополосный, быстродействующий | 301.8-2 2101.8-1 3101.8-1 |
| 140УД23 К140УД23 | LF157 | Быстродействующий ОУ с малыми входными токами, 10 Мгц, 30 В/мкс, 750 нс | 301.8-2 3101.8-1 |
| КР140УД24 140УД24 | ICL7650 ICL7650 | Сверхпрецизионный ОУ (Uсм<5 мкВ, 0.8 МГц, 2 В/мкс) | 2101.8-1 301.8-2 |
| К140УД25А К140УД25Б К140УД25В КР140УД25А КР140УД25Б КР140УД25В | OP27A OP27B OP27C OP27ED OP27FD OP27GD | Прецизионный малошумящий ОУ (Uсм<30 мкВ, 3 МГц) | 301.8-2 301.8-2 301.8-2 2101.8-1 2101.8-1 2101.8-1 |
| К140УД26А 140УД26Б 140УД26В КР140УД26А КР140УД26Б КР140УД26В КР140УД26Г | OP37A OP37B OP37C OP37ED OP37FD OP37GD OP37GD | Прецизионный малошумящий ОУ повышенного быстродействия (Uсм<30 мкВ, 20 МГц, 20 В/мкс) | 3101.8-1 3101.8-1 3101.8-1 2101.8-1 2101.8-1 2101.8-1 2101.8-1 |
| КР140УД27 | LM163 | Прецизионный измерительный усилитель с тремя фиксированными коэффициентами усиления (10, 100, 1000) | 2101.16-1 |
| КР140УД281 | LF441 | Микромощный ОУ с полевыми транзисторами на входе (Uсм< 2 мкВ, 0.8 МГц, 1 В/мкс) | 2101.8-1 |
| КР140УД284 | LF444 | 4-канальный микромощный ОУ с полевыми транзисторами на входе (Uсм< 2 мкВ, 0.8 МГц, 1 В/мкс) | 2101.14-1 |
| 153УД1 Р153УД1 153УД101 | MA709 | ОУ средней точности Uсм=5 мВ, Iвх= 2 мкА | 301.8-2 2101.8-1 3101.8-1 |
| 153УД2 Р153УД2 153УД201 |  | ОУ средней точности | 301.8-2 2101.8-1 3101.8-1 |
| 153УД3 Р153УД3 153УД301 | MA709A | ОУ средней точности Uсм=2 мВ, Iвх= 0.2 мкА | 301.8-2 2101.8-1 3101.8-1 |
| К153УД4 | б/а | Операционный усилитель | 301.12-1 |
| 153УД5A 153УД5Б 153УД501 | MA725 | ОУ средней точности Uсм=1 мВ, Iвх= 0.1 мкА | 301.8-2 - 3101.8-1 |
| 153УД6 Н153УД6 153УД601 | LM101A | ОУ средней точности Uсм=2 мВ, Iвх= 75 нА | 301.8-2 Н04.16-2В 3101.8-1 |
| 154УД1A-Б КР154УД1А-Б Н154УД1А-Б | HA2700 | ОУ быстродействующий Uсм=3 мВ, Iвх= 20 нА, Uр=10 В/мкс | 301.8-2 2101.8-1 Н04.16-2В |
| 154УД2A | HA2530 | ОУ быстродействующий Uсм=2 мВ, Туст= 5 мкс | 301.8-2 |
| 154УД3А-Б КР154УД3А-Б Н154УД3А-Б | AD509 | ОУ быстродействующий Tуст=500 нс, Uр=60 В/мкс | 301.8-2 2101.8-1 Н04.16-2В |
| 154УД4А-Б КР154УД4А-Б | HA2520 | ОУ быстродействующий Tуст=600 нс, Uр=500 В/мкс | 301.8-2 2101.8-1 |
| К157УД1 | б/а | ОУ средней мощности, Iвых=300 мА | 201.9-1 |
| К157УД2 | б/а | Двухканальный ОУ | 201.14-1 |
| К157УД3 | б/а | Двухканальный ОУ с малыми шумами | 201.14-1 |
| К157УД4 | б/а | ОУ широкого применения | 2101.8 -1 |
| 544УД1А-В КР544УД1А-В | MA740 | ОУ с полевыми транзисторами на входе Iвх=1 нА | 301.8-2 2101.8-1 |
| 544УД2А-Б КР544УД2А-Г | CA3130 | Широкополосный ОУ с полевыми транзисторами на входе, Iвх=0.1 нА; Uр=20 В/мкс | 301.8-2 2101.8-1 |
| КР544УД3А КР544УД3Б |  | ОУ с полевыми транзисторами на входе с малым дрейфом и шумом, типовой входной ток 0.006 нА | 2101.8-1 |
| КР544УД4 |  | Сдвоенный ОУ с полевыми транзисторами на входе и низким уровнем шумов | 2101.8-1 |
| КР544УД5 |  | Микромощный ОУ с полевыми транзисторами на входе для напряжений питания +/-6 и +/-15В | 2101.8-1 |
| КР544УД6 |  | Сдвоенный ОУ с полевыми транзисторами на входе, малым дрейфом, низким уровнем шумов, типовой входной ток 0.006 нА | 2101.8-1 |
| КР544УД7 |  | Счетверенный ОУ с напряжением питания от 3 В | . - |
| КР544УД8 | LM158 | Сдвоенный ОУ с напряжением питания от 3 В | . - |
| КР544УД10 | TS272 | Сдвоенный микромощный КМОП ОУ с напряжением питания 2-10 В | . - |
| КР544УД11 | TS274 | Счетверенный микромощный КМОП ОУ с напряжением питания 2-10 В | . - |
| КР544УД12 | OP177G | Прецизионный ОУ (Uсм0=20 мкВ тип), дрейф 1мкВ/С тип. | 2101.8-1 |
| КР544УД14 | LF347 | Счетверенный ОУ с полевыми транзисторами на входе с напряжением питания от 3 В | . - |
| КР551УД1A КР551УД1Б | MA725B | ОУ средней точности Uсм=1.2 мВ, Iвх= 0.1 мкА | 201.14-1 |
| КР551УД2A КР551УД2Б | MA739DC | Малошумящий двухканальный ОУ, Iвх= 2 мкА | 201.14-1 |
| К553УД1А К553УД1Б К553УД101А-Б | MA709 | ОУ средней точности Uсм=7.5(А), 8(Б) мВ; Iвх=1.5(А),0.2(Б) мкА | 201.14-1 - 2101.8-1 |
| К553УД2 К553УД201 | LM201 | ОУ средней точности Uсм=7.5 мВ, Iвх= 1.5 мкА | 201.14-1 2101.8-1 |
| К553УД6 К553УД601 | LM201 | ОУ средней точности Uсм=2 мВ, Iвх= 75 нА | 201.14-1 2101.8-1 |
| 574УД1А 574УД1Б КР574УД1А-В | AD513 | Быстродействующий ОУ с полевыми транзисторами на входе, Iвх=0.5 нА; Uр=50 В/мкс | 301.8-2 - 2101.8-1 |
| 574УД2А 574УД2Б,В КР574УД2А-Б | TL083J | Двухканальный малошумящий ОУ с полевыми транзисторами на входе | 301.8-2 - 2101.8-1 |
| 574УД3А 574УД3Б КР574УД3 | LF151 | Малошумящий ОУ с полевыми транзисторами на входе | 301.8-2 - 2108.8-1 |
| 574УД4А КР574УД4 |  | ОУ, 10 мВ, 25 мкВ/град | 3101.8-1 2108.8-1 |
| КР1005УД1 | AN6551 | Сдвоенный ОУ | 1102.9-4 |
| КФ1032УД1 | TAB1042 | Счетверенный малошумящий широкополосный ОУ, низковольтный (Eп<1.5 В) | Н104.16-1В 4118.24-1 |
| КФ1032УД1 | TAB1042 | 2 операционных усилителя и 2 компаратора | 4308.16-1 |
| КР1040УД1 | LM358 | Сдвоенный ОУ, Uсм=7 мВ | 2101.8-1 |
| К1040УД2 | L272M | 2 мощных ОУ, Uсм= 50 мВ, E=24 В, Iвых= 500 мА | 1102.9-5 |
| КФ1053УД2 | AN6562S | Сдвоенный операционный усилитель, E=4.5-33 В, Uсм=7 мВ, К=25000 | 4309.8-1 |
| КФ1053УД3 | NJM2902M | Счетверенный операционный усилитель, E=4.5-33 В, Uсм=7 мВ, К=25000 | 4311.14-2 |
| К1401УД1 К1401УД1 | LM2900 | Счетверенный ОУ с однополярным питанием, Еп= 4-36 В | 201.14-8 2102.14-2 |
| К1401УД2А-Г 1401УД2 Н1401УД2А | LM324D | Счетверенный ОУ, Еп= 3-30 В | 2102.14-2 201.14-10 Н04.16-1В |
| К1401УД3 | TDB0146 | Счетверенный ОУ программируемый с выходным током до 12 мА | 2103.16-3 |
| К1401УД4 1401УД4Б | MSLP-347 | Счетверенный ОУ, 2.5 Мгц, 10 В/мкс, 1.5 Мгц, 3 В/мкс с полевыми транзисторами на входе | 2102.14-2 201.14-10 |
| К1401УД6 | LM392 | ОУ и компаратор | 2101.8-1 |
| 1407УД1A 1407УД1Б КР1407УД1 КФ1407УД1 | SE5534 ? HA2535?? | Малошумящий широкополосный ОУ для низкоомных генераторов | 301.8-2 - 2101.8-1 4308.16-1 |
| КР1407УД2 КР1407УД2А | LM4250 | Малошумящий ОУ программируемый, низковольтный (Еп> 1.2 В) | 2101.8-1 |
| 1407УД3 КР1407УД3 | EK41 | Малошумящий ОУ широкополосный низковольтный (Еп> 2 В) | 301.8-2 2101.8-1 |
| КФ1407УД4 КФ1407УД4А КР1407УД4 | б/а б/а TAB1042 | Счетверенный ОУ малошумящий низковольтный (Еп= 1.5-6 В) | Ф08.16-1 Ф08.16-1 238.16-3 |
| 1408УД1 КР1408УД1 | LM143 LM343D | Высоковольтный ОУ (Е=30 В) | 201.14-10 201.14-1 |
| 1408УД2 КР1408УД2 | MA747C | Сдвоенный ОУ с внутренней частотной коррекцией и защитой от короткого замыкания на выходе | 201.14-10 201.14-1 |
| К1409УД1А-Г КР1409УД1А-Г | CA3140 CA3140S | ОУ с малым Iвх=50 пА (биМОП) | 3101.8-2 2101.8-1 201.14-1 |
| К1416УД1 | TAB1042 | 4 малошумящих широкополосных ОУ | 402.16-6 |
| 1417УД13 |  | Прецизионный предусилитель постоянного тока, Uсм=50 мкВ, Uдр=0.5 мкВ/град | 3101.8 -1 |
| М1417УД20 |  | Сдвоенный операционный усилитель | 201.14-10 |
| 1417УД64А-Б |  | Операционный усилитель | 401.14-5 |
| Н1420УД1 | SE5539 | ОУ быстродействующий, широкополосный 280 В/мкс, 60 нс, К=350 | Н04.16-2В |
| Н1420УД2 |  | ОУ быстродействующий, широкополосный | Н04.16-2В |
| 1422УД1 | MA791 | Мощный ОУ | 4116.8-2 |
| К1423УД1 | ICL7612 | Программируемый ОУ на пониженное напряжение питания, КМОП, Е=1-5 В | 3101.8-2 |
| К1423УД2А-В | ICL7621 | 2 универсальных ОУ с низким напряжением питания, КМОП, Е=0,9-5,5 В | 3101.8-2 |
| М1423УД3А-Б |  | 4-канальный программируемый усилитель | 201.16-10 |
| КР1426УД1 | NIM2034D | 2 ОУ для звукоснимателя | 201.14-1 |
| К1427УД1 | NE5517 | Сдвоенный регулируемый ОУ с токовым выходом и двумя эмиттерными повторителями | 2103.16-8 |
| К1429УД1 | L272 | 2 низковольтных ОУ | 1102.9-5 |
| Б1432УЕ1А-В |  | Широкополосный быстродействующий буферный усилитель, К=1, F=200 Мгц, V=1000 В/мкс |  |
| 1433УД1 | HA5190 | ОУ Uсм=5 мВ, Iвх=15 мкА, K>15000, Fт>150 Мгц, V>160 В/мкс, E=15 В с малым временем установления | 4116.8-3 |
| КР1434УД1А-В | SS1101A | 2 ОУ с нормированным уровнем собственных шумов | 201.14-1 |
| KР1443УД1 | б/а | Трёхканальный высоковольтный операционный усилитель с внутренней частотной коррекцией и высоким коэффициентом усиления. Питание-два источника с широким диапазоном напряжения. Ucc до 300B, Ucc1 до -15В, Ucc2 до +15В. | MULTIWATT-15 |
| 1460УД2Р | TCA0372 | Сдвоенный мощный операционный усилитель, выходной ток 1А. | ДИП-8 |
| 1464УД1Р | LM358 | Операционный усилитель сдвоенный | ДИП-8 |
| 1467УД1Р | LM158 | Операционный усилитель сдвоенный | 4112.8-1 |
| 1467УД2Р | LM124 | Операционный усилитель счетверенный | 201.14-10 |
| 1473УД1Т | OP27A | Малошумящий прецизионный операционный усилитель | 4116.8-3 |

| Предыдущая страница | Содержание | Справочники | Следующая страница |
| --- | --- | --- | --- |

Козак Виктор Романович, Новосибирск, 5-ноя-2004г.