# Принтер HP LaserJet 6L ремонт

# https://www.osp.ru/pcworld/2006/09/3198837/

# Новая жизнь старого принтера

10.09.2006 Автор: Андрей Хорошавин

Часть 3. Ремонт и обслуживание принтера HP LaserJet 5L/6L В прошлом номере мы говорили о заправке картриджа для принтера HP LaserJet 5L/6L. Процедура не очень сложная и позволяет сэкономить на расходных материалах.

##### Часть 3. Ремонт и обслуживание принтера HP LaserJet 5L/6L

В прошлом номере мы говорили о заправке картриджа для принтера HP LaserJet 5L/6L. Процедура не очень сложная и позволяет сэкономить на расходных материалах.

Данные принтеры находятся в эксплуатации уже довольно давно, и наверняка у вас с ними возникали разные мелкие проблемы — например, принтер не захватывал бумагу, протягивал несколько листов, вы получали смазанное изображение и т.д. Вот рекомендации, которые помогут избавиться от подобных неприятностей.

#### Нет подхвата листов

При этой неисправности напечатать что-либо весьма затруднительно. Конечно, при определенной сноровке можно как-нибудь впихнуть лист. Но разве это выход? Проблему надо решать кардинально.

Открываем крышку и вынимаем картридж. Вы сразу увидите причину вышеуказанного сбоя: ребра на узком ребристом ролике длиной 5—6 см (обычно серого цвета, рис. 1), благодаря которому и происходит захват, со временем стираются, а резина стареет и становится гладкой. Иногда по этой же причине захватываются сразу нескольких страниц, но чаще всего в этом виновата тормозная площадка принтера (или, как ее еще называют, сепарационная площадка). Она находится за этим роликом, но о ней несколько позже.

| Рис. 1. Вот здесь нам и предстоит работать | Рис. 2. Передняя крышка снимается очень легко: просто сдвигаем защелку |
| --- | --- |

Как исправить? Ролик надо заменить. Стоимость деталей колеблется от 50 до 100 руб., времени понадобится около получаса. Итак, приступим. Вытаскиваем переднюю крышку (рис. 2), отгибая отверткой одну из более упругих сторон. Откладываем в сторону. Крестовой отверткой отвинчиваем винты в верхней части корпуса и еще несколько сзади (рис. 3 и 4). Отогнув защелки в основании корпуса, снимаем кожух. Видите металлическую ось, на которой крепится ролик захвата бумаги? Она проходит от одной боковины принтера к другой. Если смотреть на принтер спереди, то слева видна шестеренка (рис. 5). Она легко снимается. Для этого достаточно немного приподнять защелки, удерживающие ее на оси. Однако будьте аккуратнее: деталь составная — две шестерни и пружина.

| Рис. 3. Чтобы добраться до внутренностей, начинаем откручивать винты на корпусе. Вначале спереди... | Рис. 4 ...затем сзади |
| --- | --- |

С другой стороны оси находится небольшая втулка (рис. 6). Ее положение фиксирует пружина, растягиваемая на корпусе (для этого имеются небольшие крючки). Вынимаем пружину. Поворачиваем против часовой стрелки втулку и вытаскиваем ее. Теперь можно извлечь всю ось.

| Рис. 5. А вот это составная шестерня. Снимаем аккуратно | Рис. 6. Снимаем пружину, поворачиваем и вытаскиваем втулку |
| --- | --- |

Когда конструкция окажется у вас в руках, то останется добраться только до самого вала. Для этого надо снять шестерню подачи бумаги (она имеет три зубчика). С ее помощью двигается стенка, подталкивающая листы в принтер. Потяните ее на себя, но не слишком сильно. Будьте аккуратны, так как она фиксируется специальным штифтом, который терять не стоит. Далее видим ролик, направляющую листов, еще один ролик и... наконец то, что нам нужно.

Итак, мы добрались до ролика подхвата бумаги. Вы можете его заменить — стоит около 150 руб. Если же приобрести его невозможно или не хочется тратить время на поиски, то прибегните к хитрости. Достаточно повернуть резиновую часть таким образом, чтобы рабочей областью оказалась пока не стертая поверхность, имеющая ребра. (Тогда удастся отпечатать еще от 1000 до 5000 страниц.) Для этого просуньте отвертку между пластмассовым основанием и резиной и проверните последнюю на пару сантиметров, чтобы стертая часть оказалась подальше. Вот и все. После этого соберите все в обратной последовательности.

В принтере HP LaserJet 1100 такой ремонт еще проще. Вытащив картридж, вы уже сможете открутить два винта, держащие ось с валом захвата бумаги. Меняем его. С небольшим усилием вытягиваем овальную часть ролика, на которую надета резинка, и снимаем с основания. Далее ставим новую. Возвращаем все в исходное положение. Проверяем, правильно ли встали направляющие бумаги по обеим сторонам ролика. Производим тест.

Будьте внимательны: строение этой детали в принтерах 5L/6L иное, нежели в 1100, и они несовместимы.

#### Захват нескольких листов

Согласитесь: совсем не хочется печатать дипломную работу объемом в 100—200 страниц, подавая печатающему устройству по одному листу. Выполнять работу лотка подачи бумаги — не самая вдохновляющая перспектива. Не лучше ли, потратив немного времени и усилий, восстановить корректную работу аппарата.

Для начала можно попробовать заменить вышеупомянутый ролик, но чаще всего это не помогает. Виной неправильной работы аппарата, как правило, является тормозная (сепарационная) площадка. Придется купить эту деталь или починить старую. Сразу оговорюсь, что меньше нервов вы потратите, купив новую, так как 100—150 руб. не деньги. В случае же ремонта детали вам придется каждый раз экспериментировать, а это полная разборка и сборка принтера...

Что же, начнем. Вытащив картридж, отсоединив все пластмассовые части и достав стержень с роликом подачи бумаги, как это описывалось выше, приступаем к непростому процессу снятия блока лазера, так как, не вынув этот узел, подобраться к тормозной площадке будет довольно сложно.

Итак, от блока лазера отсоединяем все провода. Слева снимаем желоб (рис. 7), по которому прокладываются кабели. Под ним скрываются два винта. Откручиваем. Справа еще два винта. Чтобы снять блок было проще, вам потребуется также открутить по одному винту справа и слева на задней стенке.

| Рис. 7. Снимаем желоб | Рис. 8. Блок лазера вначале может не поддаться. Главное - аккуратность |
| --- | --- |

Отложив отвертку, отодвигаем одну из сторон корпуса и вытягиваем блок лазера (рис. 8). Работайте предельно внимательно и аккуратно, так как некоторые детали легко нечаянно погнуть.

Рис. 9. Вот эта стенка подталкивает листы в принтер

Теперь путь к тормозной площадке нам преграждает лишь сдвигающаяся стенка (рис. 9), подталкивающая листы в принтер. Также извлекаем эту деталь из аппарата, благо она «сопротивляется» значительно слабее других. Главное — не потерять пружины, которые находятся за этой стенкой.

Можно полюбоваться тормозной площадкой (рис. 10) — только не особенно долго, а то забудете, что и как разбирали. Теперь остается снять ее и заменить на новую. Иногда в комплекте также идут новые субсепарационные площадки (рис. 11). Их тоже можно поменять: кашу маслом не испортишь.

| Рис. 10. Тормозная площадка. Если она неисправна, принтер «кушает» бумагу пачками | Рис. 11. Субтормозные площадки. Они доставляют хлопоты реже |
| --- | --- |

Ах да, тормозную площадку можно и восстановить. Сначала проверьте, в каком состоянии резиновый слой. Если он огрубел настолько, что больше напоминает пластмассу, то уже ничего не поделаешь. Если же сохранил упругость, то можно произвести следующее: аккуратно отклеиваем резиновую прослойку от основания, разворачиваем на 180? и клеим обратно с небольшим нахлестом вниз. Должно помочь.

Новая (или восстановленная) тормозная площадка на своем месте. Приступаем к сборке. Не забудьте подключить блок лазера.

Напоследок проверяем работоспособность устройства.

#### Замена термопленки

Одним из распространенных видов ремонта является замена термопленки фьюзера (печки), которая часто рвется из-за попавших внутрь принтера инородных предметов, а также из-за плохого тонера или некачественной заправки картриджа. Об этой неисправности вы узнаете по хаотично смазанному отпечатку и обрывкам пленки, выглядывающим из печки.

Для ремонта понадобится отвертка, пинцет, вата, ватные палочки, ацетон и термосмазка (не путать с термопастой). Кстати, к выбору последней стоит отнестись серьезно. Не покупайте безымянные типы. Рекомендую использовать Tenku и Canon.

Теперь о термопленке. На рынке можно встретить оригинальную, а также производимую в Прибалтике и Краснодаре. Первая отличается высокой ценой, но при этом и высоким качеством. Вторая и третья иногда имеют огрехи, однако дешевле. Кстати, в комплект краснодарской пленки должна входить и термосмазка, которую я не рекомендую использовать (при определенных температурах она меняет свойства и становится похожей на клей).

| Рис. 12. Снимаем вал прогонки листа. Защелка номер раз... | Рис. 13. ...и номер два |
| --- | --- |

Приступаем к ремонту. Снимаем все пластмассовые кожухи, как описано выше. На этот раз блок лазера вынимать не придется. Убираем вал (рис. 12 и 13) — рычажки нужно повернуть вверх. Далее освобождаем печку от пластмассового кожуха, предварительно убрав заглушку на правой стенке принтера (рис. 14). Откручиваем два винта внутри принтера (рис. 15) и снимаем первую крышку (рис. 16). Осталась металлическая крышка, которая не должна вызвать затруднений (рис. 17 и 18).

| Рис. 14. Направляющая будет нам мешать. Снимаем ее | Рис. 15. Откручиваем винт кожуха печки. Обратите внимание, в каком плачевном состоянии контакты на картридже |
| --- | --- |

| Рис. 16. Выкрутив винты, вытаскиваем кожух | Рис. 17. Еще одна часть защитного кожуха, которая тоже служит для прижима |
| --- | --- |

| Рис. 18. Снимаем металлический кожух | Рис. 19. В нижней части к печке по желобу подходят провода |
| --- | --- |

Отсоединяем печку. К ней идут два контакта. Справа провода уложены в желоб (рис. 19). Сняв с него крышку, вы увидите, где отключить провод (рис. 20), — слева имеется клемма. Вытаскиваем освободившуюся деталь (рис. 21). Снимаем с резинового вала шестерню (находится слева) и вытаскиваем его. Очищаем освободившееся посадочное место.

| Рис. 20. Отсоединяем провод | Рис. 21. Снимаем клипсу и вытаскиваем печку |
| --- | --- |

Заменяем термопленку, сначала избавившись от старой. Для этого освобождаем вторую клемму (ту, что справа) и вынимаем заглушку (осторожно, не сломайте защелки).

Для очистки элемента от старого тонера и смазки используем ацетон, вату и ватные палочки. Аккуратнее! Не повредите керамическую полоску — это и есть ТЭН. Он довольно хрупкий и стоит более 1000 руб. Резиновый вал также чистим от тонера ацетоном.

После того как все стало чистым, покрываем ТЭН термосмазкой. Если переусердствуете со смазкой, то тонер не будет запекаться, если ее окажется мало — порвется пленка.

Ставим пленку так, чтобы ее сторона, маркированная черной полоской, была обращена к черной шестерне на резиновом валу, и собираем этот элемент.

Устанавливаем резиновый вал, предварительно смазав посадочное место (бушинги) высокотемпературной смазкой. И далее все в обратном порядке. Можно добавить высокотемпературную смазку также на шестерни слева. Собрав, проверяем. Если пленка начала шелестеть — не пугайтесь. Возможно, смазка еще не разошлась. Прогоните через аппарат 30—50 страниц. Если звук остался, придется разобрать устройство и добавить термосмазки.

#### Немного профилактики

Изображение на листе может также портиться из-за попавшей в блок лазера пыли. Чистка его не представляет трудности. Добираемся до него, снимаем крышку и видим картину, представленную на рис. 22. Все зеркала осторожно (чтобы не сместились) протираем ватными палочками (рис. 23).

| Рис. 22. Вот так выглядит блок лазера изнутри | Рис. 23. Аккуратно протираем зеркала |
| --- | --- |

Еще часто оказывается запылен или замутнен квадратик на вращающейся основе. Когда вы его очистите (только не оставляйте отпечатков), то поймете, что это тоже своего рода зеркало.

Под фотобарабаном есть вал переноса изображения (рис. 24). Когда он загрязнен, отпечаток может стать тусклым. Аккуратно его вынимаем и моем водой с мылом до тех пор, пока из него не выйдет весь тонер. После этого сушим. Влажным ставить его в аппарат нельзя.

| Рис. 24. Чистим пальцы снятия заряда, которые находятся сразу за валом переноса изображения | Рис. 25. Вот так должны выглядеть отпечатки... |
| --- | --- |

#### Заключение

После всех процедур вы должны получить чистые листы (рис. 25), а принтер должен выглядеть как новый (рис. 26). Ни в коем случае не оставляйте ремонт на полпути, так как высока вероятность, что можно потерять важную деталь или просто забыть обратный процесс (рис. 27).

| Рис. 26. ...и сам принтер | Рис. 27. Главное - не останавливаться на полпути |
| --- | --- |

Удачи в ремонте вашего старого принтера!

С автором можно связаться по электронному адресу: chronomarchie@kolibrydesign.ru, www.kolibrydesign.ru.

Продолжение в следующем номере.