РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ СП3-33

|  |  | Назначение: Резисторы регулировочные однооборотные с круговым перемещением подвижной системы предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока, для навесного и печатного монтажа. В зависимости от конструкции резисторы изготавливают 27 видов. Сдвоенные и счетверенные резисторы изготавливают с номинальной мощностью, номинальным сопротивлением и функциональной характеристикой, соответствующими указанным значениям поочередно с 1-го по 4-й резистор (начиная со стороны вала). |
| --- | --- | --- |

Конструкция резисторов Резисторы без дополнительных отводов Резисторы с дополнительными отводами от угла поворота подвижной системы 1/3 и 2/3 1/3 2/3 Одинарные с выкл., без фиксации СП3-33-20 СП3-33-21 - - без фиксации СП3-33-32 СП3-33-42 СП3-33-34 - СП3-33-35 с перекл., с фиксацией СП3-33-36 - - - с перекл., без фиксации СП3-33-37 - - - Сдвоенные с фиксацией - - СП3-33-32 СП3-33-22а - без фиксации СП3-33-23 СП3-33-23а СП3-33-43 СП3-33-25 СП3-33-25а СП3-33-24 - с перекл., без фиксации - СП3-33-27 СП3-33-26 - с выкл., без фиксации - СП3-33-38 - - с концентрическими валами, без фиксации - СП3-33-39 - - с концентрическими валами, с выкл., без фиксации - СП3-33-40 - - Счетверенные без фиксации СП3-33-33 СП3-33-28 - - с выкл., - - СП3-33-29 - с концентрическими валами, с выкл., без фиксации СП3-33-30 СП3-33-44 СП3-33-40 - -

| Тип резистора Высота H, мм Размер от монтажной плоскости до конца вала L, мм Вид конца вала Масса, г СП3-33-20 СП3-33-21 21,5 12,5; 20; 32; 50 20; 32; 50 ВС-3 ВС-1 20 СП3-33-32 СП3-33-34 СП3-33-35 10 12,5; 20; 32; 50 20; 32; 50 ВС-3 ВС-1 15 СП3-33-42 10 32 ВС-2 14,6 СП3-33-36 СП3-33-37 20 12,5; 20; 32; 50 20; 32; 50 ВС-3 ВС-1 18 СП3-33-22 СП3-33-22а 17,6 12,5; 20; 32; 50 ВС-3 18 СП3-33-23 СП3-33-23а СП3-33-24 СП3-33-25 СП3-33-25а 17,6 20; 32; 50 ВС-1 18 СП3-33-39 17,6 12,5; 20; 32; 50 12,5 ВП-1 ВС-3 25 17,6 20; 32; 50 12,5 ВП-1 ВС-1 25 СП3-33-43 17,5 32 ВС-2 17,9 СП3-33-26 СП3-33-27 27,6 12,5; 20; 32; 50 20; 32; 50 ВС-3 ВС-1 20,9 СП3-33-28 СП3-33-33 32,9 12,5; 20; 32; 50 20; 32; 50 ВС-3 ВС-1 26,9 26,3 СП3-33-29 44,4 12,5; 20; 32; 50 20; 32; 50 ВС-3 ВС-1 30,4 СП3-33-30 44,4 12,5; 20; 32; 50 12,5 ВС-1 ВС-3 30,4 СП3-33-31 44,4 20; 32; 50 12,5 ВП-1 ВС-1 30,4 СП3-33-44 44,4 32 12,5 ВП-1 ВС-2 31,5 СП3-33-38 29 12,5; 20; 32; 50 20; 32; 50 ВС-1 ВС-3 22,2 СП3-33-40 29 12,5; 20; 32; 50 12,5 ВП-1 ВС-3 28,5 29 12,5; 20; 32; 50 12,5 ВП-1 ВС-1 28,5 Температурный коэффициент сопротивления до 100×103 ±1000×10-6/°C свыше 100×103 ±1500×10-6/°C Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока с функциональной характеристикой А 150 В с функциональными характеристиками Б, В, С 100 В Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду E6 с допусками ±10%; ±20% (до 220×103); ±20%; ±30% (свыше 220×103) |  | Тип резистора Функциональная характеристика Номинальная мощность, Вт Диапазон номинальных сопротивлений, Ом СП3-33-20 СП3-33-32 СП3-33-42 | А 0,25 100 - 4,7×106 СП3-33-20 СП3-33-32 СП3-33-42 Б, В, С 0,125 1×103 - 2,2×106 СП3-33-21 СП3-33-34 СП3-33-35 СП3-33-36 СП3-33-37 А 0,25 100 - 4,7×106 СП3-33-21 СП3-33-34 СП3-33-35 СП3-33-36 СП3-33-37 Б 0,125 1×103 - 2,2×106 СП3-33-22 СП3-33-23 СП3-33-24 | А А 0,25 0,25 100 - 4,7×106 100 - 4,7×106 СП3-33-22 СП3-33-23 СП3-33-24 Б, В, С Б, В, С 0,125 0,125 1×103 - 2,2×106 1×103 - 2,2×106 СП3-33-25 СП3-33-27 СП3-33-38 СП3-33-39 СП3-33-40 СП3-33-43 А А 0,25 0,25 100 - 4,7×106 100 - 4,7×106 СП3-33-25 СП3-33-27 СП3-33-38 СП3-33-39 СП3-33-40 СП3-33-43 В В 0,125 0,125 1×103 - 2,2×106 1×103 - 2,2×106 СП3-33-26 А А 0,25 0,25 100 - 4,7×106 100 - 4,7×106 СП3-33-26 Б, В, С Б, В, С 0,125 0,125 1×103 - 2,2×106 1×103 - 2,2×106 СП3-33-29 СП3-33-30 СП3-33-33 СП3-33-44 А А 0,25 0,25 100 - 4,7×106 100 - 4,7×106 СП3-33-29 СП3-33-30 СП3-33-33 СП3-33-44 Б, В, С Б, В, С 0,125 0,125 1×103 - 2,2×106 1×103 - 2,2×106 СП3-33-28 СП3-33-31 А А 0,25 0,25 100 - 4,7×106 100 - 4,7×106 СП3-33-28 СП3-33-31 В В 0,125 0,125 | 1×103 - 2,2×106 1×103 - 2,2×106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |