# Сигнальные реле для телекоммуникаций и связи

# http://www.compel.ru/lib/ne/2015/3/3-signalnyie-rele-dlya-telekommunikatsiy-i-svyazi/

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Телекоммуникационные реле известных производителей TE Connectivity, Omron и Tai-Shing, на первый взгляд, во многом дублируют друг друга. Однако, внимательно проанализировав их характеристики, замечаешь, что каждая серия имеет индивидуальные особенности и, соответственно, предпочтительные применения.

Электромеханические реле достаточно сложны для производства. Создание и выпуск таких компонентов требует наличия высоких технологий, сложного и специфичного оборудования. Cписок крупных производителей качественных реле невелик. Основные игроки рынка ведут жесткую борьбу, предлагая потребителям порой, казалось бы, идентичные продукты, каждый из которых, при ближайшем рассмотрении, имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим наиболее популярные серии телекоммуникационных реле производства компаний TE Connectivity, Omron, Tai-Shing (TTI).

Электромеханические реле – самый старый класс изделий электроники. Первый патент на электромагнитное коммутирующее устройство был выдан еще в XIX веке. Это было реле, работавшее в составе телеграфа Морзе. На сегодняшний день электроника уже немыслима без таких компонентов.

Стоит отметить, что, несмотря на давнюю историю и кажущуюся простоту конструкции, реле имеют сложную технологию производства. Намотка катушек, сборка контактных групп, корпусирование – механически сложные процессы, требующие особого специфического оборудования. По этой причине, число производителей реле мало, по сравнению, например, с числом производителей полупроводниковых компонентов.

Рынок электромеханических реле не является однородным. В нем можно выделить ряд специализированных направлений, таких как силовые реле, телекоммуникационные и сигнальные реле, реле для автомобильной промышленности, реле для специальных приложений (космической, военной, авиационной техники), и так далее. Для представителей каждого из перечисленных сегментов выдвигаются особые требования.

Перейдем к качественному сравнению популярных серий реле трех производителей: TE Connectivity, Omron и Tai-Shing (TTI).

## Области применения телекоммуникационных реле

Как было сказано выше, первый запатентованный электромагнитный коммутатор работал в составе телеграфа Морзе. Таким образом, условно можно считать, что именно этот тип телекоммуникационного реле был первым в истории.

Массовое и серийное производство для данного сегмента было налажено уже в двадцатом веке. Сначала это были достаточно крупногабаритные компоненты, но со временем их размеры уменьшались, а основные электрические и эксплуатационные характеристики постоянно совершенствовались.

В настоящее время телекоммуникационные реле занимают некое промежуточное положение между силовыми и сигнальными реле. Причем, все больше заметно слияние сигнального и телекоммуникационного сегментов. Телекоммуникационные реле находят применение как в оборудовании связи, так и в других областях:

- IP-телефонии (IP-телефоны и станции);

- ADSL-модемах;

- факсах;

- оргтехнике (принтеры, сканеры, МФУ);

- измерительной технике;

- медицинских приборах;

- тестовом оборудовании.

Несмотря на такое разнообразие, требования к реле для перечисленных приложений похожи.

Особенности реле для телекоммуникационных приложений

Инженеры компании TE Connectivity выделяют целый ряд требований, предъявляемых к реле, работающим в оборудовании связи, таких как:

- низкое сопротивление контактов в замкнутом состоянии (до сотен мОм) и большое сопротивление в разомкнутом (МОм);

- низкий уровень шумов, способность коммутировать как маломощные (единица мкВ и единицы мкА), так и мощные сигналы (единицы А и сотни В);

- высокая электрическая прочность изоляции «контакт-контакт» (1000 В и более) и «контакт-катушка» (импульсное напряжение от 2500 В);

- высокая стойкость к электромагнитному излучению, позволяющая исключить ложные срабатывания при наводках;

- стойкость к перегрузкам по току и напряжению;

- стабильность и линейность характеристик основных параметров (в первую очередь – сопротивления изоляции);

- способность работать на высоких частотах (до 200 МГц);

- низкие задержки включения и выключений;

- малый дребезг контактов;

- малые габариты;

- долгий срок жизни (высокая износостойкость контактов);

- низкая стоимость.

Несложно заметить, что эти же характеристики важны и для других приложений: для измерительной техники и аудиоприложений важно малое сопротивление контактов в замкнутом состоянии, большое – в разомкнутом, низкий уровень шумов; для приложений автоматики – высокая коммутируемая мощность; для бытовых приборов – соответствие требованиям безопасности и низкой стоимости.

Стоит отметить, что перечисленные электрические и другие параметры во многих случаях оказываются противоречивыми. Например, создание высокочувствительных контактов с низким уровнем собственных шумов требует особой формы и материалов контактов, а это может привести к снижению срока службы. Увеличение коммутируемой мощности может повлечь увеличение габаритов.

В итоге требуется искать разумный компромисс. Как следствие, у каждого серьезного производителя есть несколько серий телекоммуникационных реле, каждая из которых может содержать и специализированные версии (с улучшенной изоляцией, с повышенной чувствительностью и так далее).

Если же говорить, о реле производства разных компаний, то их характеристики достаточно схожи, и, несмотря на это, каждая из них имеет свои достоинства и особенности применения (таблица 1).

Таблица 1. Параметры телекоммуникационных реле производства компаний TE Connectivity, Omron, Tai-Shing (TTI)

| Параметр | Производитель и серия |
| --- | --- |
|  | Tai-Shing (TTI) | Omron | TE Connectivity |
|  | TRR | TRX | TRGQ | G6J | G6S | G6K | IM | P2 |
| Тип контактной группы | 1 FORM A;, 1 FORM B; 1 FORM C; 2 FORM A | Моно- и бистаб. 2 FORM C; бистаб. 2 FORM C с доп. катушкой | Моно- и бистаб. 2 FORM C | Моно- и бистаб. 2 FORM C | Моно- и бистаб. 2 FORM C; бистаб. 2 FORM C с доп. катушкой | Моно- и бистаб. 2 FORM C | 1 FORM A; 2 FORM А; 1 FORM C; 2 FORM C; бистаб. 2 FORM C | 2 FORM C (переклю-чающие) |
| Материал контактов | сплав Ag | сплав Ag | сплав Ag | Ag (с золочением) | Ag (с золочением) | Ag (с золочением) | PdRu, покрытие Au/AgNi, покрытие Au | AgNi (по запросу AgPd), покрытие Au |
| Максимальный постоянный ток, А | 1/0,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 (5 для версии D) | 2 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 0,5/0,2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 (5 для версии D) | 2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 100 (DC) | 220 (DC) | 220 (DC), 250 (AC) | 110 (DC), 125 (AC) | 220 (DC), 250 (AC) | 60 (DC); 125 (AC) | 220 (DC), 250 (AC) | 220 (DC), 250 (AC) |
| Максимальная коммутируемая мощность | 10 В•А | 0,5 А при 125 В AC, 2 А при 30 В DC | 0,5 А при 125 В AC, 2 А при 30 В DC | 0,3 А при 125 ВAC, 1 А при 30 В DC | 0,5 А при 125 В AC, 2 А при 30 В DC | 0,3 А при 125 ВAC, 1 А при 30 В DC | 60 Вт/62,5 В•А | 60 Вт/62,5 В•А |
| Сопротивление контактов, мОм | 150 | 80 | 70 | 100 | 75 | 100 | <50 | <50 |
| Номинальное напряжение катушки, В | 3…24 | 5…24 | 1,5…24 | 3…24 | 3…24 | 3…24 | 2…24 | 2…24 |
| Мощность управления, мВт | от 100 | от 50 | от 100 | от 140 | от 100 | от 100 | от 50 | от 70 |
| Время включения/выключения, мс | 1 (тип.) | 4 (тип.) | 3 (тип.) | 3 (макс.) | 4 (макс.) | 3 (макс.) | 1 (тип.), 3 (макс.) | 2 (тип.), 4 (макс.) |
| Количество переключений (электрическая износостойкость контактов) при 30 В (DC)/1 А – 30 Вт | >1×108 (10 В/10 мА) | >5×105 | >1×105 | >1×105 | >1×105 | >1×105 | более 5×105 | тип. 1×106 |
| Механическая износостойкость контактов | >1×108 | >1×108 | >1×108 | >50×106 | >100×106 | >50×106 | более 1×108 | тип. 1×108 |
| Начальная электрическая прочность изоляции (для стандартной версии), В AC | Между открытыми контактами | 250 (В DC) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Между контактами и катушкой | 1400 (В DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Импульсное напряжение «катушка-контакт», В | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Рабочая температура, °С | -40…85 | -40…85 | -40…85 | -40…85 | -40…85 | -40…70 | -40…85 | -40…85 |
| Исполнение | герметич-ное | стандарт-ное | стандарт-ное | герметич-ное | герметичное | герметичное | IP67 | IP67 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 19х5,08х7,4 (SIP), 19,5х7х5,5 (DIP) | 15х7,5х9,5 | 10х6,5х5,65 | 10,6х5,7х9 | 15х9,4х7,5 | 10х6,5х5,2 | 10х6х5,65 | 14,5х7,2х10,4 |

Дадим краткую характеристику наиболее популярным сериям телекоммуникационных реле от TE Connectivity, Omron, Tai-Shing (TTI).

## Телекоммуникационные реле TE Connectivity

Компания TE Connectivity является одним из лидеров рынка электромеханических реле. В производственной линейке компании присутствуют различные серии: силовые, сигнальные, автомобильные, высокочастотные и другие.

Телекоммуникационные реле производства TE Connectivity (бренд Axicom) выпускаются с 60-х годов прошлого века. В настоящее время начато производство реле четвертого поколения (серия IM), при этом продолжается выпуск компонентов второго (D2n, MT2) и третьего поколений (P2, FX2, FT2).

Наиболее популярными являются серии IM и P2 (рисунок 1).

Рис. 1. Внешний вид реле серий P2 и IM производства TE Connectivity (бренд Axicom)

Серия реле P2 соответствует установившемуся промышленному стандарту и применяется не только в оборудовании связи, но и в автомобильных CAN-устройствах, HiFi-оборудовании, медицинской и измерительной технике и так далее. Серия отвечает требованиям стандартов для оборудования 3G telecom.

Эти реле выполнены со стандартной конфигурацией контактов 2 FORM C (DPDT) и выпускаются в трех версиях: моностабильной, бистабильной с одной катушкой и бистабильной с двумя катушками. В версии с двумя катушками каждая из них может использоваться независимо.

Серия P2 выпускается в различных вариантах исполнения выводов: как для монтажа в отверстия, так и для поверхностного монтажа.

Говоря о достоинствах P2, стоит отметить:

- высокую коммутационную способность: номинальный ток 2 А, номинальное напряжение до 220 В постоянного тока (DC) и 250 В переменного (AC);

- малое сопротивление контактов: от 50 мОм;

- широкий диапазон напряжений управления: 2…24 В;

- низкую мощность управления: от 70 мВт.

Однако серия P2 значительно уступает современным поколениям реле по такому немаловажному параметру как габаритные размеры.

Реле серии IM представляют собой последнее четвертое поколение сигнальных реле.

Кроме стандартной конфигурации 1 FORM C, доступны моностабильные версии: 1 FORM A, 2 FORM A, 2 FORM С.

TE Connectivity предлагает варианты исполнения корпусов и выводов как для монтажа в отверстия, так и для поверхностного монтажа.

Анализ характеристик показывает, что эта серия превосходит другие практически по всем показателям (таблица 1):

- по максимальному номинальному току: до 5 А;

- по рекордно низкому сопротивлению контактов: менее 50 мОм;

- по широкому диапазону напряжений управления: 1,5…24 В;

- по рекордно низкой мощности управления: от 50 мВт;

- по меньшим габаритам: 10х6х5,65 мм.

Вместе с тем стоит отметить, что стандартное значение электрической прочности «контакт-контакт» составляет 1000 В, а «контакт-катушка» – 1800 В, что несколько ниже, чем у серии G6S производства Omron.

Реле IM применяются в системах связи, офисном, медицинском оборудовании, сфере автоматизации и сигнализации, контрольно-измерительной технике и маломощной интерфейсной схемотехнике, бытовой электронике. Серия отвечает требованиям стандартов для оборудования 4G telecom.

## Телекоммуникационные реле Omron

Японская компания Omron предлагает широкий выбор продуктов для использования в автоматизации: промышленные реле общего и специального назначения, фотоэлектрические датчики, датчики приближения и уровня, шифраторы приращений, абсолютные кодировщики и многое другое.

Среди наиболее распространенных серий реле для телекоммуникационного оборудования следует отметитьG6J, G6K и G6S (рисунок 2).

Рис. 2. Внешний вид реле серий G6J, G6K, G6S производства Omron

Серия G6J – ультракомпактные реле с миниатюрным корпусом (10,6×5,7×9 мм), выпускаемые в моностабильной и бистабильной конфигурации 1 FORM C. Кроме телекоммуникационного оборудования, данные реле применяются в измерительной технике, тестовом и офисном оборудовании.

Реле предназначены для установки на плату и имеют модификации выводов как для монтажа в отверстия, так и для поверхностного монтажа.

Главной особенностью серии являются малые габариты, в то время как электрические и эксплуатационные параметры остаются на стандартном для отрасли уровне.

G6K – субминиатюрные реле в моностабильной и бистабильной конфигурациях 1 FORM C (DPDT).

Основные характеристики совпадают с характеристиками серии G6J, но есть некоторые отличия. Главным преимуществом являются меньшие габариты: 10×6,5×5,2 мм и малая мощность управления (100 мВт для всех версий катушек).

Уменьшение габаритов привело к снижению номинального напряжения до 60 В (DC) и 125 В (AC). Кроме того, диапазон рабочих температур уменьшен до -40…70°С.

Дополнительными областями применения для G6K является медицинская техника и автоматизация зданий.

Реле G6S отличаются от двух предыдущих серий увеличенной коммутационной способностью контактной группы: номинальный ток 2 А, максимальное коммутируемое напряжение до 220 В постоянного и 250 В переменного напряжения. Интересной особенностью является наличие версии с дополнительной катушкой управления для бистабильной конфигураций 1 FORM C (DPDT).

Среди преимуществ G6S стоит отметить рекордные значения электрической прочности. Электрическая прочность «контакт-контакт» увеличена до 1500 В (импульсная – 2500 В), а «катушка-контакт» – до 2000 В (импульсная – 2500 В). Также обратите внимание на низкое сопротивление контактов, уменьшенное до 75 мОм, что делает эти реле идеальным выбором для измерительной техники и ряда аудиоприложений.

## Телекоммуникационные реле TTI

Тайваньская компания Tai-Shing Electronic Components (TTI) является самой молодой из представленных в статье. Она была основана в 1973 году. И хотя данный бренд не является таким же популярным, как TE Connectivity и Omron, компания уже успела сделать себе имя как производитель надежных и современных реле для различных сегментов рынка, выпуская сигнальные и телекоммуникационные реле, мощные реле, реле для коммутации больших токов, автомобильные реле и реле времени.

Производимые компанией серии TRGQ, TRX и TRR являются наиболее популярными в портфолио TTI (рисунок 3).

Рис. 3. Внешний вид реле серий TRR, TRX, TRGQ производства TTI

Данные реле предназначены для работы в цепях с постоянным напряжением до 100 В и токами до 1 А. Электрическая прочность для TRR невелика. Она составляет 250 В между контактами и 1400 В между контактами и катушкой.Серия TRR отличается необычным для данного сегмента корпусным исполнением – SIP или DIP.

Среди преимуществ TRR стоит отметить богатый выбор конфигураций контактов: 1 FORM A, 1 FORM B, 1 FORM C, 2 FORM A. Также важным достоинством данных реле является доступность версий с магнитным экранированием и защитными диодами.

Реле TRX имеют классическое исполнение – моностабильное и бистабильное 2 FORM C. Доступна также версия с дополнительной катушкой управления. Реле имеют достаточно мощную контактную группу, позволяющую коммутировать токовую нагрузку до 2 А и напряжение до 220 В. Сопротивление контактов в замкнутом состоянии составляет всего 80 мОм.

Расплатой за повышение мощности является увеличение габаритов: 15х7,5х9,5 мм.

Серия TRGQ является наиболее совершенной в номенклатуре TTI. Она сочетает в себе малые габариты и высокую мощность:

- миниатюрный корпус: 10х6,5х5,65 мм;

- высокий номинальный ток: 2 А;

- номинальное коммутируемое напряжение: 220 В постоянного и 250 В переменного тока;

- малое сопротивление контактов: до 70 мОм.

Реле выпускаются в классическом моностабильном и бистабильном исполнении 2 FORM C.

Интересной особенностью серии является наличие версии катушки управления с номинальным напряжением 1,5 В.

## Заключение

Современные телекоммуникационные реле имеют превосходные электрические характеристики: большой номинальный ток, высокое рабочее напряжение, малое сопротивление контактов, а также малые габариты. Это позволяет применять данный тип приборов не только в оборудовании связи, но и в медицинской и измерительной технике, тестовой аппаратуре, оргтехнике, аудиоприложениях.

Реле различных производителей имеют различные свойства, особенности применения и сильные стороны. Стоит отметить, что серии IM производства TE Connectivity и TRGQ производства Tai-Shing (TTI) – на сегодня наиболее совершенные изделия в своем классе. В программе поставок КОМПЭЛ представлены телекоммуникационные реле всех вышеуказанных производителей, что дает возможность гибкого выбора конечного изделия именно для вашей задачи.

## Литература

- http://www.te.com/;

- http://components.omron.eu/;

- http://www.tti.com.tw/.