Реле сигнальные Axicom

http://mt-system.ru/catalog/signalnye-jelektromehanicheskie-rele-axicom

1. Серия IM - Самые миниатюрные реле 4-го поколения с током коммутации до 2А. В основном, используются для коммутации сигналов в телекоммуникационном оборудовании. Основные параметры реле IM: Размеры = 10x6x5.65мм. Макс. ток коммутации = 2А Макс. напряжение коммутации = 220VDC/250VAC Температурный диапазон = от -40 до +85 С Напряжения обмоток = от 1,5VDC до 24VDC По способу монтажа на плату выполняются в 4-х вариантах: NARROW - ножки в плату, расстояние между рядами 3.2мм. STANDARD - ножки в плату, расстояние между рядами 5.08мм. J-LEGS - SMD монтаж, ножки загнуты внутрь. GULL WINGS - SMT монтаж, ножки загнуты наружу.

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии IM 1.18Мб.

2. Серия P2 - реле 3-го поколения с током коммутации до 2А. Используются в связном оборудовании, офисной технике, измерительных приборах, медицинской технике и т.д. Основные параметры реле IM: Размеры = 14.5x7.2x10.4(9.9)мм. Макс. ток коммутации = 2А Макс. напряжение коммутации = 220VDC/250VAC Температурный диапазон = от -40 до +85 С Напряжения обмоток = от 3VDC до 24VDC По способу монтажа на плату выполняются в 2-х вариантах THT и SMT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии P2 1.83Мб.

3. Серия FX2 - реле 3-го поколения с током коммутации до 2А. Используются в тех же устройствах, что и P2. Серия отличается улучшенными изоляционными свойствами. В частности напряжение пробоя обмотка-контакт равна 3500 kV, что намного лучше по сравнению с другими сериями (1500~2500 kV) Основные параметры реле FX2: Размеры = 15x7.3x10.7мм. Макс. ток коммутации = 2А Макс. напряжение коммутации = 220VDC/250VAC Температурный диапазон = от -55 до +85 С Напряжения обмоток = от 3VDC до 48VDC По способу монтажа на плату выполняются только в THT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии FX2 1Мб.

4. Серия FT2/FU2 - реле 3-го поколения с током коммутации до 2А. Сферы применения различные. Основные параметры реле FT2/FU2: Размеры = 15x7.5x9.6мм. Макс. ток коммутации = 2А Макс. напряжение коммутации = 220VDC/250VAC Температурный диапазон = от -55 до +85 С Напряжения обмоток = от 3VDC до 48VDC По способу монтажа на плату выполняются в 2-х вариантах THT и SMT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии FT2/FU2 0.7Мб.

5. Серия FP2 - реле 3-го поколения с током коммутации до 2А. Сферы применения различные. Отличаются своей небольшой высотой, всего 5мм., что дает возможность значительно экономить место при монтаже. Основные параметры реле FP2: Размеры = 14x9x5мм. Макс. ток коммутации = 2А Макс. напряжение коммутации = 220VDC/250VAC Температурный диапазон = от -55 до +85 С Напряжения обмоток = от 3VDC до 48VDC По способу монтажа на плату выполняются выполняются только в THT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии FP2 0.87Мб.

6. Серия MT2 - реле 2-го поколения с током коммутации до 2А. Сферы применения различные. Основные параметры реле MT2: Размеры = 20.2x10x11мм. Макс. ток коммутации = 2А Макс. напряжение коммутации = 220VDC/250VAC Температурный диапазон = от -55 до +85 С Напряжения обмоток = от 3VDC до 48VDC По способу монтажа на плату выполняются выполняются только в THT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии MT2 0.48Мб.

7. Серия D2n V23105 - реле 2-го поколения с током коммутации до 3А. Сферы применения различные. Один из самых мощных типов реле в этой линейке. Основные параметры реле D2n V23105 : Размеры = 20x10x11.5мм. Макс. ток коммутации = 3А Макс. напряжение коммутации = 220VDC/250VAC Температурный диапазон = от -25 до +85 С Напряжения обмоток = от 3VDC до 48VDC По способу монтажа на плату выполняются выполняются только в THT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии D2n V23205 0.48Мб.

8. Серия P1 V23026 - реле с током коммутации до 1А. Сферы применения различные, в основном переносная аппартура. Специфика конструкции этого реле позволяет использовать его в условиях повышенной вибрации. А благодаря повышенной чувствительности обмотки, реле может непосредственно управляться выходами микросхем ТТЛ и КМОП логики. Основные параметры реле P1 V23026 : Размеры = 13x7.6x6.9мм. Макс. ток коммутации = 1А Макс. напряжение коммутации = 125VDC/150VAC Температурный диапазон = от -40 до +70 С Напряжения обмоток = от 3VDC до 24VDC По способу монтажа на плату выполняются в 2-х вариантах THT и SMT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии P1 V23026 0.75Мб.

9. Серия W11 V23101 - реле с током коммутации до 3А. Сферы применения различные: домофоны, измерительная аппаратура, бытовая и офисная техника. Один из самых широко используемых типов реле Axicom. Основные параметры реле W11 V23101 : Размеры = 15.6x10.6x11.5мм. Макс. ток коммутации = 3А Макс. напряжение коммутации = 60VDC/150VAC Температурный диапазон = от -40 до +70 С Напряжения обмоток = от 1.5VDC до 24VDC По способу монтажа на плату выполняются выполняются только в THT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии W11 V23101 0.54Мб.

10. Reed DIP - Герконовые реле в корпусе DIP (Dual In Package)с током коммутации до 0.5А. Применяются, в основном, в цепях управления ТТЛ логикой. Основные параметры реле Reed DIP : Размеры = 19.3x7x5.7...7.5мм. Макс. ток коммутации = 0.5А Макс. напряжение коммутации = 200VDC/200VAC Температурный диапазон = от -20 до +70 С Напряжения обмоток = от 5VDC до 24VDC По способу монтажа на плату выполняются выполняются только в THT

11. Reed SIL - Герконовые реле в корпусе SIL (Single In Line) с током коммутации до 0.5А. Применяются там же где и Reed DIP, имеют преимущество в ширине корпуса и больше экономят места при плотном монтаже. Основные параметры реле Reed SIL : Размеры = 19.3x5.1x7.8мм. Макс. ток коммутации = 0.5А Макс. напряжение коммутации = 200VDC/200VAC Температурный диапазон = от -20 до +70 С Напряжения обмоток = от 5VDC до 24VDC По способу монтажа на плату выполняются выполняются только в THT

12. Reed Mini SIL - Герконовые реле в корпусе Mini SIL с током коммутации до 0.5А. Применяются там же где и Reed DIP, имеют еще большее преимущество в размере корпуса чем Reed SIL и еще больше экономят места на плате. Основные параметры реле Reed Mini SIL : Размеры = 15.2x3.8x6.8мм. Макс. ток коммутации = 0.5А Макс. напряжение коммутации = 200VDC/200VAC Температурный диапазон = от -20 до +70 С Напряжения обмоток = от 5VDC до 12VDC По способу монтажа на плату выполняются выполняются только в THT

Здесь вы можете скачать подробное описание герконовых реле Reed 0.48Мб.

13. Серия Gradle - реле с током коммутации до 5А. Самые мощные реле во всей линейке Axicom. Могут управляться как постоянным током так и переменным. Основные параметры реле Gradle: Размеры = 24...35x19x30мм. Макс. ток коммутации = 5А Макс. напряжение коммутации = 250VDC/250VAC Температурный диапазон = от -40 до +70 С Напряжения обмоток = от 5VDC до 220VDC и от 6VAC до 230VAC По способу монтажа на плату выполняются выполняются в THT или Plug in

Здесь вы можете скачать подробные описания всех типов реле серии Gradle: Gradle N 0.6Мб. Gradle P 0.4Мб. Gradle S 0.4Мб. Gradle W 0.34Мб.

14. Серия HF3 - Высокочастотные реле с током коммутации до 2А. Реле предназначены специально для коммутирования ВЧ сигналов до 3ГГц. Могут использоваться в цепях передачи радио и ТВ сигналов, с импедансом соответственно 50 Ом и 75 Ом. Основные параметры реле HF3 : Размеры = 14.6x7.2x10мм. Макс. ток коммутации = 2А Макс. напряжение коммутации = 125VDC/250VAC Температурный диапазон = от - до +70 С Напряжения обмоток = от 1.5VDC до 24VDC По способу монтажа на плату выполняются только в SMT

Здесь вы можете скачать подробное описание реле серии HF3 1.9Мб.