Терморегулятор XH-W1209i

Цифровой бескорпусной 12 В регулятор температуры с термопарой для инкубатора, -50 ~ +110°C, ток управления 20 A. Модель XH-W1209i. Подробнее: https://o-mega.com.ua/p122847042-termoregulyator-w1209i-beskorpusnoj.html

Терморегулятор высокой точности для инкубатора XH-W1209i питание: любой источник постоянного тока 12 вольт от известного Китайского производителя XH-Electron Co, Ltd Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор является промышленным профессиональным устройством, предназначен для поддержания необходимой температуры воздуха в инкубаторах, теплицах, террариумах, в системах отопления, для управления температурой теплых полов, бассейнов, морозильных камер, системы для не замерзания водостоков и т.д. PID controller широко используется для изготовления самодельных и серийных моделей техники. PID controller (ПИД контролер) ― это мини компьютер, который отвечает за весь процесс контроля температуры в устройстве объекта контроля. Этот терморегулятор имеет шкалу на английском языке, т.к. поставляется для стран Европы. Достаточно один раз выставить нужные параметры и все, можно не беспокоится за результат.

Общие указания:
Цифровой двух-пороговый, двух-режимный, бескорпусной, питание 12V регулятор температуры XH-W1209i предназначен для поддержания необходимой температуры воздуха в инкубаторах, теплицах, террариумах, в системах отопления, для управления температурой теплых полов, бассейнов, морозильных камер, системы для не замерзания водостоков и т.д.

Терморегулятор управляется микроконтроллером STM8S003F3P6, который анализирует измеренную цифровым датчиком температуру, сравнивает ее с заданным значением, учитывает заданный режим работы, и на основании этих данных включает и отключает нагрузку. Коммутация осуществляется электромагнитным реле.

Терморегулятор ― контактный (в терморегуляторе применен релейный силовой элемент). Терморегулятор двух-пороговый ― верхний и нижний пороги (возможность задания верхнего значения (порога) температуры включения (отключения) и нижнего значения (порога) температуры включения (отключения).

Описание прибора:
3 кнопки управления: set, +, — .
set — выбирает режим установки и настройки параметров
+ и — изменяют значение установки и параметров

В режиме C (охлаждение) работает так: пока температура ниже установки, контакты реле разомкнуты, по достижении заданной температуры контакты реле замыкаются и остаются в таком положении до снижения температуры на величину установленного гистерезиса (по умолчанию на 2ºС).
В режиме H (нагрев) работает наоборот

Если нажать кнопку "SET", то кнопками "+" и "-" можно задать температуру включения реле (если текущая температура НИЖЕ этого значения, то контакты силовых клемм замыкаются.)
Термостат должен работать в паре с нагревателем или охладителем.

Для установки температуры контроля необходимо нажать кнопку SET, после чего кнопками "+" или "-" установить новую температуру, и еще раз нажать кнопку SET.

Для входа в режим программирования необходимо удерживать в течение 5 секунд кнопку SET, после чего кнопками "+" или "-" выбрать пункт меню из списка ниже. Для сохранения настроек нужно нажать и удерживать кнопку SET, или же не нажимать никакие кнопки в течение 10 секунд. Для возврата к установкам по-умолчанию необходимо нажать и удерживать кнопку "+".

Интересная особенность — скорость обновления показаний температуры зависит от скорости изменения температуры. При быстрых изменениях температуры, индикатор обновляет показания 3 раза за секунду, при медленных изменениях — примерно в 10 раз медленнее, т.е. происходит цифровая фильтрация результата для повышения стабильности показаний.

Управляющий контроллер STM8S003F3P6. Опорное напряжение на датчик температуры и питание контроллера — стабилизированные 5,0 В на AMS1117 -5.0.
Ток потребления термостата в режиме отключенного реле 19 мА, включенного 68 мА (при питающем напряжении 12 В)

Достоинства:

- Универсальность

- Датчик на разъёме в комплекте

- Возможность калибровки

- Малые габариты, масса и стоимость

Основные параметры:

- Управляющее реле стоит на 12 В с NO контактом, коммутирует ток до 20 А (14VDC) и до 5 А (250VAC).

- Тип датчика ― водонепроницаемый: NTC (10K/3435). Температурный датчик представляет собой термосопротивление 10 кОм, герметично залитое в защитный металлический колпачок. Длина провода датчика температуры 50 см., но при необходимости, его можно удлинить.

- Диапазон измеряемой и контролируемой температуры: -50 ~ 110 градусов.

- Точность измерения: ± 0.1 °C.

- Точность управления: 0.1 °C.

- Гистерезис: 0.1°C - 15°C.

- Частота обновления: 0.5 сек.

- Напряжение питания: 12 вольт, постоянного тока.

- Потребляемая мощность: < 1W.

Подробнее: https://o-mega.com.ua/p122847042-termoregulyator-w1209i-beskorpusnoj.html

Управление симистором от МК (с контролем перехода через «0») Фрагмент.

http://wmbizness.at.ua/forum/19-107-1

СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ

http://cxema2000.narod.ru/knigi/tel_practik/ustrnamicro/chapter2/2.htm

ЛИТЕРАТУРА
1. Бирюков С. Симисторные регуляторы мощности. — Радио, 1996, ╧ 1, с. 44-46.
2. Терморезисторы. Учебный плакат. — Радио, 1975, ╧5. с. 32.
3. Резисторы. Справочник. — М.: Радио и связь, 1991, 528 с.
4. Алешин П. Линеаризация терморе-зисторного моста. — Радио, 1997, ╧ 11, с. 58, 59.

В радиолюбительской литературе можно найти немало описаний различных регуляторов мощности и автоматических устройств, использующих в качестве выходного мощного ключа тринистор. Тринистор в цепи переменного тока неудобен тем, что требует питания через выпрямительный мост, и при большой мощности диоды моста должны быть установлены на радиаторы. Более удобен симистор.

Симистор, как и тринистор, имеет три электрода. Его основное отличие - возможность коммутации переменного тока. Ток через симистор может протекать в любом направлении - как от анода к катоду (как в тринисторе), так и в противоположную сторону.

Симисторы серии КУ208 при положительном напряжении на аноде могут включаться импульсами любой полярности, подаваемыми на управляющий электрод относительно катода, а при отрицательном напряжении на аноде - импульсами только отрицательной полярности.

Использование симисторов в регуляторах мощности и различных автоматических коммутаторах затруднено из-за необходимости обеспечения сравнительно большого тока управляющего электрода - 150 мА для симисторов серии КУ208. Управление симистором постоянным током требует большой мощности, а при импульсном управлении необходим формирователь, обеспечивающий короткие импульсы в момент прохождения сетевого напряжения через "нуль" и имеющий общий вывод с одним из сетевых проводов.

В описываемом далее устройстве регулирование мощности в нагрузке осуществляется изменением числа полупериодов сетевого напряжения, подаваемого на нее в течение некоторого интервала времени, поэтому регулятор можно использовать для работы лишь с такими нагрузками, как, например, электроплитка, камин, паяльник и другими подобными электронагревательными приборами.

Включение симистора происходит вблизи момента перехода сетевого напряжения через "нуль", что снижает уровень помех по сравнению с регуляторами, в которых использован фазоимпульсный метод регулирования.

На рис. 45 приведены схема варианта регулятора с фазоимпульсным управлением симистором и чертеж соответствующего ему участка монтажной платы. Такой регулятор хоть и создает помехи радиоприему, зато позволяет регулировать напряжение питания таких нагрузок, как, например, лампа накаливания, электродвигатель переменного тока.

При прохождении сетевого напряжения через "нуль" импульс отрицательной полярности с выхода формирователя на, транзисторах VT1 и VT2 (на схеме рис. 45,а не показаны) , инвертируется элементом DD1.1 и, через эмиттерньй повторитель на, транзисторе VT3 заряжает конденсатор С4 практически до напряжениея источника питания. Разряжается конденсатор через резисторы R5-R7. При снижении напряжения на нем до порогового элементы DD 1.2, и DD1.3 переключаются, спад импульса с выхода элемента DD1.3 дифференцируется цепью C5R8 и в виде импульса длительностью около 12 мкс через инвертор DD1.4 и транзистор VT4 включает симистор VS1.

Переменным резистором R6 можно регулировать длительность разрядки конденсатора С4, изменять момент включения симистора и эффективное напряжение на нагрузке. Резистор R5 исключает перегрузку транзистора VT3. Подбором резистора R7 можно добиться, чтобы максимальному сопротивлению резистора R6, работающего как реостат, соответствовало нулевое напряжение на нагрузке.

Далее:

http://www.avrlife.pp.ua/sheets/15-termoregulyator.html

http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116476-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-tl431/

Схема представленного терморегулятора была срисована мною и немного изменена, и, если можно так сказать - усовершенствована. В изначальном, заводском варианте, была применена бестрансформаторная схема питания. На мой взгляд это неприемлемо, т.к. аквариум - это прежде всего вода и поэтому в случае разгерметизации датчика или нарушения проводки того же датчика, поражения электрическим током неизберать. Из этих же соображений. я внес изменения и в  схему управления нагрузкой, добавив гальваническую развязку на оптопаре MOC3023.

LM311=К554СА3

Для защиты вентилятора от перегрева, смотри:

Термоконтакты герметичные KSD-9700 серии

http://www.dart.ru/cataloguenew/others/thermostat/ksd-9700.shtml

| Код товара | Марка | Температура срабатывания, Toof, °С | Температура сброса, Ton, °C | контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34536 | KSD9700M-45-NC | 45±5 | 20±10 | нормально замкнут. |
| 25328 | KSD9700M-50-NC | 50±5 | 25±10 |  |
| 48758 | KSD9700M-55-NC | 55±5 | 30±10 |  |
| 25191 | KSD9700M-60-NC | 60±5 | 35±10 |  |
| 25327 | KSD9700M-65-NC | 65±5 | 40±10 |  |
| 19274 | KSD9700M-70-NC | 70±5 | 45±10 |  |
| 25326 | KSD9700M-75-NC | 75±5 | 50±10 |  |
| 19273 | KSD9700M-80-NC | 80±5 | 55±10 |  |
| 25325 | KSD9700M-85-NC | 85±5 | 60±10 |  |
| 19275 | KSD9700M-90-NC | 90±5 | 65±10 |  |
| 25324 | KSD9700M-95-NC | 95±5 | 70±10 |  |
| 25231 | KSD9700M-100-NC | 100±5 | 75±10 |  |

Автомат периодического включения нагрузки.

http://ua.nauchebe.net/2012/10/tajmer-dlya-periodichnogo-vklyuchennya-navantazhennya/

Отличительная особенность предлагаемого автомата по сравнению с опубликованным в [2] - большой диапазон продолжительности выдержки, который подбором номиналов некоторых деталей можно сделать от единиц минут до нескольких дней. Этого удалось достичь благодаря применению в времязадающей цепи (рис. 1) конденсатора С2 с двойным электрическим слоем - ионистор [З]. В устройстве есть два независимых регулятора, которыми устанавливают продолжительность "Работы" (R5) и "Паузы" (R6).

Основой автомата является мультивибратор на операционном усилителе (ОУ) DA1, управляющий работой генератора коротких импульсов, выполненного на однопереходном транзисторе VT1, - он, а свою очередь, обеспечивает открывание симистора VS1. Питается генератор от сети через выпрямитель на диодах VD5, VD6 с балластным конденсатором С5. Для питания мультивибратора установлен параметрический стабилизатор, состоящий из балластного резистора R7 и стабилитронов VD1, VD2.

Мультивибратор собран по известной схеме с времязадающего конденсатора С2 и независимыми цепями его зарядки (VD3, R1, R5) и разрядки (VD4, R2, R6). Конденсатор разряжается и заряжается не полностью, а между двумя значениями напряжения (примерно 5,2 и 4,2 В), который определяется резисторами R3 и R4 и напряжением питания ОУ. Это сделано для того, чтобы не превысить рабочее напряжение конденсатора и иметь возможность реализовать малые выдержки при малом зарядном и разрядном токах.

Мультивибратор вырабатывает прямоугольные импульсы, продолжительность их и пауз между ними зависит, как было сказано выше, от установленных сопротивлений переменных резисторов. Когда на выходе ОУ будет напряжение, близкое к питающему (режим "Работа"), начнет работать генератор на однопереходном транзисторе. Импульсы напряжения с него будут поступать на управляющий электрод симистора - он открывается в начале каждого полупериода, и на нагрузку поступает практически все сетевое напряжение. Частота следования импульсов значительно превышает частоту сети, поэтому симистор устойчиво работает с нагрузкой в ​​виде электродвигателя холодильника.

Поскольку для нормальной работы симистора на переменном напряжении на его управляющий электрод надо подавать импульсы отрицательной полярности, схема включения однопереходного транзистора несколько отличается от традиционной - управляющий электрод симистора подключен к эмиттерной цепи транзистора.

Когда на выходе ОУ окажется напряжение, близкое к нулю (режим «Пауза»), генератор перестанет работать и симистор не откроется. Нагрузка будет обесточена.

Для указанных на схеме номиналов элементов и конкретного экземпляра конденсатора С2 продолжительность режима "Работа" определяется по формуле: tp = 0,1 (R1 + R5) C2, а режим «Пауза» - по формуле: tn = 0,1 (R2 + R6 ) C2. Продолжительность каждого режима можно изменять от двух минут до трех часов.

При неработающем автомате конденсатор С2, естественно, разряжен, а сразу после включения таймера он должен зарядиться до напряжения примерно 5,2 В. Это означает, что продолжительность первого цикла "Работа" будет примерно в R4 / R3 раз больше установленной резистором R5. Для холодильника такая задержка даже полезна, так как он успеет набрать нужный холод. Следует учитывать еще одно обстоятельство, связанное с первым включением таймера в сеть, - пока заряжается конденсатор СЗ, устройство может работать нестабильно. Лучше подключать нагрузку к таймеру через 10 ... 20 с после начала его работы.

В автомате допустимо применить: конденсатор С2 - К58-96, К58-9в; С1, СЗ - К52, К50-35; С4 - КМ, КЛС, К73; С5 - К73; переменные резисторы - СПО, СП4 с характеристикой А (линейная) постоянные - МЛТ, С2-33. Однопереходного транзистора - КТ117А-КТ117Г; диоды VD3, VD4 - КД104А, a VD5.VD6 - любые выпрямительные с допустимым обратным напряжением не менее 300 В. Симистор - КУ208В, КУ208Г; при мощности нагрузки до 300 Вт его используют без радиатора, а если она больше (но не более 1,1 кВт) - установить на радиатор соответствующих размеров.

Большинство деталей размещено на печатной плате из одностороннего фольгированные-ного стеклотекстолита. Плату укрепляют внутри корпуса, на лицевой стенке которого устанавливают переменные резисторы и розетку для включения нагрузки.

Возможен вариант замены конденсатора С5 резистором МЛТ-2 сопротивлением 12 кОм и монтажа симистора на общей печатной плате. Диод VD6 следует удалить.

Налаживание таймера сводится к подбору резистора R7 (при работающем генераторе на однопереходном транзисторе) такого сопротивления, чтобы напряжение на конденсаторе СЗ было на треть больше, чем на катоде стабилитрона VD1. Если сопротивление окажется больше 1 кОм, придется увеличить емкость конденсатора С5.

Затем проводят градуировки шкал переменных резисторов. Сделать это лучше так: измерить сопротивление резистора R1 и определить длительность цикла "Работа" (to) при нулевом сопротивлении резистора R5, а дальше градуировать шкалу резистора R5 по формуле: t = to (R1 + R5) / R1, измеряя общее сопротивление последовательно включенных резисторов R1 и R5. Аналогично градуируют шкалу резистора R6.

Для увеличения продолжительности каждого цикла надо уменьшать зарядный и разрядный токи, то есть увеличивать номиналы резисторов R1, R2, R5, R6, а также увеличить номинал резистора R3 (при этом увеличится напряжение, к которому будет заряжаться конденсатор С2, но оно не должно превышать рабочего) . Кроме того, следует применить ОУ с меньшими входными токами. К примеру, чтобы увеличить максимальную продолжительность выдержки до одного или нескольких дней, рекомендуется стабилитроны КС147А заменить КС133А, как ОУ применить К140УД12, номиналы резисторов R5, R6 увеличить в несколько раз, а R3 - в 10 ... 20 раз.

________________________________________________________________________________________

Смотри так же: Zero-voltage Switch with Adjustable Ramp T2117 (Atmel)

Термический регулятор «мягкое» регулирование

http://www.constructor.bg/mk/Thermo.htm

Схема, которую мы представляем здесь была опубликована в выпуске 1/2002 журнала и является оптимальным решением для точного поддержания температуры. Он может быть использован в качестве термостата инкубатора, а также для поддержания температуры в помещении (нагревательные печи или напольное отопление), сушильные камеры и вообще везде, где это необходимо регулирование температуры с хорошей точностью.

В конце этой публикации мы добавили некоторые дополнительные идеи для улучшения работы регулятора, которые были предложены и испытаны читателями журнала.

При переключении на датчик высокой температуры (например, Pt 100), та же схема может быть использована в печах из глины, порошковых покрытий и так далее .. На практике готовая печатная плата контроллера способна управлять как низкие симисторов мощности так и те, с текущим 80-100 А. Это делает его пригодным для обновления старых контакторов платы, регулирующих обогреватели в различных производственных процессах. Кроме того, во многих случаях такого обновления не только приводит к значительно минимизировать систему управления, но и значительно повысить точность регулирования.

И последнее, но не в последнюю очередь, это является более дешевым решением (полная стоимость предметов в опубликованной версии схемы не превышает 10-12 лева).

Несмотря на то, что реализуется simistor, устройство не вызывает электромагнитные помехи и не чувствителен к внешним. Последнее достигается в основном за счет использования очень оригинальный элемент, развитие Motorola, а именно Нулевой Cross-симистора ISA 3063. То же самое может быть запрошена редакторами через наш интернет-магазин. Что касается каждого из наших схем и для этого вы можете запросить также готовы к использованию печатных плат и других более сложных элементов.

Схема управления осуществляется с четырехкратным операционного усилителя TL084 (рис. 1) и датчик температуры в этом случае используется обычный выпрямительный диод типа 1N4007. Температура отличительной чертой этого элемента является линейной в диапазоне 0-100 ° С, так что в случае регулирования температуры в инкубаторах, помещений и других. как он будет делать большую работу. Датчик встроен в мостовой схеме, образованной из резисторов R1, R2, R3 и R4. Для того, чтобы избежать помех и резкие отклонения параллельно диод соединен с фильтрующим конденсатором C1, а также для температурной компенсации в другом плече моста включен диод D2.

Интегрални схеми: ИС1 – MOC3063, ИС2 – TL074 (TL084)

Диоди и симистор: D1,D2 – 1N4007 (1N40011N4007), D3 – ценеров 12 V/500mW, Tx – симистор BT136, Гретц схема – 400V/1А

Резистори и кондензатори: R1, R2, R3, R4 – 4.7 к, R5 – 5.1 M, R6 – 1 k, R7, R11, R12 – 100 k, R8 – 51 k, R9 – 330 , R10 – 100 , R13 – 200 к, R14 – 56 /1W, P1 (потенциометър) – 4.7 к, С1 – 1 F/25 V, С2 – 2.2 F/25 V (110 mF), С3 – 100 F/25 V, С4 – 1F/630 V

Мост (и остальная часть диаграммы) подаются со стабилизированным напряжением 12 В. Питание бестрансформаторное, в традиционной схеме, содержащая цепи С4, R13, R14 и gretts шаблон Гр. Стабилизации осуществляется с помощью стабилитрон 12 В (D3), а также для очистки импульса с использованием фильтра конденсатор С3. Питание подаются к мосту в средней клемме подстроечного потенциометра Р1, который служит для установки температуры, которая должна поддерживать сам регулятор. При его вращении практически реализована балансировка моста при текущем датчике температуры (или тот, который вы хотите сохранить регулятор).

Сбалансированный мост, потенциал на инвертирующим и неинвертирующим входам первого операционного усилителя (контакты 2 и 3 из ИС 2.1) являются одинаковыми. Предположим, что температура в контролируемом объеме составляет, например, 1 ° C выше, чем набор. В этом случае, между двумя входами IS 2.1 появляется разность потенциалов 2 мВ (коэффициент темп. Датчик 2 мВ / ° С). Коэффициент усиления операционного усилителя 1000, что означает, что его выход будет потенциал 2 V. последнего подается на неинвертирующий вход компаратора, наполненный IS 2.2. Другой вход этого компаратора подается на пилообразное напряжение, полученного от генератора построен с IS 2.3. Величина этого напряжения составляет около 4 В, а частота определяется значениями элементов RC-группы - R8, C2 и наша схема составляет около 15 Гц.

Компаратор сравнивает напряжение на выходе первого операционного усилителя с текущим значением пилообразного напряжения и устанавливает свой выходной сигнал на низкий уровень только тогда, когда прежнее ниже, чем во втором (рис. 2). Очевидно, что соединены таким образом, компаратор и генератор пилообразного напряжения формируют широтно-импульсный модулятор (ШИМ) контролируемого напряжения с помощью управляющего напряжения, в свою очередь, пропорциональна разности между заданной и фактической температурой.

Выходной сигнал с ШИМ-а (стопы 7 ИС 2.2) подается на катод управления LED, встроенным в нулевой кросс-симистора IS 1. При низком уровне этого выхода, загорается светодиод, проходя, таким образом, разрешающий сигнал, чтобы разблокировать внутренний светочувствительный симистор IP-1, и высокие - не горит, запрещающие разблокировки симистора. Как уже упоминалось в начале этой статьи, нулевой детектор Кросс-симистор также имеет встроенный пересечения синусоидального напряжения цепи управления в нуль. Благодаря этому детектору разблокированию встроенный светочувствительный симистор не сразу после освещения управления светодиодом, но в момент прохождения питания нагрузки через 0.

Чем больше разница между заданной и фактической температурой, в течение более длительных периодов времени будет подаваться низкий уровень к катоду управления LED и, соответственно, тем больше полуволны мощности будет подводимой к нагрузке.

Сужая зазор LED контроль нулевой кросс-симистор будет освещать все более и более короткие интервалы, и нагрузка будет представлен имеет меньше половины мощности.

Когда контролируемый объем температуры сравняли набор, индикатор стоп-сигналы и запретить любое открытие симистора, где после того, как время снова падает ниже заданного значения - светодиодный свет загорается только короткие и симистор начнет прочищаются снова, не хватает только несколько мощностей полупериода на нагрузку.

Очевидно, что такого рода регулирование действительно обеспечивает хорошую точность и обеспечивает очень надежное обслуживание работу регулятора. Чем выше частота генератора пилообразного напряжения (более низкие значения R8 и С2), тем более точно является регулирование температуры и наоборот - в нижней регулировки частоты грубой. Как правило, более высокая частота используется, когда объектом регулирования является динамическим и температура изменяется относительно быстро во времени. Когда устройство используется для поддержания температуры в закрытых изолированных камерах может быть использовано при более низкой частоте генератора.

Законченная схема можно проверить очень легко, обратившись к lusterklemata грузов регулярных 220 V лампы с произвольной мощностью и закрепить датчик температуры на стеклянном пузыре. После подачи питания на схему, поверните регулировку потенциометра, пока индикатор загорается. Если устройство работает нормально, после того, как за короткое время лампочка будет мигать на в начале поднятия на короткое замыкание, а затем дольше и дольше, пока он не войдет в режим держать в тепле, в котором будет гореть очень короткие регулярные интервалы (в зависимости от того, как быстро охлаждает пузырь шарик из окружающего воздуха).

Те из вас, кто имеет цифровой прибор для измерения температуры могут убедить в точности, как устройство работает в качестве датчика касания измерительного прибора на стеклянной оболочке лампы близко к контроллеру датчика.

Готовые к использованию печатной платы (с зеленой краской и белой печати), вы можете заказать в нашем интернет-магазине. Триммер настройка установлена ​​на самой материнской плате, но в зависимости от того, где она будет установлена ​​схема, она может отображаться за пределами доски.

При движении на низких нагрузках мощности натяжения simistor может быть использовано без охлаждения радиатора. При запуске мощного обогревателя, радиатор может быть установлен без снятия с доской simistor (его расположение согласуется с этим).

Источник питания и вывод нагрузки отображаются на lusterklemi. Следует помнить, что картина наполнена бестрансформаторной мощность и должна быть хорошо изолирована, особенно если устройство будет работать в среде с высокой влажностью. По тем же причинам, что желательно триммер потенциометр может быть пластиковая ручка.

Примечание: Termokompensirashtiyat диод D2 имеет различное воздействие в зависимости от того, где она установлена ​​на плате регулятора (внутри или вне регулируемого объема). Если схема не работает стабильно на выбранной установке шунта диода D2 с проволочным моста.

По запросу датчика температуры вы можете использовать другой элемент - терморезистор, варистор и другие. (Схема разработана таким образом, что линейность датчика не является существенной. В самом деле, потенциометр для установки регулятора является сбалансированным при желаемой температуре.)

Eng. Любомир Попов

«Молодой дизайнер» 2002

# Схема термостата

http://tehnoobzor.com/schemes/automatics/201-shema-termostata.html

Многие современные схемы термостатов собраны на основе процессоров, следовательно при их самостоятельная сборка может вызвать затруднение у недостаточно подготовленного радиолюбителя. Вот простая, но весьма точная электросхема управления, которая может быть использована в устройствах, где необходим автоматический температурный контроль. Схема включает реле, ОУ и датчик температуры LM35DZ. Когда LM35DZ обнаруживает, что температура стала выше заданного уровня (значение настраивается VR1), реле срабатывает. Когда температура падает ниже заданной - реле будет обесточено. Термостат может быть подключен к любой сети переменного или постоянного тока 12В - блок питания или батарея. Ток потребления около 100 мА.

## Схема электрическая термостата самодельного

Существует несколько версий LM35 датчиков температуры:

- LM35CZ от -40 C до +110

- СLM35DZ от 0 до 100

- СLM35H от -55 до +150 C

## Работа термостата

Основа устройства - датчик температуры LM35DZ. Выходное напряжение (ввод 2) изменяется линейно с температурой от 0 (0 C) до 1000 mV (100 С). Это значительно упрощает проектирование схемы термостата, так как нам нужно только обеспечить точность опорного напряжения (TL431) и точность компаратора (А1 LM358) для построения полного термоуправляемого коммутатора. Подстроечный резистор (VR1) и резистор (R3) создают делитель напряжения, который устанавливает опорное напряжение (Vref) в пределах 0V - 1.62V. Компаратор (A1) сравнивает опорное напряжение Vref (VR1) с выходным напряжением датчика температуры LM35DZ и решает, стоит включить или обесточить реле. Цель R2 формирует гистерезис, который помогает предотвратить дребезг реле. Гистерезис обратно пропорционален значению сопротивления R2. Более низкое значение R2 дает более высокий гистерезис.

## Настройка термостата

Для настройки устройства не требуется специальный электронный инструмент. Например, чтобы установить 70 C точку срабатывания реле (переключения температуры), надо подключить цифровой вольтметр или мультиметр к контрольным точкам "TP1" & "GND". Медленно вращать VR1, пока вы не получите точного значения 700 мВ на вашем вольтметре.

Список деталей термостата:

IC1 : LM35DZ датчик температуры.
IC2 : TL431 +2.5В источник опорного напряжения.
IC3 : LM358 Двойной ОУ.
LED1 3 мм светодиод.
Q1 : маломощный PNP-транзистор A1015.
D1, D2 : 1N4148 кремниевые диоды
D3, D4 : 1N4001 выпрямительные диоды
ZD1 : стабилитрон на 13 В, 400 mW
Подстроечный резистор : 2.2 K
Реле на 12 вольт.

Резисторы другие:

R1 : 10 K
R2 : 4,7 МОм
R3 : 1.2 K
R4 : 1 K
R5 : 1 K
R6 : 33 Ома

Конденсаторы:

C1 : 0.1 мкФ керамический
C2 : 470 мкФ электролитический