Транзисторы DX и СВЧ импортные и отечественные.

http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3247

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ И СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Основные параметры:

Uмакс. - Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор - эмиттер
Iмакс - Максимально допустимый постоянный ток коллектора
Рмакс - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
fгpaн - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ
h21э - Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ
Iкбо - Обратный ток коллектора
Кус - Коэффициент усиления по мощности
Кш - Коэффициент шума транзистора

Малой мощности.
В корпусе SOT-23

| Наименование | Структура | Umax,В | Imax,мА | Pmax,Вт | fгран,ГГц | Кш,дБ | h21э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFR92A | N-P-N | 15 | 25 | 0.3 | 5 | 2.1 | 40-90 |
| BFR93A | N-P-N | 12 | 35 | 0.3 | 6 | 1.9 | 40-90 |
| BFR193 | N-P-N | 12 | 80 | 0.58 | 8 | 1.3 | 50-200 |
| BFS17A | N-P-N | 15 | 25 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 25-90 |
| BFT92 | P-N-P | 15 | 25 | 0.3 | 5 | 2.5 | 20-50 |
| BFT93 | P-N-P | 12 | 35 | 0.3 | 5 | 2.4 | 20-50 |

В корпусе TO-50

| Наименование | Структура | Umax,В | Imax,мА | Pmax,Вт | fгран,ГГц | Кш,дБ | h21э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF970 | P-N-P | 35 | 30 | 0.3 | 1 | 4.2 | 25-90 |
| BF979 | P-N-P | 20 | 50 | 0.3 | 1.75 | 3.4 | 20-90 |
| BFR90A | N-P-N | 15 | 30 | 0.3 | 6 | 1.8 | 50-150 |
| BFR91A | N-P-N | 12 | 50 | 0.3 | 6 | 1.6 | 40-150 |
| BFR96TS | N-P-N | 15 | 100 | 0.7 | 5 | 4 | 25-150 |

В корпусе TO-92

| Наименование | Структура | Umax,В | Imax,мА | Pmax,Вт | fгран,МГц | h21э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF199 | N-P-N | 25 | 25 | 0.5 | 550 | >38 |
| BF240 | N-P-N | 40 | 25 | 0.3 | >150 | 60-220 |
| BF324 | P-N-P | 30 | 25 | 0.3 | 450 | >25 |
| BF450 | P-N-P | 40 | 25 | 0.3 | 375 | >50 |
| BF494 | N-P-N | 20 | 30 | 0.3 | >260 | >30 |
| BF959 | N-P-N | 20 | 100 | 0.625 | >600 | >35 |

В различных типах корпусов

| Наименование | Структура | Umax,В | Imax,мА | Pmax,Вт | fгран,ГГц | h21э | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFG425W | N-P-N | 4.5 | 30 | 0.135 | 25 | 50-120 | SOT343R |
| BFP67 | N-P-N | 10 | 50 | 0.2 | 7.5 | 65-150 | SOT343 |
| BFP450 | N-P-N | 4.5 | 100 | 0.45 | 24 | 50-150 | SOT343R |
| BFP540 | N-P-N | 4.5 | 80 | 0.25 | 33 | 50-200 | SOT343R |
| BFP620 | N-P-N | 2.3 | 80 | 0.185 | 65 | 100-320 | SOT343R |

Отечественные ВЧ

| Наименование | Структура | Pmax,Вт | Imax,мА | Umax,В | Iкбо,мкА | h21э | fгран,МГц | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ3102А-Ж | N-P-N | 0.25 | 200 | 20-50 | <0.05 | 100/250-400/1000 | 150 | КТ1-7 |
| КТ3102АМ-КМ | N-P-N | 0.25 | 200 | 20-50 | <0.05 | 100/250-400/1000 | 150 | КТ-26 |
| КТ3107 | P-N-P | 0.3 | 100 | 20-45 | <0.1 | 70/140-380/800 | 250 | КТ-26 |
| КТ3108 | P-N-P | 0.3 | 200 | 45-60 | <0.2 | 50/150-100/300 | 250 | КТ1-7 |
| КТ3117А,Б | N-P-N | 0.3 | 400 | 50 | <10 | 40/200 | 300 | КТ1-7 |
| КТ3117А1 | N-P-N | 0.3 | 400 | 50 | <10 | 40/200 | 300 | КТ-26 |
| КТ3129 | P-N-P | 0.15 | 100 | 20-40 | <1.0 | 30/120-200/500 | 200 | КТ-46 |
| КТ3130 | N-P-N | 0.1 | 100 | 15-40 | <0.1 | 100/250-400/1000 | 150 | КТ-46 |
| КТ315 | N-P-N | 0.15 | 50-100 | 25-60 | 0.5 | 20/90-50/350 | 200 | КТ-13 |
| КТ3151А9,Д9 | N-P-N | 0.2 | 100 | 80 | <1.0 | >20 | 100 | КТ-46 |
| КТ3153А9 | N-P-N | 0.3 | 400 | 50 | <0.05 | 100/300 | 250 | КТ-46 |
| КТ3157А | P-N-P | 0.2 | 30 | 250 | <0.1 | >50 | 60 | КТ-26 |
| КТ3172А9 | N-P-N | 0.2 | 200 | 20 | <0.4 | 40/150 | 500 | КТ-46 |
| КТ339АМ | N-P-N | 0.26 | 25 | 25 | <1.0 | >25 | 550 | КТ-26 |
| КТ342АМ,БМ,ВМ | N-P-N | 0.25 | 50 | 30 | <30 | 100/250 | 250 | КТ-26 |
| КТ361 | P-N-P | 0.15 | 50-100 | 10-45 | <1 | 20/90-100/350 | 150 | КТ-13 |

Отечественные СВЧ

| Наименование | Структура | Pmax,Вт | Imax,мА | Umax,В | Iкбо,мкА | h21э | fгран,МГц | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ3101А-2 | N-P-N | 0.1 | 20 | 15 | <0.5 | 35/300 | 2250 | H/C-1 |
| КТ3101АМ | N-P-N | 0.1 | 20 | 15 | <0.5 | 35/300 | 1000 | КТ-14 |
| КТ3115А-2(Б,Д) | N-P-N | 0.07 | 8.5 | 7-10 | <0.5 | 15/80 | 5800 | КТ-22 |
| КТ3120А | N-P-N | 0.1 | 20 | 15 | <5 | >40 | 1800 | КТ-14 |
| КТ3126А,Б | P-N-P | 0.15 | 30 | 30 | 0.5 | 25/100-60/180 | 500 | КТ-26 |
| КТ3128А1 | P-N-P | 0.3 | 30 | 35 | 0.1 | 35/150 | 800 | КТ-26 |
| КТ3168А9 | N-P-N | 0.18 | 28 | 15 | <0.5 | 60/180 | <3000 | КТ-46 |
| КТ326А,Б | P-N-P | 0.2 | 50 | 15 | 0.5 | 20/70-45/160 | 250 | КТ-1-7 |
| КТ326АМ,БМ | P-N-P | 0.2 | 50 | 15 | 0.5 | 20/70-45/160 | 250 | КТ-26 |
| КТ368А,Б | N-P-N | 0.225 | 30 | 15 | 0.5 | 50/300 | 900 | КТ-1-12 |
| КТ368АМ,БВ | N-P-N | 0.225 | 30 | 15 | 0.5 | 50/450 | 900 | КТ-26 |
| КТ368А9,Б9 | N-P-N | 0.1 | 30 | 15 | 0.5 | 50/300 | 900 | КТ-46 |
| КТ339АМ | N-P-N | 0.15 | 30 | 15 | 0.5 | 40/170 | 1800 | КТ-26 |

Средней мощности
Импортные

| Наименование | Структура | Umax,В | Imax,мА | Pmax,Вт | fгран,ГГц | h21э | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BFG135 | N-P-N | 15 | 150 | 1 | 7 | 80-130 | SOT223 |
| BFG540W | N-P-N | 15 | 120 | 0.5 | 9 | 100-250 | SOT343N |
| BFG97 | N-P-N | 15 | 100 | 1 | 5.5 | 25-80 | SOT223 |
| BFQ19 | N-P-N | 15 | 100 | 1 | 5.5 | 25-80 | SOT89 |
| BLT50 | N-P-N | 10 | 500 | 2 | 0.47 | 25 | SOT223 |
| BLT80 | N-P-N | 10 | 250 | 2 | 0.9 | 25 | SOT223 |
| BLT81 | N-P-N | 9.5 | 500 | 2 | 0.9 | 25 | SOT223 |

Отечественные ВЧ

| Наименование | Структура | Pmax,Вт | Imax,А | Umax,В | Iкбо,мкА | h21э | fгран,МГц | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ626А-Д | P-N-P | 9 | 1.5 | 20-80 | 1 | 15/60-40/250 | 45 | КТ-27-2 |
| КТ646А,Б | N-P-N | 3.5 | 1 | 40-50 | 10 | 40/200-150/300 | 250 | КТ-27-2 |
| КТ683А-Е | N-P-N | 8 | 1 | 60-150 |  | 40/120-160/480 | 50 | КТ-27-2 |
| КТ6127А-К | P-N-P | 0.8 | 2 | 10-200 | <20 | >30 | 150 | КТ-26 |
| КТ630А-Е | N-P-N | 0.8 | 1 | 60-150 | <1 | 40/120-160/480 | 50 | КТ-2-7 |
| КТ639А-И | P-N-P | 1 | 1.5 | 30-80 | <0.1 | 40/100-180/400 | 80 | КТ-27-2 |
| КТ644А-Г | P-N-P | 1 | 0.6 | 40-60 | <0.1 | 40/120-100/300 | 200 | КТ-27-2 |
| КТ645А | N-P-N | 0.5 | 0.3 | 50 | <10 | 20/200 | 200 | КТ-26 |
| КТ660А,Б | N-P-N | 0.5 | 0.8 | 30-45 | <1 | 110/220-200/450 | 200 | КТ-26 |
| КТ664А9 | P-N-P | 1 | 1 | 100 | <10 | 40/250 | 50 | КТ-47 |
| КТ665А9 | N-P-N | 1 | 1 | 100 | <10 | 40/250 | 50 | КТ-47 |
| КТ680А | N-P-N | 0.35 | 0.6 | 25 | <10 | 85/300 | 120 | КТ-26 |
| КТ681А | P-N-P | 0.35 | 0.6 | 25 | <10 | 85/300 | 120 | КТ-26 |
| КТ698 | N-P-N | 0.6 | 2 | 12-90 | <20 | 20/118-50/649 | 100 | КТ-26 |

Большой мощности
Импортные

| Наименование | Структура | Umax,В | Imax,мА | Pmax,Вт | fгран,ГГц | h21э | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLT53 | N-P-N | 10 | 2500 | 35.5 | 3.9 | 25 | SOT122D |

Отечественные ВЧ

| Наименование | Структура | Pmax,Вт | Imax,А | Umax,В | fгран,МГц | Кус.,дБ | Iкбо,мкА | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ9115А | P-N-P | 1.2 | 0.1 | 300 | >90 |  | <0.05 | КТ27-2 |
| КТ9180А-В | N-P-N | 12.5 | 3 | 40-80 | >100 |  |  | КТ27-2 |
| КТ9181А-В | P-N-P | 12.5 | 3 | 40-80 | >100 |  |  | КТ27-2 |
| КТ920А | N-P-N | 5 | 0.5 | 36 | 30/200 | 4 | 2 | КТ-17 |
| КТ920Б | N-P-N | 10 | 1 | 36 | 30/200 |  | 4 | КТ-17 |
| КТ920В | N-P-N | 25 | 3 | 36 | 30/200 |  | 7.5 | КТ-17 |
| КТ920Г | N-P-N | 25 | 3 | 36 | 30/200 | 3.5 | 7.5 | КТ-17 |
| КТ922А | N-P-N | 8 | 0.8 | 65 | 50/175 | 3 | 5 | КТ-17 |
| КТ922Б | N-P-N | 20 | 1.5 | 65 | 50/175 | 3 | 0 | КТ-17 |
| КТ922В | N-P-N | 40 | 3 | 65 | 50/175 |  | 40 | КТ-17 |
| КТ922Г | N-P-N | 20 | 1.5 | 65 | 50/175 |  | 20 | КТ-17 |
| КТ929А | N-P-N | 6 | 0.8 | 30 | >50 | 8 | 5 | КТ-17 |
| КТ940А-В,А1 | N-P-N | 10 | 0.1 | 160-300 | >90 |  | 0.5 | КТ27-2,-26 |
| КТ961А-В | N-P-N | 12.5 | 1.5 | 60-100 | >50 |  | 10 | КТ27-2 |
| КТ969А | N-P-N | 6 | 0.1 | 250 | >60 |  | 0.05 | КТ27-2 |
| КТ972А,Б | N-P-N | 8 | 4 | 45-60 | >200 |  | 1 | КТ27-2 |
| КТ973А,Б | P-N-P | 8 | 4 | 45-60 | >200 |  | 1 | КТ27-2 |

Отечественные СВЧ

| Наименование | Структура | Pmax,Вт | Imax,А | Umax,В | fгран,МГц | Кус.,дБ | Iкбо,мкА | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ913А | N-P-N | 4.7 | 0.5 | 55 | 900/1500 | 2 | 10 | КТ-16-2 |
| КТ913Б | N-P-N | 8 | 1 | 55 | 900/1500 | 2 | 50 | КТ-16-2 |
| КТ913В | N-P-N | 12 | 1 | 55 | 900/1500 | 2 | 50 | КТ-16-2 |
| КТ916А | N-P-N | 30 | 2 | 55 | 200/1800 | 2.5 | 25 | КТ-16-2 |
| КТ925А | N-P-N | 5.5 | 0.5 | 36 | 500/1250 | 12 | 7 | КТ-17 |
| КТ925Б | N-P-N | 11 | 1 | 36 | 375/1100 | 7 | 12 | КТ-17 |
| КТ925В | N-P-N | 25 | 3.3 | 36 | 300/550 | 5.3 | 30 | КТ-17 |
| КТ925Г | N-P-N | 25 | 3.3 | 36 | 300/550 | 5.3 | 30 | КТ-17 |
| КТ934А | N-P-N | 7.5 | 0.5 | 60 | >100 |  | 5 | КТ-17 |
| КТ934Б | N-P-N | 15 | 1 | 60 | >100 |  | 10 | КТ-17 |
| КТ934В | N-P-N | 30 | 2 | 60 | >100 |  | 20 | КТ-17 |
| КТ939А | N-P-N | 4 | 0.4 | 30 | >100 |  | 1 | КТ-16-2 |
| КТ939Б | N-P-N | 4 | 0.4 | 30 | >100 |  | 2 | КТ-16-2 |