ГЕНЕРАТОР УПРАВЛЯЕМЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ НА К174ХА11

Абрамов Сергей   г. Оренбург.

В практике радиолюбителя нередко возникает необходимость построить генератор с теми или иными параметрами. Предлагаемый генератор построен на микросхеме предназначенной для формирования синхроимпульсов в телевизионных приёмниках. Автором были исследованы возможности генератора. Во время экспериментов ёмкость времязадающего конденсатора С1 изменялась от 560 до 4700пф. При С1=560пф частоту генератора можно было изменять переменным резистором R4 от 600Гц до 200кГц, при С1=4700пф изменение частоты генератора находилось в пределах 200Гц-60кГц. На всех частотах резистором R1 можно изменять скважность от 20 до 50%. Амплитуда импульсов на выходе 3 (D1) находится в пределах 12 вольт, поэтому через токоограничительный резистор порядка 300 Ом можно напрямую управлять не только биполярным, но и полевым транзистором.

Конец формы