http://www.kn34pc.com/construct/stormbringer_lyb_ocs.html

Ориентировочное потребление: + 30 В - 45 мА; + 150 В - 8 мА; - 400 В - 0,5 мА;

Нагрев трубы: 300 мА.

строительство:

Трансформатор T1 (сетчатый фильтр) - ферритовое кольцо 12 x 6 x 6, m = 2000, 2 x 30 патронов PEL 0,4 бифилярное;

Трансформатор T2 - проводник с ферритовым магнитом W7 с зазором 0,5 мм между двумя центральными сердечниками, m = 2000 ÷ 3000: W1 - 600 ap. PEL 0,1; W2 - 10 ac. PEL 0,1; W3 - 70 сред. PEL 0,2; W4 - 350 сП. PELL 0,08; W5 - 445 c. PEL 0,06; W6 - 14 cp. PELL 0.2

Примечание: Число оборотов W3,4,5,6 является показательным, на 10% выше требуемого напряжения (из-за стабилизаторов). Оптимальным вариантом является намотание W1 и W2 и еще одна Wx обмотка катушки с 10 оборотами, включение питания и напряжение Wx, наконец, определяет количество витков вольт - при изменении размера зазора между двумя центральными сердечниками изменяется выходное напряжение. После окончательной обмотки W3,4,5,6 весь трансформатор заполняется горячим церезином, в крайнем случае с горячим, слегка разбавленным электротехническим лаком.

Используемая трубка 3LO1I, но при изменении анодных напряжений можно использовать 6LO1I, 5O38I, 7BQ12 и т. П. Под экраном 70 мм. В противном случае следует использовать более мощный источник питания (показан на схеме до 20 Вт).

В оригинальной конструкции из-за металлической коробки толщиной 1 мм и отсутствия трансформатора 50 Гц труба 3LO1I экранирована трубкой из кремниевой стали толщиной 0,55 мм, которой достаточно.

Тип транзисторов и диодов не является критическим, важно соблюдать требования к переходной частоте, максимальному напряжению и мощности. В выпрямляющей части (вторичные обмотки Т2) должны использоваться диоды постоянного тока (Шоттки) с максимальным током постоянного тока, по меньшей мере, в два раза превышающие потребление соответствующей цепи.

Ташибра (вариант).

http://forum.datagor.ru/topic/3897-taschibra/page__st__147

Защите от козы есть, регулировка по напряжению осуществляется в какой момент полуволны будет запуск автогена (после моста нет ёмкости, от козы просто не даёт запустится)

Подобная автогенераторная схема с одним трансформатором (Ака Касьян)

https://www.youtube.com/watch?v=TimcRMxkdEs