Смотри Instruction Manual for B+K Oscilloscope 1472C

http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=622

…то, что можно узреть, пропустив прямоугольник через УМ:

а) Идеальный усил! Здоров!

б) Завал фронта и спада. Усил валит ВЧ

в) Очень сильный завал ВЧ. Слушать такой УМ нельзя

г) Завал на НЧ, отсутствие нормального баса.

д) Наоборот, повышение усиления на НЧ

е) завал на НЧ и СЧ

ж) малая постоянная времени меж каскадных конденсаторов, надо поболее поставить!

з) подъём усиления на НЧ

и) подъём усиления на ВЧ

к) Провал усиления в каком то узком диапазоне частот

л и м) Усил склонен к возбуждению! есть резонирующие цепи.

В общем, вещь полезная для наших целей, позволяет быстро выявить те или иные грабли.

Рекомендую!

меандр нужно подавать амплитудой 1/3 от номинала, т.е. если на вход УМ рассчитывают под 1 В амплитуды, то меандр 0.3 В.