Приставка для определения резонансной частоты динамика NM8051.3

http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=97

Это устройство позволит радиолюбителю определить резонансную частоту головки громкоговорителя, которую необходимо знать при расчете и самостоятельном построении высококачественной акустической системы. Приставка подключается к частотомеру NM8051, отображающему полученную частоту в цифровом виде.

Технические характеристики NM8051.3

| Напряжение питания Uп, В | 5 |
| --- | --- |
| Ток потребления, мА | 10…50 |
| Размеры печатной платы, мм | 38x27 |

Описание работы устройства

Принципиальная электрическая схема щупа-делителя показана на рис.7. Перечень элементов дан в табл.2.

Приставка представляет собой симметричный мультивибратор, частота колебаний которого совпадает с резонансной частотой подключаемого динамика (резонансная частота зависит от многих параметров, в том числе и геометрии АС). Потенциометром R5 устанавливается уровень мощности отдаваемой в измеряемый динамик, светодиод HL1 индицирует работу устройства.

Динамик для измерения подключается к контактам Х1, Х2.

Напряжение питания подключается к контактам X3 (+Vcc), Х5(GND).

Выходной сигнал снимается с контакта Х4 (Out).

Контакты Х3…Х5 необходимо соединить с разъемом ХР2 частотомера NM8051 согласно рис.2. При этом, незадействованные контакты не используются.

Рисунок 7. Схема электрическая принципиальная приставки

Таблица 2. Перечень элементов приставки NM8051.3

| Позиция | Номинал | Кол. |
| --- | --- | --- |
| C1…С2 | 2,2 мкФ/16 В | 2 |
| HL1 | Светодиод, диаметром 3 мм, цвет любой | 1 |
| R1, R4 | - | 2 |
| HL1 | Светодиод, диаметром 3 мм, цвет любой | 1 |
| R1, R4 | 150 Ом | 2 |
| R2, R3 | 120 Ом | 2 |
| R5 | 330 Ом | 1 |
| R6 | 510 Ом | 1 |
| VT1, VT2 | BC548 | 2 |
| Двойной клеммный зажим | - | 1 |
| 3-х контактный штыревой разъем | - | 1 |
| Разъем интерфейсный, 5-ти контактный, тип “папа” | - | 1 |
| Зажим типа “крокодил” | - | 2 |
| Ручка для резистора СП4-1а | - | 1 |
| Корпус | BOX-M01 | 1 |

Конструкция

Внешний вид устройства показан на рис.8, печатная плата на рис.9, расположение элементов на рис.10.

Конструктивно приставка выполнена на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Конструкция предусматривает установку платы в корпус BOX-M01 .

Перед установкой платы в корпус BOX-M01, необходимо просверлить в нижней крышке отверстие 4 мм для светодиода HL1, отверстие 7 для регулировочного резистора R5 и сделать выпилы под сигнальные и измерительные провода .

Рисунок 8. Внешний вид приставки