## 12ЛО1И Технические характеристики

Трубка осцилографическая электронно-лучевая 12ЛО1И

Также это изделие может называться: 12 ЛО1И, 12-ЛО1И, 12-Л01-И, 12Л01 И, 12 Л01 И, 12lo1i, 12l01i, 12-lo-1-i, 12-l-01-i.

12ЛО1И трубка осцилографическая электронно-лучевая предназначена для использования в портативных одноканальных и двухканальных осциллографах для визуального наблюдения и исследования электрических сигналов.

Трубки 12ЛО1И благодаря применению квадруплета скрещённых линз и бессеточной системы усиления отклонения обеспечивают высокую чувствительность к отклонению при малой своей длине.

Технические характеристики 12ЛО1И:

| Уровни измерения параметров импульсов с учётом выбросов на вершине и у основания - 0,1; 0,9. Чувствительность к отклонению сигнальной системы - 3 мм/В. Чувствительность к отклонению временной системы - 2,1 мм/В. Полоса пропускания сигнальной отклоняющей системы - 200 МГц. Ширина линии в центре экрана 12ЛО1И - 0,36 мм. Ширина линии на краю рабочей части экрана - 0,45 мм. Яркость свечения линии - 80 Кд/м2. Геометрические искажения - 2%. Интегральная нелинейность отклонения - 3%. Дифференциальная нелинейность отклонения 12ЛО1И - 5%. Мощность накала - 0,6 Вт. Напряжение анода - 8000 В. Отрицательное напряжение катода - 800 В. Цвет свечения экрана - зелёный. Послесвечение осцилографических трубок 12ЛО1И - среднее. | Фокусировка и отклонение луча - электростатические. Внутренняя шкала - беспараллаксного отсчёта. Длина - 260 мм. Масса - не более 650 г . |
| --- | --- |