IC Tester TSH-06F

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSH-06F

| Характеристики тестера |
| --- |
| Режимы работы | автоматический режим тестирования; ручные режимы тестирования: режим 5,0 В и режим 3,3 В автоопределение модели компонента, тестирование работоспособности компонента |
| Поддерживаемые микросхемы |
| 74HC | тест микросхем серии 74HC стандартной логики, около 900 номиналов (автоматический режим определения модели, при необходимости ввести вручную модель) |
| 74LS | тест микросхем серии 74LS стандартной логики (автоматический режим определения модели, при необходимости ввести вручную модель) |
| CD40 | тест микросхем серии CD40, реализующих различные логические функции (автоматический режим определения модели, при необходимости ввести вручную модель) |
| HEF40 | тест микросхем серии HEF4000, реализующих различные логические функции (автоматический режим определения модели, при необходимости ввести вручную модель) |
| 45/145 | тест микросхем серии 45 и серии 145 (автоматический режим определения модели, при необходимости ввести вручную модель) |
| Прочие интегральные схемы | идентификация и тест микросхем MAX232, MAX485, 75175, 75176, 75c11 и другие (автоматический режим определения модели, при необходимости ввести вручную модель) |
| Поддерживаемые электронные компоненты |
| AMP | операционные усилители, компараторы серии LM324, LM358, LM339, LM393, LM2902 и другие (ручной ввод модели) |
| TR | транзисторы (определение модели, типа, структуры, работоспособности и цоколевки выводов эмиттера, коллектора и базы), NPN и PNP транзистор, N-MOS и P-MOS транзисторы (автоматическая идентификация модели), режим "TR" выбирается вручную |
| ZD | стабилитроны с напряжением стабилизации 50 В с точностью 0.01 В (автоматическая идентификация модели), режим "ZD" выбирается вручную |
| LIGHT | оптопары (оптроны) TLP521-1, PC817, PC923, 4n25, HCNW4506, BRT11/12/13, HCPL 3101 и другие (автоматическая идентификация модели), режим "LIGHT" выбирается вручную |
| OFF | определение неисправности компонента |
| Автоотключение | после 60 сек бездействия |
| Микроконтроллер прибора | STC12C5A60S2 |
| Подключение радиодеталей | первый вывод микросхемы - верхний левый вывод тестовой колодки выводы транзистора - 10, 11, 12 выводы тестовой колодки выводы стабилитрона - 13 (катод), 14 выводы тестовой колодки выводы оптрона - 1 (анод), 2 (катод), 23(эмиттер), 24 (коллектор) выводы тестовой колодки |
| Общие характеристики |
| Дисплей | ЖК-дисплей 1602 с подсветкой, размером 36 мм х 10 мм |
| Питание | 2 батареи типа АА 1,5 В |
| Габариты | 70 мм х 25 мм х 135 мм |
| Вес | 120 г |
| Комплектация | IC тестер микросхем TSH-06F – 1 шт |

Вы можете протестировать серии 74ch, серии 74ls, серии CD4000, серии HEF400, серии 4500, операционные усилители, чип класса интерфейса, оптопары, транзисторы автоматической идентификации, распознавание значений напряжения регулятора.

Встроенная модель данных все виды чипов более 1300 видов, более 420 видов моделей данных транзисторов, охватывающих большинство общих устройств в пределах 24 ножек, и может значительно уменьшить нагрузку на техническое обслуживание, повышение эффективности обслуживания.

Мастер ремонта 9 В ламинированный аккумулятор, такой же, как и с обычным мультиметровым аккумулятором, потребляемая мощность является вполне обычным цифровым мультиметром. Нажмите клавишу enter, чтобы загрузить первую загрузку, автоматически выполните самопроверку, самопроверку напряжения батареи обнаружено и отображается на экране через более двух секунд, когда напряжение батареи ниже 7 в заменяет Аккумулятор, чтобы обеспечить точность измерения. Если нет будильника, вы можете начать измерительную работу. Native AD 10 AD, теоретическое разрешение напряжения 5 В 0,0048 в. Не подходит для измерения тиристора высокой мощности из-за использования аккумулятора. Значение Зенера должно быть измерено, может не только смотреть на номинальное значение. Загрузка каталога по умолчанию-каталог поиска. Обычная оптопара тестирует до десятка параметров, простое измерение логического отношения оптопары не имеет большого практического значения, машина может проверить Вторичное напряжение насыщенности оптопары, для справки. Проверьте обычную оптопару 4 ножек.

Многофункциональный тестер интегральной схемы инструкции:

Серия TSH многофункционального интегрального тестера является первоклассным инженером по микроэлектронике, обслуживающим персоналом разработано профессиональное оборудование.

Можно выбрать различные режимы тестирования

Режим 5 В,

3,3 в режиме

Автоматический режим

Может протестировать 74HC серии, 74LS серии, CD4000 серии, HEF400 серии, 4500 серии, op amp, чип интерфейса, оптопары, транзисторы автоматически идентифицируют регулятор напряжения идентификации значений и так далее.

Встроенный в различные типы моделей данных чипов более 1300 видов, более 420 видов моделей данных транзисторов,

Чехлы наиболее распространенных 24-контактный Универсальный устройств, а также может значительно уменьшить нагрузку и повысить эффективность работы.

Инструкции:

На панели есть семь кнопок: кнопки вверх, вниз, влево, вправо и Enter, и клавиши быстрого доступа O, P.

Кнопки вверх и вниз, используемые для настройки каталога и изменения номера модели, левая и правая клавиши для перемещения курсора влево и вправо, чтобы выбрать элемент, который вы хотите изменить. Введите ключ используется для переключения машины и выполнения команды тестирования. Откройте крышку батарейного отсека, в двух 5 # разъемная застежка-молния 1,5 v батарея, а затем закройте крышку батарейного отсека. Нажмите Enter Более 2 секунд для загрузки, загрузка автоматически отображает Текущее напряжение батареи, когда батарея слишком низкая, пожалуйста, замените батарею, слишком низкое напряжение влияет на надежность результатов испытаний и автоматическое защитное отключение.

Включение питания: нажмите клавишу ВВОД в течение более 2 секунд для включения.

Выключение: 1 Нажмите клавишу ввода в выключенном каталоге немедленно выключите.

2 Нажмите Enter в любом Каталоге более 10 секунд, чтобы закрыть.

3. Через 60 секунд без какой-либо операции, он автоматически отключится

Быстрая: 1 кнопка быстрого выключения (06 тип)

2 P Кнопка повторного самостоятельного тестирования, кнопка сброса

Способ размещения устройства, как показано ниже:

1, чип, оптопара, размещенная на верхней части выравнивания, 1 фута выровненное сиденье IC 1 фут.

2, транзистор на самых leftmost трех Слотах.

3, регулятор IC ставит сиденье 13 и 14 ножек.

Примечание: транзистор показывает последовательность штыря слева направо соответствует IC блоку 10 ножек, 11 ножек, 12 ножек.

(Не наклоняется аккумулятор или адаптер)

Многофункциональный тестер для обслуживания персонала первой линии, cРазличные режимы тестирования:

5v режим/3,3 v режим/автоматический режим

Вы можете протестировать серии 74ch, серии 74ls, серии CD4000, серии HEF400, серии 4500, операционные усилители, чип класса интерфейса, оптопары, транзисторы автоматической идентификации, распознавание значений напряжения регулятора.

Встроенная модель данных все виды чипов более 1300 видов, более 420 видов моделей данных транзисторов, охватывающих большинство общих устройств в пределах 24 ножек, и может значительно уменьшить нагрузку на техническое обслуживание, повышение эффективности обслуживания.

Мастер ремонта 9 В ламинированный аккумулятор, такой же, как и с обычным мультиметровым аккумулятором, потребляемая мощность является вполне обычным цифровым мультиметром. Нажмите клавишу enter, чтобы загрузить первую загрузку, автоматически выполните самопроверку, самопроверку напряжения батареи обнаружено и отображается на экране через более двух секунд, когда напряжение батареи ниже 7 в заменяет Аккумулятор, чтобы обеспечить точность измерения. Если нет будильника, вы можете начать измерительную работу. Native AD 10 AD, теоретическое разрешение напряжения 5 В 0,0048 в. Не подходит для измерения тиристора высокой мощности из-за использования аккумулятора. Значение Зенера должно быть измерено, может не только смотреть на номинальное значение. Загрузка каталога по умолчанию-каталог поиска. Обычная оптопара тестирует до десятка параметров, простое измерение логического отношения оптопары не имеет большого практического значения, машина может проверить Вторичное напряжение насыщенности оптопары, для справки. Проверьте обычную оптопару 4 ножек.