Программатор для AVR, PIC, I2CEPROM

http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm

Работает с любым COM-портом, не перегружая по току COM-порт компьютера, так как MAX232 не представляет опасности для COM-порта.

- Поддерживается распространёнными программами IC-PROG, Pony Prog и другими, как программатор JDM.

- Программатор подключается к COM-порту компьютера, через стандартный кабель-удлинитель COM-порта (DB9M - DB9F) или непосредственно к конвертору USB – COM.

- Для питания программатора должен использоваться стабилизированный источник питания напряжением от +16v до +24,0v.

- На плате программатора имеются светодиоды, указывающие режим работы программатора (POWER, VPP, RXD и TXD).

- Разъёмы для шлейфов ICSP.

- Правильно собранный программатор не нуждается в настройке и начинает работать сразу.

Для корректной установки программы IC-PROG, на компьютер под управлением Windows XP, ознакомьтесь с файлом ic-prog.pdf.

- Схема программатора: в файле «csh_Prog_AVR&PIC» (sPlan_v6.0).

- Печатная плата: в файле «pcb_Prog_AVR&PIC» (Sprint-Layout_v4.0).