По поводу диодов - наверное проще будет найти диоды серий Д-161 или Д-171 с любой дальнейшей маркировкой - все они расчитаны на напругу не менее 400в. У диодов серий В-ххх смотрите первую цифру в маркировке после обозначения типа (В-200.4.хх) - она в сотнях вольт показывает допустимую напругу на диоде, последующие цифры не важны.

По поводу дросселя - ну зачем тревожить электриков. Найдите транс типа ОСП-0,4 или ОСП-0,25, на крайняк - транс от старого лампового телика (на нем обычно написано ТС-180 (ТС-200)). Аккуратно разберите обойму магнитопровода (в ОСП нужно снять клеммники и ослабить стяжные шпильки, в ТС - ослабить гайки стяжных лент). Далее аккуратными ударами киянки сбоку разъедините половинки магнитопровода и вытащите его из каркаса с обмоткой, постарайтесь не расслоить его. Обмотка с каркасом выкидывается (сдается на "медь"). из плотного картона изготавливается новый каркас (можно только сердцевину). Обмотка дросселя выполняется сварочным кабелем или шинкой сечением по меди из расчета 5-10А максимального сварочного тока на 1кв.мм сечения провода (шинки). При сборке вставьте между половинками магнитопровода по одной прокладке из твердого картона толщиной 0,3-0,5мм. Соберите теперь уже готовый дроссель...

Удачи!