Радиоуправляемый самолёт

Товары из Китая Радиолюбителю

сегодня в 12:58

На конкурс
Т.к. мое хобби состоит из радиоуправляемых игрушек(по большей части FPV), то предлагаю Вам к просмотру следующее летающее чудо :)

ТРЭШОЛЁТ!
Коротко о комплектующих:
1. Тушка подопытного: детская металка-планер с размахом 68 см http://alii.pub/5l3bsv
2. Моторы: LDARC xt1304 на 6200kv - 2 шт. http://alii.pub/5l3bt9
3. Регуляторы оборотов(ESC): здесь очень важно что они на разных прошивках (SimonK и BlHeli) на 12А с BEC 5 вольт и 2 ампера - 2 шт. http://alii.pub/5l3btn
4. Контроллер скорости http://alii.pub/5l3bu1
5. Пропеллеры http://alii.pub/5l3bum
6. Сервы: самые дешевые SG90 - 2 шт. http://alii.pub/5l3but
7. Приёмник: FlySky FS2A 4 канальный(PWM) - 1 шт. http://alii.pub/5l3bv0
8. Аккумулятор: 7.4В 2S CNHL 450 мАч http://alii.pub/5l3bve
9. Аппаратуру использую: Jumper T8SG V2.0 http://alii.pub/5l3bwk

Чёрная канопа была приклеена к фюзеляжу, оторвал, вытащил грузик(стальной шарик) и выскреб внутри полость под электронику. Сама канопа была так же модернизирована: теперь она держится на неодимовых магнитах.
Моторы крепятся на самодельной мотораме из линейки к лобовой части крыла и подключаются к регуляторам оборотов.
Под сервы так же были вырезаны полости и вклеены на клей «титан». Тяги к рулевым поверхностям выполнены из сердечника коаксиального кабеля и шпажки из суши-набора.
Вся электроника подключается в конце к приемнику, далее по каналам:
1 канал - сервопривод руля высоты(тангаж);
2 канал - сервопривод на элероны(крен);
3 канал - регулятор левого мотора;
4 канал - регулятор правого мотора.
ВАЖНО: из колодки одного из регуляторов(любого) необходимо вытащить провод 5В, дабы не спалить приёмник(в будущем он нам понадобится что бы питать FPV камеру и плату OSD).

После сборки электроники необходимо проверить правильно ли отклоняются рулевые поверхности, при необходимости, включить реверс на нужном канале. Далее, на аппаратуре необходимо сделать микшер 3-го и 4-го каналов, что бы они работали в паре, как один канал. Далее, по необходимости, можно настроить микшер с разнотяговым управлением двигателями(имитация рыскания).
В крыле вклеен лонжерон из распущенной вдоль линейки.
Горизонтальное оперение и крыло было приклеено к фюзеляжу(теперь самолёт не разборный ).

В планах на будущее: на вертикальный стабилизатор вклеить небольшую камеру с передатчиком 5.8ГГц на 200 мВт с крошечной платой Micro MinimOSD, дабы получать информацию о напряжении бортового аккумулятора на экран.

Всем спасибо за внимание! :)

Викторс Карфи

Круть! Респект и Уважуха!
Что значит" сделать микшер 3-го и 4-го каналов, что бы они работали в паре, как один канал." - это программная или аппаратная настройка в пульте или в приёмнике?
Лежит, на чердаке, китайский пенопластовый самолёт, с двумя коллекторными моторами и приёмником (без пульта) и сын подрастает. Интересно тот самолёт оживить как то, хоть в базовой версии.

НравитсяПоказать список оценивших

сегодня в 13:15

Ответить

Илья Красный

Викторс, обращайся в лс, чем смогу - помогу :)

1

НравитсяПоказать список оценивших

сегодня в 13:18

Ответить

Викторс Карфи ответил Илье

Илья, спасибо. Я сделаю копию этого топика со ссылками и контактами. Как до дачи доберусь - нужно будет осмотреть и сфоткать этот самолёт на предмет поиска марки (модели) и оценки состояния составных частей. Тогда, с фактическим материалом, обращусь за советом. (Руки прямые, "в транзисторах" разбираюсь)

1

НравитсяПоказать список оценивших

сегодня в 13:23

Ответить

Илья Красный

Викторс, по поводу микшера: это программное смешивание каналов управления в аппаратуре управления

1