ФАПЧ в радиоприёмниках

В.Т. Поляков.

http://www.ua1cbm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=29

3. ГЕТЕРОДИННЫЕ ПРИЕМНИКИ ЧМ И ФМ СИГНАЛОВ

Традиционные способы приема ЧМ сигналов предполагают использование супергетеродинного приемника, оснащенного специальным частотным детектором. Он имеет дискриминационную характеристику, т. е. зависимость выходного напряжения от частоты входного сигнала, показанную на рис 36.

При отсутствии модуляции и центральной настройке приемника на несущую ЧМ сигнала выходное напряжение детектора равно нулю. Отклонение частоты сигнала в ту или другую сторону вызывает появление выходного напряжения того или иного знака. Расстояние по частотной оси между «горбами» дискриминационной характеристики должно быть таким же или больше, чем удвоенная девиация частоты передатчика. Нелишне заметить, что сужение полосы пропускания тракта ПЧ уменьшает ширину дискриминационной характеристики, снятой у всего приемника. Обычно девиацию частоты и ширину дискриминационной характеристики стараются сделать одинаковыми. Выходное напряжение детектора не должно зависеть от амплитуды сигнала. Некоторые частотные детекторы, например детектор отношений, обладают таким свойством в ограниченном диапазоне входных сигналов, чаще же между трактом ПЧ и детектором устанавливают ограничитель. Он способствует и подавлению импульсных помех. Надо отметить, что при приеме очень слабых сигналов в белом шуме ограничитель не повышает помехоустойчивости связи, лишь при больших сигналах он дает некоторый выигрыш в отношении сигнал-шум на выходе детектора. Более подробно о работе частотных детекторов рассказано в [12].

Гетеродинные приемники ЧМ и ФМ сигналов можно разделить на два класса: синхронные, в которых имеются средства для синхронизации местного гетеродина с несущей принимаемого сигнала, и асинхронные, где таких средств нет. Остановимся сначала на последних. Довольно простой ЧМ приемник можно сконструировать, используя структурную схему супергетеродина, но понизив значение ПЧ до 10...25 кГц. В этом случае основное усиление легко получить в тракте ПЧ с помощью RC усилителя, выполненного на дешевых низкочастотных транзисторах. Усилитель почти не требует налаживания и не склонен к самовозбуждению даже при очень большом коэффициенте усиления (до  или 100 дБ). Детектор может быть счетного типа. Он обладает высокой линейностью и также не требует налаживания. Структурная схема приемника показана на рис. 37.

Он содержит УРЧ А1, смеситель U1 с гетеродином G1, фильтр основной селекции Z1, УПЧ А2, ограничитель амплитуды U2, счетный детектор U3 и оконечный УЗЧ с дифференциальным входом A3. Радиочастотные каскады приемника выполняются обычным образом и особых пояснений не требуют. ФСС Z2 должен иметь полосу пропускания около 6 кГц, а его центральная частота может быть, например,  кГц. В этом случае он будет пропускать частоты от 9,5 до 15,5 кГц. Далее сигнал усиливается и ограничивается по амплитуде, превращаясь в прямоугольные импульсы. При этом подавляются возможная паразитная AM сигнала и импульсные помехи. Счетный детектор целесообразно выполнить по двухтактной схеме, при этом на его выходе подавляются составляющие с частотами ПЧ и остаются лишь продетектированный сигнал и составляющая с удвоенной ПЧ, лежащей в ультразвуковом диапазоне 19.. 31 кГц. Последняя легко отфильтровывается. На рис. 37 показан вариант выполнения детектора в виде диодного выпрямительного мостика. Емкость разделительного конденсатора С1 выбирается небольшой, чтобы продифференцировать прямоугольные импульсы ПЧ, поступающие с выхода ограничителя. Короткие импульсы, соответствующие фронтам прямоугольных, выпрямляются диодным мостиком и заряжают сглаживающий конденсатор С2. Поскольку амплитуда импульсов неизменна, заряд конденсатора С2, а следовательно, и напряжение на нем, пропорциональны частоте следования импульсов. При ЧМ входного сигнала напряжение на выходе счетного детектора будет изменяться в такт с изменениями частоты. Увеличив емкость конденсатора С2, можно ослабить верхние звуковые частоты и приспособить детектор для демодуляции ФМ сигнала. Ненужная постоянная составляющая продетектированного сигнала устраняется разделительными конденсаторами в УЗЧ.

Крупным недостатком описанного приемника является наличие зеркального канала, отстоящего от основного канала приема на удвоенное значение ПЧ, в нашем примере на 25 кГц. С помощью преселектора отфильтровать сигналы, проникающие по зеркальному каналу, в УКВ диапазонах практически невозможно из-за малой разницы в частотах. Тем не менее, приемник можно использовать на малонаселенных диапазонах, примирившись с наличием двух каналов приема. Даже если в одном из каналов сигнал будет поражен помехой, можно перестроить гетеродин на 25 кГц и принять сигнал по другому каналу. Подавить зеркальный канал приема можно, используя фазовый смеситель, аналогичный модуляторам-демодуляторам однополосного сигнала (см. рис. 21 и 23). Фазовращатель низкой ПЧ в этом случае должен иметь относительную полосу частот ±25% и может быть достаточно простым. При тщательной настройке таким способом можно подавить зеркальный канал на 40...50 дБ.

Значительно более совершенный гетеродинный ЧМ приемник выполняется по схеме с двумя квадратурными каналами (рис. 38).

Он содержит усилитель радиочастоты А1 и два смесителя U1 и U2, гетеродинное напряжение на которые подается в квадратуре, т. е. со сдвигом фаз 90е. Фазовый сдвиг создается высокочастотным фазовращателем U3, включенным между гетеродином G1 и смесителем. Гетеродин приемника настраивается точно на несущую принимаемого сигнала. Частота сигналов на выходах смесителей изменяется от нуля при отсутствии модуляции до значения  равного максимальной девиации частоты при модуляции. Далее в каждом канале установлены ФНЧ с полосой пропускания, равной Z1 и Z2 и усилители А2 и A3, обеспечивающие основное усиление сигнала. Демодулятор приемника содержит дифференцирующие цепочки U4, U5 и перемножители сигналов U6 и U7. Выходной сигнал всего приемника возникает как разность сигналов с выходов перемножителей U6 и 1/7. Разностный сигнал образуется в оконечном УЗЧ с дифференциальным входом А4.

Рассмотрим работу приемника. При отклонении частоты сигнала вверх относительно частоты гетеродина на Д/ на выходах смесителей U1 и U2 появятся сигналы с разностной частотойпричем сигнал в нижнем канале будет отставать по фазе на 90° относительно сигнала в верхнем канале, фаза которого принята за нулевую. В дифференцирующей цепочке U5 сигнал нижнего кана-

ла получает опережение по фазе на 90°, и на перемножитель U6 поступают синфазные сигналы. Его выходное напряжение будет положительным. В цепочке U4 сигнал верхнего канала также получает опережение по фазе на 90° и становится противофазным сигналу нижнего канала. Напряжение на выходе перемножителя U7 будет отрицательным, а общее выходное напряжение приемника — положительным. При отклонении частоты сигнала вниз напряжение в нижнем канале будет опережать по фазе на 90° напряжение в верхнем канале. Теперь напряжения на входах перемножителя U6 будут противофазными, а U7 — синфазными. Общее выходное напряжение приемника станет отрицательным. Амплитуда напряжения, прошедшего дифференцирующие цепочки, пропорциональна частоте. Поэтому и общее выходное напряжение приемника тем больше, чем больше отклонение частоты сигнала. В результате приемник обеспечивает получение дискриминационной кривой, показанной на рис. 36.

Математически работу приемника можно пояснить следующим образом: обозначим квадратурные сигналы на выходах усилителей А2 и A3 соответственно как

Продифференцированные сигналы на выходах цепочек U4 и U5будут следующими:

После перемножения в U6, U7 и вычитания в А4 выходной сигнал приемника приобретает вид:

Если амплитуды напряжений в каналах равны (а = b), то выходное напряжение будет иметь особенно простой вид:

Любопытно отметить, что амплитудный разбаланс каналов приемника практически не сказывается на его работе, т. е. выходные напряжения усилителей А2 и A3 могут быть и разными. Лишь когда одно из них приближается к нулю, падает и общее выходное напряжение. Более строгий анализ показывает, что фазовый разбаланс каналов также не приводит к появлению побочных продуктов в выходном сигнале. Лишь амплитуда звукового напряжения уменьшается пропорционально  где — отклонение сдвига фаз от 90°. Таким образом, фазовращатель U3 приемника может иметь фазовую ошибку до 10...20° без заметного ухудшения работы приемника. Строгие требования предъявляются лишь к балансировке сигналов на входах перемножителей U6 и U7, а также к точности выполнения операции перемножения. Это необходимо для полной компенсации продуктов с частотой образующихся при работе

умножителей. Разбаланс сигналов на выходах дифференцирующих цепочек порядка 3...5% и такая же точность перемножения, по-видимому, достаточны для подавления побочных продуктов на 30 дБ. К тому же они маскируются звуковыми частотами полезного демодули-рованного сигнала.

Как видно из (46), выходное звуковое напряжение приемника пропорционально квадрату амплитуды сигнала. Это существенно отличает данный приемник от супергетеродинных приемников с ограничителем и частотным детектором. В них амплитуда выходного звукового сигнала не зависит от амплитуды входного, что имеет и положительные и отрицательные стороны. При выключении сигнала в приемнике с ограничителем слышен шум, практически с такой же громкостью, что и сигнал, а это сильно мешает и при дежурном приеме, и при поиске станций. Поэтому хорошие связные ЧМ приемники оснащают шумоподавителями, снижающими усиление УЗЧ при отсутствии несущей. В описываемом приемнике шумоподавитель не нужен, поскольку благодаря зависимости (46) сигнал всегда будет звучать громче шума. Но во избежание перегрузки сильными сигналами в приемник по схеме рис. 38 необходимо ввести систему АРУ. Управляющее напряжение АРУ удобно получить, установив на выходах усилителей А2 и A3 двухполупериодные квадратичные детекторы и сложив их выходные напряжения. На выходах квадратичных детекторов будут компоненты постоянного тока и удвоенной частотыно поскольку сигналы в каналах приемника находятся в квадратуре, компоненты с удвоенной частотой окажутся противофазны и скомпен-сируются при сложении выходных сигналов детекторов. Математически это описывается крайне просто:

Кстати, таким образом можно демодулировать AM. сигналы.

Описанный приемник обладает рядом важных достоинств. У него нет зеркальных каналов приема, побочные каналы на частотах гармоник гетеродина легко подавляются даже простым преселектором и настроенным УРЧ. Селективность приемника определяется селективностью двух одинаковых ФНЧ Z1 к Z2 к даже при простой схеме этих фильтров получается весьма высокой. Количество радиочастотных элементов в приемнике сведено до минимума, а катушек может быть всего две-три: в гетеродине и УРЧ. Поскольку почти все каскады приемника низкочастотные, легко добиться малого потребления мощности от источников питания и высокой степени интеграции.

Именно эти достоинства и привлекли внимание английских конструкторов при разработке приемника для мобильной связи в диапазоне 30...88 МГц [13]. Приемник был выполнен всего на двух кремниевых интегральных микросхемах. Одна из них включала УРЧ, смесители и гетеродин с высокочастотным фазовращателем. Гетеродин управлялся синтезатором частоты. Другая микросхема содержала усилители каналов, демодулятор и выходной УЗЧ. ФНЧ были выполнены на LC элементах для снижения потребляемой мощности и расширения динамического диапазона приемника. Высокочастотным фазовращателем и дифференциаторами служили RC цепочки. Несмотря на общее усиление, достигавшее 150 дБ, никаких проблем со стабильностью или склонности к самовозбуждению отмечено не было. Подавление побочных продуктов демодуляции достигало 36 дБ, селективность по соседнему каналу — 80 дБ. По чувствительности и реальной избирательности приемник не уступал супергетеродинам аналогичного назначения, а по экономичности и миниатюрности намного превосходил их.

Принципы синхронного приема ЧМ и ФМ сигналов известны еще с 30-х годов, но практическое применение получают лишь в настоящее время в служебной, в том числе и спутниковой, радиосвязи. Конструкторы идут по пути создания синхронных демодуляторов для супергетеродинных приемников. Гетеродинные синхронные

приемники распространены пока еще очень мало. Имеются лишь отдельные радиолюбительские разработки в области синхронного радиовещательного приема AM и ЧМ сигналов. В то же время принцип синхронного приема заслуживает гораздо большего внимания. В теоретической радиотехнике показано, например, что синхронный демодулятор является оптимальным по помехоустойчивости при приеме узкополосной ЧМ и ФМ.

Суть работы синхронного демодулятора состоит в том, что колебания местного гетеродина синхронизируются с несущей принимаемого сигнала с точностью до фазы. Боковые полосы принимаемого сигнала, смешиваясь с сигналом гетеродина, образуют в смесителе демодулятора продетектированный звуковой сигнал. Детектирование в обычном понимании этого слова заменено здесь линейной операцией преобразования частоты, что и обеспечивает высокую помехоустойчивость и другие достоинства синхронного демодулятора. В простейших синхронных демодуляторах синхронизация достигается прямым захватом колебаний гетеродина несущей принимаемого сигнала. Неплохие результаты при этом получаются при приеме «чистого» сигнала в белом шуме, но при наличии мешающих сигналов помехоустойчивость демодулятора оказывается низкой. Значительно более совершенная система синхронизации основана на применении петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Достаточно подробно система описана в [14].

Структурная схема синхронного гетеродинного приемника с ФАПЧ, пригодного для приема ЧМ и ФМ сигналов, показана на рис. 39.

Во многом она напоминает схему асинхронного гетеродинного приемника (см. рис. 4), но имеются и существенные добавления. Синхронный приемник (рис. 39) содержит УРЧ и преселек-тор А1, смеситель U1 (в данном применении его часто называют фазовым детектором), фильтр нижних частот Z1 и усилитель А2. Здесь усилитель А2 должен быть усилителем постоянного тока, пропускающим все частоты от нулевой (постоянный ток) до верхней частоты звукового спектра (около 3 кГц). Петлю ФАПЧ замыкают фильтр петли Z2 и варикап VD1, управляющий частотой гетеродина. Этот варикап включается в контур гетеродина вместе с основным конденсатором или варикапом настройки и служит для подстройки частоты гетеродина на несущую сигнала, обычно в небольшихчастотных пределах. Демодулированный звуковой сигнал проходит полосовой фильтр Z3 с полосой пропускания 0.3...3 кГц (в ряде случаев он может быть очень простым или вообще отсутствовать) и поступает на оконечный УЗЧ A3 и далее на громкоговоритель или телефоны BF1. Остановимся подробнее на работе петли ФАПЧ.

Пусть при появлении сигнала на входе приемника (см. рис. 39) частота несущей немного не совпадает с частотой гетеродина G1. Тогда на выходе усилителя А2, как в обычном гетеродинном приемнике, выделяется сигнал биений с частотой, равной разности частот сигнала и гетеродина. Этот сигнал, пройдя фильтр Z2, воздействует на варикап, периодически изменяя частоту гетеродина, причем во время одной полуволны частота гетеродина приближается к частоте сигнала и мгновенная частота биений понижается, a во время другой полуволны удаляется от частоты сигнала и мгновенная частота биений повышается. В результате первая полуволна биений как бы растягивается во времени, а другая сжимается, и сигнал биений становится несинусоидальным, как показано на рис. 40. Форма биений такова, что появляется постоянная составляющая u0. как бы «подтягивающая» частоту гетеродина к частоте несущей. Если «подтягивание» частоты больше начальной расстройки частот сигнала и гетеродина, то в системе происходит захват, и частота гетеродина устанавливается в точности равной частоте сигнала. Предельную расстройку, при которой еще происходит захват, называют полосой захвата. Ее значение зависит от частоты среза ФНЧ Z2 и от амплитуды сигнала на входе.

В режиме захвата немодулированной несущей яа выходе смесителя выделяется постоянное напряжение, пропорциональное косинусу разности фаз несущей и колебаний гетеродина. Это напряжение ошибки слежения воздействует на варикап до тех пор, пока сдвиг фаз не приблизится к 90°, а само напряжение ошибки не приблизится к нулю. Таким образом, в режиме захвата напряжения сигнала и гетеродина становятся квадратурными. При угловой модуляции сигнала система ФАПЧ отслеживает изменения фазы и частоты сигнала и на ее выходе выделяется демодулированный звуковой сигнал. Обозначимсигнал и напряжение гетеродина как

где—фаза сигнала, изменяющаяся при модуляции;

— фаза колебаний гетеродина. Смеситель перемножает напряжения и1 и u2, а ФНЧ Z1 выделяет низкочастотную компоненту, отфильтровывая частоты, близкие к:

В результате действия петли ФАПЧ устанавливается близкой к 90°, поэтому обозначим тогда выходной сигнал системы, поступающий на фильтр Z3, запишется в виде:

где Kо — коэффициент передачи сигнала от входа смесителя до выхода усилителя А2.

В зависимости от частотной характеристики фильтра иетли Z2 возможны разные режимы работы ФАПЧ.

Если фильтр достаточно инерционный, т. е. пропускает только постоянный ток и очень низкие частоты, то отслеживаться будет только несущая сигнала. Членв выражении (40) будет стремиться к нулю, а выходной демодулированный звуковой сигнал окажется пропорциональнымТакой режим подходит для приема узкополосной ФМ с небольшим индексом модуляции, поскольку при этом и  При больших отклонениях фазы в процессе модуляции, достигающих 90° , будет наблюдаться мягкое ограничение демодулированного сигнала (по функции синуса), мало влияющее на разборчивость, но дальнейшее увеличение отклонений фазы приведет к искажениям. Их можно устранить, расширив полосу фильтра Z2. Тогда система сможет отслеживать и значительные изменения фазы сигнала при модуляции, и изменения его частоты. В этом режиме можно принимать ЧМ сигналы. К сожалению, расширение полосы фильтра петли вредно — оно увеличивает шумовую полосу и ухудшает возможность приема и захвата слабых сигналов в шуме. Хорошим компромиссом служит применение пропорционально-интегрирующего фильтра, имеющего низкую частоту среза

и протяженный горизонтальный участок АЧХ на частотах вышеКоэффициент т обычно имеет порядок 0,03...0,3. Схема и АЧХ фильтра показаны на рис. 41.

Важным параметром системы ФАПЧ является полоса удержания — максимальная расстройка гетеродина относительно частоты сигнала, при которой еще не происходит срыва слежения. Ее легко рассчитать. Напряжение на выходе смесителя U1 (см. рис. 39) максимально приОно и соответствует максимально возможной расстройке. Тогда из (40) получаем

где q — крутизна характеристики управления гетеродина, численно равная отклонению частоты при подаче управляющего напряжения 1 В.

Как видим, полоса удержания прямо пропорциональна амплитуде входного сигнала. От типа и характеристики ФНЧ Z2, установленного в петле, она не зависит. Минимально допустимая полоса удержания определяет в соответствии с (41) минимально допустимый входной сигнал, т. е. чувствительность системы ФАПЧ. Для связного приемника она должна лежать на уровне шумов. В режиме приема ФМ сигналов, когда слежение происходит только за несущей, минимально допустимая полоса удержания определяется лишь стабильностью частот сигнала и гетеродина, а также точностью и плавностью механизма настройки. Она может составить 300...1000 Гц. В режиме приема ЧМ сигналов полоса удержания должна быть не меньше, чем девиация частоты сигнала. Для предотвращения чрезмерного расширения полосы удержания при сильных сигналах параллельно выходу фильтра Z2 можно установить двусторонний ограничитель амплитуды.

Селективность синхронного гетеродинного приемника с ФАПЧ различна в режиме биений и при захвате сигнала. В режиме биений она полностью определяется суммарной АЧХ фильтров Z1 и Z2. В режиме захвата селективность возрастает, поскольку система следит преимущественно за «своим» сигналом, подавляя сигналы соседних по частоте станций. Тем не менее, произвольно высокую селективность системы ФАПЧ получить нельзя, она ограничена требованиями устойчивости работы петли. Суммарный фазовый набег в петле (в основном в фильтре Z1) не должен превосходить Пи/2 (90°) на всех частотах, где коэффициент усиления по петле более единицы. В противном случае при подаче на вход системы сигнала в петле возникает самовозбуждение. Анализ [14] показывает, что в режиме приема ЧМ сигналов селективность не удается сделать лучше 40 дБ на декаду, т. е. при полосе пропускания петли 3 кГц селективность составит 40 дБ при расстройке на 30 кГц. В режиме приема ФМ сигналов полосу петли можно значительно сузить, даже до десятков герц, а это позволяет применить в качестве Z1 высокоэффективные ФНЧ высоких порядков с частотой среза 3 кГц.

В этом случае можно получить селективность, например, 40...60 дБ при расстройке на 10 кГц.

В заключение описания этого интересного, но еще практически не используемого в любительской (да и в профессиональной) связи приемника, проиллюстрируем процесс его настройки на частоту станции. Предположим, что частота сигнала станции фиксирована, а частота гетеродина приемника изменяется, например, путем поворота ротора конденсатора настройки. На рис. 42 показана зависимость частоты гетеродина приемника от угла поворота ротора а с учетом действия системы ФАПЧ. При подходе к частоте сигнала, например снизу, но достижении расстройки, равной полосе захвата

, произойдет захват, и частота гетеродина станет в точности равной частоте сигнала. При дальнейшем вращении ручки настройки частота гетеродина не будет изменяться, поскольку в петле ФАПЧ вырабатывается компенсирующее напряжение и емкость варикапа, подстраивающего гетеродин, изменяется так, чтобы компенсировать изменение емкости конденсатора настройки. Срыв слежения происходит при расстройке, равной полосе удержания (она всегда больше полосы захвата), и частота гетеродина скачком увеличивается, поскольку компенсирующее напряжение в петле ФАПЧ пропадает. При приближении к частоте станции со стороны более высоких частот процесс происходит аналогичным образом.

# Частотный детектор, построенный на основе ФАПЧ

http://digital.sibsutis.ru/digital/FrD1.htm

Частотные детекторы, построенные на основе элементов задержки, обычно реализуют широкую полосу детекторной характеристики. Однако используемые в реальных радиосистемах частотно-модулированные колебания обычно являются узкополосными. Поэтому для приема частотно-модулированных радиосигналов чаще используют частотные детекторы, построенные на основе схемы фазовой автоподстройки частоты.

В схеме частотного детектора не используется фазовый компаратор. Здесь лучше подходит схема фазового детектора, так как на ее выходе сигнал пропорционален фазе принимаемого колебания. Пример схемы частотного детектора, построенного на основе схемы фазовой автоподстройки частоты, приведен на рисунке 12.19.

Рисунок 12.19 – Пример схемы частотного детектора, построенного на основе схемы фазовой автоподстройки частоты

В данной схеме частотный детектор реализован на основе фазового детектора. Как мы уже определили ранее, функции фазового детектора может выполнять логический элемент "исключающее ИЛИ". Генератор управляемый напряжением собран на инверторах D1 и D2, а подстройку его частоты осуществляет транзистор VT1.

При изменении частоты входного сигнала схема фазовой автоподстройки вынуждена подстраивать ГУН на эту же частоту. При этом естественно изменяется напряжение на затворе транзистора VT1. То есть напряжение в этой точке будет соответствовать отклонению частоты входного сигнала от своего номинального значения, а значит, вся схема в целом будет осуществлять детектирование частотно-модулированного сигнала.

Полоса детектируемого сигнала в приведенной схеме будет зависеть от крутизны регулировочной характеристики генератора, управляемого напряжением и  коэффициента усиления фазового детектора, выполненного на логическом элементе D3.

____________________________________________________________________________

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=110133&sid=749d6e5e91d53ed76ac4ecaa1d957840&p=2320129#p2320129

ВикторС писал(а):

опыты по постройке УКВ РП с ЧД с ФАПЧ.
… пропорционально интер=грирующий фильтр
Делали ли Вы какие то расчёты, или собирали на удачу, по имеющимся схемам7

Пропорцирнально-интегоирующий фильтр больше имеет отношение к устойчивости ФАПЧ. Из того, что я делал, я ставил то, что было на схеме и с самовозбуждением не сталкивался.
Единственно, что сделал, так в схеме на К174УР1 напряжение питания снизил др 9 вольт. При этом приемник работал лучше. Возможно я просто разогнал слишком большое усиление в УПЧ, поэтому так и получилось.В первом приемнике, где детектор был на основе ФАПЧ я взял за основу схему из книжки "Телевизионный прием в автомобиле"
http://hamradio.online.ru/ftp2/3-63.djvu
Схему немного изменил в сторону упрощения.



Было это давно и УКВ радиостанции в нашей местности на обычные приемники принимались слабо и с шумами. Слушать было нереально.
Тогда решил попробовать поставить в приемник этот детектор.
ФСС делать не хотелось, т.к. габариты приемника не позволяли. Керамический фильтр нашел только на 10,7 МГц, что для К174УР1 многовато, поэтому сделал два преобразования со второй промежуточной где то порядка 5 МГц и дальше этот детектор на К174УР1
Станции на данный приемник стали приниматься очень даже неплохо.
Единственный недостаток, так это много "жрал", что для "карманного" приемника не очень хорошо.

Второй приемник и сейчас на кухне работает. Схему ЧМ детектора на основе ФАПЧ, как говорил, взял отсюда.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip



Сам детектор взял один к одному, в том числе и цепь АПЧ.
Единственно, что вместо варикапов КВС111 поставил пару КВ104Б
На этот раз ставил детектор с ФАПЧ, что бы получить высокое качество звучания и запас по чувствительности, что на деле оказалось лишним. 
Схему не рисовал, а кратко его здесь описывал.
viewtopic.php?p=1428067#p1428067
Ну это мы отклонились от темы, т.к. здесь говорим о простых приемниках.
Те схемы простых приемников делал по предварительному заказу.
Нужно было разработать и проверить на практике несколько схем приемников для начинающих без применения микросхем однокристальных приемников.
Там уже ставил ЧМ детектор с ФАПЧ, что бы уменьшить количество катушек и при этом, что бы приемник имел не низкие параметры, а хотя бы на уровне "УКВ приемника для начинающих", что есть у нас на сайте.
Я их спаял наверное десяток. Некоторые только на транзисторах, другие с применением микросхем. В принципе все схемы рабочие. По сути у меня тут отдельные блоки разных преобразователей частоты, УПЧ, детекторов ЧМ и я из них, как из кубиков делал схемы и проверял работоспособность. 
Хотя проверял только на прием местных станций.
Дело в том, что когда у нас появились местные УКВ станции, то прием дальних в диапазоне 88 - 108 МГц, что от нас на расстоянии порядка 70 км, совсем прекратился и не только на простые приемники.

И еще одна особенность приемника с ЧД на основе ФАПЧ.
Та часть схемы, что входит в ФАПЧ должна иметь стабильное питание.

ВикторС писал(а):

плохая селективность при множестве станций в эфире

Я меня нет возможности проверить приемник в подобных условиях, но я бы попробовал приемник в котором ЧМ детектор сделан на основе ФАПЧ.
Подобный приемник я делал и довольно серьезный и остался им доволен.
Про это я здесь писал.
viewtopic.php?p=1428067#p1428067
За основу брал схему из ж. Радио 9-1991 год
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip

aen писал(а):

УВЧ два каскада на двухзатворных полевых транзисторах КП306В. Транзисторы можно и другие двухзатворные. Просто у меня КП306 много, вот я их и поставил.
Смеситель тоже на двухзатворном полевом транзисторе.
Дальше два каскада ПЧ на транзисторах КТ339. В каждом каскаде стоят керамические фильтры на 10,7 мгц. 
Потом детектор ЧМ на основе ФАПЧ по схеме приемника описанного в ж. Радио 9-1991 год

Также использовал схему подобного ЧМ детектора в приемнике по упрощенной схеме для приема местных станций.
Критерием было "минимум катушек"



Получилась только одна бескаркасная катушка, но избирательность и качество звучания приемника довольно хорошие.
Конечно лучше смеситель нагрузить на колебательный контур. Так тоже пробовал.
Что хорошо в данном случае контур можно даже в экран не ставить.
Можно также в УПЧ добавить каскад на одном транзисторе и тогда чувствительность возрастает, хотя она и так нормальная.
На входе также можно добавить УВЧ на одном транзисторе по схеме, что уже выкладывал выше, что не особо усложнит приемник.



Или вот простенький с фильтром на 5,5 МГц, что вытащил из какого то телевизора.
Делалось из критерия, что хотя катушки есть, но две бескаркасные, а та, что в УПЧ может быть без экрана. Контур на входе можно даже неперестраиваемый сделать.

Все это проверялось на практике ради интереса.
Кроме как ради интереса делать подобные схемы в настоящее время конечно нет смысла, т.к. сейчас есть большой выбор однокристальных приемников на любой вкус.

Всем привет,

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=110133&p=2320507#p2320507

Для интересующихся вопросами ФАПЧ в частотном детекторе УКВ ЧМ приёмника и сопутствующими вопросами, привожу список статей из Радио, каковые сам изучал внимательно. Может кому то пригодиться в практическом плане.

Характеристики ЧМ детекторов с ФАПЧ - Р. №9, 1978 стр 37 - 39

Тракт ПЧ приёмника ЧМ сигналов Р. №9, 1978 стр 46

Расчёт ЧМ детектора с ФАПЧ Р. №10 1978 стр. 35 - 37

ЧМ детектор с ФАПЧ приёмника прямого преобразования Р.№11 1978 стр 41 - 43

ЧМ детектор на полевом транзисторе  Р. №6 1978 стр. 35

Обратная связь в частотном детекторе Р. №11 1978 стр. 40-41

Тракт ПЧ УКВ ЧМ приёмника Р. №3 1979 стр. 28

УКВ приёмник с ФАПЧ Р. № 9 1979 стр 33

Электронные выключатели АПЧ Р. №3 1980 стр 36 - 38

ВЧ пробник для вольтметра постоянного тока  Р. №2 1980 стр 58

УКВ супергетеродин с ФАПЧ Р. №12 1977 стр 37 - 39

УКВ ЧМ приёмник прямого преобразования Р. №12 1977 стр. 34 - 36

Приёмный тракт Hi-FI УКВ тюнера Радиоконструктор №11 2004 стр 12 - 14

Усилитель ПЧ звука с ФАПЧ Р. №11 1989 стр 48 - 49

УПЧ звука с ООС по частоте Р. №2 1985 стр 30 - 32

Гетеродинный УКВ ЧМ приёмник с ФАПЧ Р. №1 1995 стр. 21-22

Двухдиапазонный УКВ ЧМ приёмник с ФАПЧ Р. №3 1997 стр 20 - 21

### ЭКСПЕРИМЕНТЫ С К174ПС1 И К174УР3 В ПРОСТЫХ УКВ ПРИЕМНИКАХ.

http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/31/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%BA174%D0%BF%D1%811-%D0%B8-%D0%BA174%D1%83%D1%803-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D1%83%D0%BA/

стал поэкспериментировать с частотным детектором на основе ФАПЧ.
Основу схемы взял из ж. Радио 9-1991 год. Он анонсирован, как приемник для приема дальних станций.

Я в схеме частотного детектора практически ничего не менял. Сделал как в журнале. Единственно заменил варикапы КВС111 на варикапы КВ104В.
Задачей было просто проверить работоспособность данного ЧД на основе ФАПЧ, что бы после перейти к более совершенному приемнику с подобным детектором.

Теперь настройка.

Настройку в данном случае я делал с помощью простейшей приставки ГКЧ к осциллографу. Осциллограф у меня С1-73. У данного осциллографа есть «Вход Х»
Вот применительно к нему я и сделал эту приставку, хотя подобную приставку можно сделать и к другим осциллографам не имеющему этого входа. Схем подобных приставок в Интернете много.
Можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2330256#p2330256
Единственно, что только пока заметил, так это более лучшее качество звучания приемника и по первым ощущениям чувствительность приемника выше, чем у приемника с классическим ЧД.
А так выглядит характеристика этого ЧМ детектора, если смотреть с помощью приставки ГКЧ к осциллографу.

Её вид устанавливается подстроечным конденсатором С25.