LA1140-LA1143_УПЧ_Кратко

Микросхема применяется, в основном, в авто-магнитолах с цифровой настройкой

|  | Корпус 16-SQP аналогичная микросхема в корпусе 16-DIP называется LA1143.МС позволяет реализовать только тракт ЧМ приема, поэтому для реализации AM тракта чаше всего применяется дополнительная микро­схема LA1135 (DBL1019).В качестве входного преобразователя обычно используется Преобразователи на варикапах. Микросхема имеет много дополнительных функций, такие как выход напряжения АРУ и автоматическое шумопонижение. |
| --- | --- |

На рисунке 14 приведена карта напряжений на выводах микросхемы при отсутствии/наличии полезного сигнала.

|  | Для автоматической настройки тюнера в качестве сигнала настройки чаще всего применяться напряжение, сформированное на выводе 14 для управления устройством шумопонижения. Для этой же цели, для некоторых микропроцессоров, может применяться напряжение уровня принимаемого сигнала с вывода 15 микросхемы или напряжение ПЧ, снимаемое с дополнительной обмотки контура квадратичного детектора. |
| --- | --- |

Уровень шумопонижения можно задать резистором, подключенным к выводу 5 микросхемы. Его номинал 47...220 кОм.

Сигнал с S-метра может также и включать режим стерео стереодекодера.

Напряжение АРУ, формируемое микросхемой, может применяется для автоматической настройки тюнера и не всегда подается на соответствующий вход входного преобразователя.

В этом случае напряжение АРУ поступает на входной преобразователь, с простого делителя напряжения.