## Pioneer RM-05 — студийные мониторы с коаксиальным динамиком

### Григорий Лядов

Компания Pioneer представила серию мониторов RM в 2015 году. Новая линейка состоит из двух моделей активных мониторов ближнего поля RM-05 и RM-07, отличающихся габаритами и мощностью. Интересной особенностью серии является использование коаксиальных динамических головок. Такая конструкция подразумевает расположение твитера в центре низкочастотного динамика, что позволяет совместить диаграмму обоих динамиков и существенно уменьшить размер самих колонок. Подобные решения зачастую применяются в автозвуке. В студийной же акустике коаксиальные динамики используются редко, что делает мониторы Pioneer серии RM уникальными в своём роде.

На ежегодной выставке Prolight + Sound 2015 во Франкфурте нам уже довелось послушать предсерийные образцы и, в целом, мониторы произвели хорошие впечатления. Сегодня у нас появилась возможность познакомиться поближе с младшей моделью серии, Pioneer RM-05.

#### Технические характеристики мониторов Pioneer RM-05

| Общие |
| --- |
| Акустическое оформление | фазоинвертор |
| Корпус | алюминий |
| НЧ-динамик | 5 ", диффузор из арамидного волокна |
| ВЧ-динамик | 1,5 ", алюминиевый купол |
| Частотный диапазон | 45 Гц - 50 кГц (-10 дБ) |
| Максимальный пиковый SPL | 104 дБ |
| Входная чувствительность | -40 дБ ....+6 дБ |
| Входной импеданс | 10 кОм |
| Усилитель |
| Тип | класс AB |
| Мощность НЧ | 50 Вт |
| Мощность ВЧ | 50 Вт |
| Кроссовер | 1,7 кГц |
| Подключение |
| Балансное | XLR разъем |
| Небалансное | RCA разъем |
| Прочее |
| Вес | 9,3 кг |
| Габариты | 203 x 281 x 225 мм |

Мониторы Pioneer RM выглядят отлично. Благодаря коаксиальной конструкции динамиков мониторы получились весьма компактными. Скругленные поверхности корпуса придают колонкам особую изящность, свойственную дорогой бытовой акустике. Помимо эстетических свойств многочисленные скругления минимизируют переотражения звуковых волн от углов и стенок. Сам корпус выполнен из литого алюминия и окрашен в черный цвет.

Традиционно, различия между моделями одной серии заключаются в мощности усилителя и размерах НЧ-динамика. В младшей модели RM-05 используется низкочастотный динамик диаметром 5 дюймов, о чем свидетельствует цифра пять в названии. Старшая модель RM-07 оснащается уже динамиком крупнее, 6,5 дюймов. Что касается твитеров, то они в обеих моделях одинаковые. Используемые в мониторах динамические головки, разработаны одним из подразделений Pioneer - TAD Labs (Technical Audio Devices Laboratories).

Диффузоры низкочастотников выполнены из арамидного волокна. Гибкий подвес изготовлен из резины и тактильно очень мягкий. Диаметр диффузора включая подвес составляет 12 сантиметров.

В качестве твитера используется купольная пищалка с алюминиевым куполом, изготовленная по фирменной технологи HSDOM. Твитер установлен в специальном конусообразном металлическом корпусе, обеспечивающим пищалки рупорную нагрузку.

Как вы можете видеть из приведенной схемы, HSDOM твитер имеет особенную конструкцию, отличающуюся от традиционных пищалок формой купола. По словам производителя, используемые твитеры обладают оптимальным балансом между поршневыми и изгибными колебаниями купола, что позволяет добиться более точного и высококачественного звучания. Верхняя граничная частота HSDOM твитеров простирается вплоть до 50 кГц.

Акустическим оформлением колонок является схема фазоинвертор. Щелевой порт ФИ выведен вперед и расположен в нижней части корпуса. В мониторах Pioneer RM используется сложная конструкция фазоинвертора. В отличие от традиционных форм, представляющих, как правило, ровные продолговатые трубки, здесь используется закругленный профиль с дополнительным отводом, снижающим резонанс.

Кроме этого, для борьбы с различными резонансами внутри корпуса предусмотрены специальные ловушки, располагающиеся на стенках. Фирменная технология AFAST (Acoustic Filter Assisted System Tuning) заключается именно в этих дополнительных мерах, направленных на улучшение звучания в среднем и низкочастотном диапазонах.

По приведенной фотографии монитора в открытом виде, можно убедиться, в тщательном подходе производителя. Дабы избежать паразитных призвуков и резонансов все провода надежно закреплены стяжками и обернуты в поролон. Даже пластиковые корпуса ловушек и фазоинвертора оклеены виброматериалом. Свободное пространство задемпфировано кусочками синтепона. Стыки между половинками корпуса плотно посажены на герметик.

Усилитель мониторов спроектирован в классе AB. К сожалению, сложная система крепления не позволяет добраться до усилительного тракта. Довольствуемся заявленным значениям мощности, указанным в 50 Вт для НЧ и 50 Вт для ВЧ динамиков. Частота кроссовера составляет 1,7 кГц.

Мониторы устанавливаются на специальные самоклеющиеся резиновые ножки и прокладки. Нижняя поверхность мониторов предусмотрительно имеет небольшой скос и по умолчанию мониторы немного наклонены вверх. Если необходимо ровное положение мониторов, следует вклеить ножки в специальные углубления. В этом случае монитор будет расположен точно перпендикулярно плоскости на которую он установлен. Кроме настольного размещения в мониторах предусмотрено крепление на кронштейн. Хотя вес монитора не маленький и составляет внушительные 9,3 кг производитель ограничился двумя резьбовыми отверстиями M6, расположенными в верхней части корпуса.

Возможности управления одинаковы для обеих моделей серии. Здесь предусмотрен регулятор чувствительности входа и фиксированная регулировка на низких, средних и высоких частотах. Для удобства имеется автоматический режим энергосбережения и, что самое главное, он отключаемый!

Кроме этого в мониторах предусмотрена индикация питания и перегрузки входного сигнала. Светодиодный индикатор выведен на переднюю панель и при включении питания горит белым цветом. При перегрузке он загорается красным.

Мониторы можно подключить двумя способами. Балансное подключение реализовано посредством XLR разъемов, небалансное - через разъем RCA.

### Измерения АЧХ

При измерениях используется программно-аппаратный комплекс RightMark™ Audio Analyzer PRO. Также применяется измерительный микрофон Earthworks M50, с паспортными данными:

- серийный номер: 9291C

- чувствительность на 1 кГц: 26,4 мВ/Па

- неравномерность АЧХ в диапазоне 20 Гц — 20 кГц: 0,2 дБ

- неравномерность АЧХ в диапазоне 3 Гц — 50 кГц: +1/−3 дБ (спад с 45 кГц)

График АЧХ, измеренный на оси ВЧ-динамика, при нулевом
положении всех регуляторов

Судя по нашим измерениям, реальный рабочий диапазон мониторов Pioneer RM-05 составляет 55 Гц — 40 кГц. Из наиболее интересного следует выделить показательно ровный график в среднечастотном диапазоне и неплохие результаты в нижнем регистре. Для компактных пятидюймовых колонок НЧ диапазон, уверенно начинающийся уже от 60 Гц, хороший результат.

Ниже мы приводим АЧХ, измеренную производителем.

График АЧХ, измеренный производителем

Безусловно, определенные сходства спектрограмм имеются. Однако, ввиду иного масштаба и другого сглаживания график производителя выглядит более презентабельно.

График АЧХ, измеренный в разных положениях
регулятора High Eq

Настройка высоких частот подразумевает изменения сигнала от 2 кГц и выше. Учитывая, что кроссовер мониторов работает на частоте 1,7 кГц можно считать данную настройку отдельным регулятором громкости твитера.

График АЧХ, измеренный в разных положениях
регулятора Mid Eq

Все больше современных моделей мониторов стали оснащаться настройкой режекторного фильтра на средних частотах. С его помощью можно ослабить нежелательный резонанс в области 150 Гц, который может появиться в результате размещения мониторов на столе или микшерной консоли. В мониторах Pioneer RM-05 предусмотрено три фиксированных положения, позволяющих воздействовать на данный частотный отрезок, на -1 дБ, - 2 дБ и -4 дБ. Наши измерения полностью подтверждают эти цифры.

График АЧХ, измеренный в разных положениях
регулятора Low Eq

Регулятор Low Eq настраивает частоту обрезного фильтра и пригодится в различных условиях заглушенности помещения. Подавление на указанные 2 дБ производится равномерно в низкочастотном диапазоне от 100 Гц и ниже.

### Звучание

При взгляде на Pioneer RM-05 с коаксиальными динамиками возникает, прежде всего, следующий вопрос: имеют ли мониторы какое-либо специфическое звучание, из-за используемой конструкции? На наш взгляд, в мониторах Pioneer RM-05 ничего подобного нет. Свои особенности звучания, безусловно, присутствуют. Однако это никак не связано с коаксиальной конструкцией, а зависит непосредственно от самих динамиков.

В теории соосное расположение динамиков может дать более слитное и сфокусированное звучание. В действительности, мониторы RM-05 имеют совершенно обычную, можно сказать, стандартную диаграмму направленности. При небольшом отклонении от оси динамиков изменения тембра или падение насыщенности на ВЧ не наблюдается.

Возможности мониторов Pioneer RM-05 лучше всего раскрываются на среднем уровне громкости. Это их оптимальный режим работы. На тихом уровне звучанию не хватает разборчивости, а если поставить максимальный уровень, то слух быстро утомляется. Для мониторов ближнего поля имеющегося диапазона комфортной громкости более чем достаточно.

Наиболее интересным в звучании RM-05 являются высокие частоты. Вы уже могли видеть на наших измерениях АЧХ подъем в области 10 кГц. На слух этот подъем выражен в небольшом акцентировании на высоких частотах. Однако благодаря малому количеству искажений, звук на ВЧ выглядит лишь подчеркнутым, без артефактов. Можно без проблем эквализовать данный частотный подъем и сделать звучание более натуральным или учесть яркий звук на ВЧ в работе.

Особая сложность для акустики с 5-дюймовым динамиком заключается в равномерном озвучивании всего среднечастотного диапазона. И если с верхней серединой традиционно проблем быть не должно, то нижняя область остается камнем преткновения. Очевидно, в мониторах RM-05 данную проблему с успехом разрешили: звучание на средних частотах сбалансированное и достаточно ровное. В тембральном соответствии нет никаких отклонений. АЧХ там идеальная.

Также стоит обязательно отметить четкую атаку и полное отсутствие бубнения в звучании фазоинвертора. Мы традиционно относимся скептически к маркетинговым заявлениям производителей. Но в случае c Pioneer RM-05 данную реализацию стоит признать успешной.

### Выводы

На наш взгляд, мониторы новой серии Pioneer RM являются первыми действительно профессиональными мониторами от компании Pioneer. Все выпущенные ранее модели следует считать мониторами лишь номинально. Новые мониторы серии RM представляют собой более совершенную акустику, позволяющую решать задачи иного толка. Pioneer RM-05 это уже не колонки для мониторинга диджейского микса, а полноценные студийные мониторы, позволяющие работать непосредственно с самим звуком.

Стоит также отметить, что несмотря на использование в мониторах большого количества различных технологичных решений стоимость осталась приемлимо доступной. В нашей стране, ориентировочная стоимость младшей модели Pioneer RM-05 составлят 36 тыс. рублей, Pioneer RM-07 - 48 тыс. рублей за один монитор.

Официальная группа Pioneer DJ Вконтакте vk.com/pioneerdjrussia

Мониторы Pioneer RM-05 предоставлены на тестирование Pioneer Россия