Переменные резисторы - какая группа для регулятора громкости?

http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29302

Совсем запутался 
Советские:
А - линейная зависимость 
Б - логарифмическая зависимость 
В - обратно-логарифмическая зависимость
Импортные:
A - логарифм
B - линейная
С - обратный логарифм

Какая зависимость должна быть у регулятора громкости, включенного как делитель: логарифм или обратный логарифм?
P.S. Нарвался на непонятки - вроде резистор импортный группы А, а зависимость линейная! В интернете (diyfactory) вычитал:

С буквами ABC может возникнуть путаница, сам попадался. На рынке есть много питерских сопротивлений внешне ничем не отличающихся от импортных, но собираются они в России, а следовательно и обозначение Российское и, соответсвенно А может быть и линейным и логарифмическим. Поэтому лучше проверять -ручку на 12 часов и тестером - если примерно половина сопротивления - то линейное, если нет - тогда понятно

Для регулятора громкости: В середине подковы примерно 10-15 процентов от максимального сопротивления регулятора. Если регулятор пассивный, ставится группы В по советской маркировке. Если активный в ОС - группы А. То же касается и регуляторов тембра.

Вопрос только с какой стороны мерить. Я так понимаю что от земли - мин. громкости. Вообщем к такому выводу я и пришел промеряя резисторы, которые нашел дома.
А теперь фотки типа импортных резисторов! В середине какраз 1кОм из 10. т.е. НАША группа В

Сообщение от _Mis_

Вопрос только с какой стороны мерить.

Применительно к аттачу, т.е. конкретно к данной конструкции.
Шлицевой частью регулятора к себе, выводы вниз.
Левые ножки - "земля";
Правые - входы;
С центральных снимаете сигнал.
Между центральными и правыми для русской группы "В" должно быть 1,0-1,2кОм при среднем положении оси регулятора и общем номинале 10кОм.
Существуют специализированные регулятры, у которых назначение ножек может имет другой порядок.

Эти резисторы с Алиэкспресса:

https://ru.aliexpress.com/item/Glyduino-WH148-B50K-Double-link-8-pins-Linear-Potentiometer-Pot-Single-Joint-for-Arduino/32814713996.html?af=10546&cv=100994&cn=42pm5sequocn0ajmdrsf92e73nqsq4fn&dp=v5_42pm5sequocn0ajmdrsf92e73nqsq4fn&af=10546&cv=100994&cn=42pm5sequocn0ajmdrsf92e73nqsq4fn&dp=v5_42pm5sequocn0ajmdrsf92e73nqsq4fn&afref=http%253A%252F%252Faway.vk.com%252Faway.ph&aff_platform=default&cpt=1548876050695&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=2e9de08bebb4447ab47936c6a8f8ff31-1548876050695-01699-ccfBY4yg&terminal_id=aa8d949cf8cb4ed38f46de51b6560834