MP3 FT модуль на GPD2846A

https://aliexpress.ru/item/32979329743.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.1bc747093Hr0CR&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=09c84490-7e77-4468-875f-3e3b2d91b97a&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:09c84490-7e77-4468-875f-3e3b2d91b97a,tpp_buckets:21387%230%23233228%230

# TF-карта TZT GPD2846A, MP3 декодер, плата 2 Вт, модуль усилителя

# Рабочая Напряжение: 3,7 V литиевая Батарея 600MA или 5V USB Питание
Чип: GPD2846A
Микросхема: SOP16
Размер печатной платы: 34,23 мм * 22,33 мм * 1 мм
С 2W смешанный моно
С источником питания, он может играть автоматически
Светодиодный индикатор
Поддерживает воспроизведение формата MP3
Поддерживает режим USB аудио
Поддерживает 3 типа fm-радио чип: RDA5807, BK1080 и RTC6207E.
Не поддерживает инфракрасный пульт дистанционного управления.
Не поддерживает режим устройства USB

# Хороший модуль с большим потенциалом к модернизации - можно подпаять USB-разъем для подключения флешки (VDD на 12 вывод микросхемы, GND - на 8, DM - на 5, DP - на 6). Кроме того, удалось подключить FM-приемник на микросхеме RDA5807M - SDA на первый вывод микросхемы плеера, SCL - на 3, выходы стерео через конденсаторы по ~4.7 мкФ и резистор 4.7-10 кОм смешиваются и подключаются к нижнему контакту конденсатора C7 (про питание не забудьте). Переключение между источниками - по долгому нажатию на среднюю кнопку.

# В этих контроллерах могут быть разные прошивки, поэтому у кого-то может заработать.

# Как видно из этой схемы в даташите - , дополнительно можно добавить EEPROM 24lc02 и радио, например, на RDA5807, который продается в виде модуля за 0,6$.

## Схема подключения модуля GPD2846A

## https://radiostorage.net/5414-muzykalnyj-radiozvonok-iz-modulej-gpd2846a-tx118sa-4-i-rx480e-4.html

Модуль МП-3 плеера представляет собой печатную плату размерами 34x22 мм, на которой расположено две микросхемы (одна чип GPD2846A, вторая -УНЧ), разъем для подключения microSD карты памяти, а так же контактные площадки для подключения питания и динамика.

Еще есть шесть площадок для припайки трех кнопок управления, но если использовать данный модуль как сигнализатор в них нет надобности, потому что он автоматически запускает на воспроизведение первого (или единственного) трека при включении питания.

Затем, если питание не выключать, он будет по кольцу перебирать все имеющиеся на microSD-карте треки. Напряжение питания модуля от 3,5 до 5,5V. Максимальный ток потребления 600 мА. Выход мостовой монофонический, на динамик сопротивлением от 4 От. Выходная мощность 2W.

Рис. 1. Схема подключения модуля MP3-плеера GPD2846A микросхема УНЧ CKE8002.

На рисунке 1 показана типовая схема сборки монофонического МП-3 плеера на основе этого модуля. Устройство работает, но качество звучания трудно назвать хорошим. Впрочем, для использования в качестве звукового сигнализатора, - вполне достаточное, и весьма громкое. Недостаток в том, что записывать данный модуль не умеет.

Поэтому аудиозапись нужно сделать на другом аппарате, на компьютере или смартфоне. Затем записать на microSD карту памяти в корневой каталог (чтобы не было папок).

Далее

# MP3-плеер из готовых модулей

https://cxem.net/sound/raznoe/mp3_iz_moduley.php

Из даташита на контроллер плеера следует, что он умеет управлять ещё и тремя видами цифровых тюнеров FM-диапазона, и читать USB-флэшки, что даёт большой простор для экспериментов. Я же просто добавил ещё одну кнопку, управляющую встроенным эквалайзером. Она переключает по кругу 6 предустановленных типов АЧХ: Normal – Classic – Bass – Live – Rock – Pop. Она подключена через резистор 100 кОм параллельно кнопке «пауза».

Единственный недостаток данного модуля плеера – он моно, звучит только левый канал. Но можно использовать внешний стереоусилитель, взяв выходной сигнал с 4 и 6 ножек микросхемы.

Улучшенный MP3 плеер

Плата MP3 плеера за 1$

https://mysku.ru/blog/aliexpress/59173.html

|  | Характеристики: Формат воспроизведения: mp3; Поддерживаемые носители: USB (до 32 Гб.), micro SD (до 16 Гб.); Питание: 3,7 — 5,5 В.; Автоматические определяет подключение наушников; Возможность прослушивания радио при использовании модулей RDA5807, BK1080 и RTC6207E. Размер платы: 47 мм * 34 мм. Особенность: при питании от аккумулятора некоторые USB-флешки могут не читаться. |
| --- | --- |

## Описание работы:

При включении несколько секунд моргает красный светодиод (который я затем заменил на зеленый). Треки проигрываются в том порядке, как вы скопировали их на флешку. Чтобы изменить порядок, переименуйте песни с добавлением номера (1, 2, 3...). Плеер не запоминает место в треке, где вы остановились, зато запоминает сам трек.
Кнопки выполняют свои функции, но производитель микросхемы использовал очень неудачное решение, совместив на одной кнопке переключение трека и регулирование громкости, так как часто вместо того, чтобы увеличить/уменьшить громкость переключаешь трек.

### Описание кнопок:

— Prev / V-- — предыдущий трек (короткое нажатие)/ уменьшение громкости (длительное нажатие);
— Next / V++ — следующий трек/ увеличение громкости;
— P/P / Mode — play, пауза, режим (выбор флешка или USB);
— Repeat — повтор.

На небольшой громкости плата «жрет» всего 30-40 мА., на средней — 70-90, а на максимальной — 160 мА.