USB ЦАП на PCM2702(E)

http://datagor.ru/sound-n-comp/384-usb-cap-na-pcm2702e.html

Захотелось мне построить хорошо звучащую систему на базе ПК. Поскольку, успех во многом зависел от звуковой карты, то долго ломал голову: что выбрать? Начитавшись в Инете по этой теме решил - буду пробовать сделать внешний USB DAC на PCM2702.



Заранее скажу, что результат превзошел все ожидания: готовое устройство сравнивалось по звучанию с профессиональной картой ESI WAMI RACK 192 (еще американской сборки стоимостью 600$). Прослушивание проводилось в студии. Контрольное оборудование: пульт MAKIE (чистый америкос), усилитель - без-ООСный гибридник, мониторы ALEISIS ONE.

Внимание!

Эта конструкция получила дальнейшее развитие. Усовершенствованный вариант доступен в виде радиоконструктора.

> FAQ: Внешний USB-ЦАП на РСМ2702. Зрелое решение: Hi-Fi Audio DAC «GOLDSMITH»
> Заказать конструктор «GOLDSMITH»
> Информация о USB кабелях для ЦАПа Голдсмит
> Борьба за контакт. Розетки BLS
> Пайка SMD деталей в домашних условиях

Так вот сравнение не выявило существенной разницы в звучании самодельной и профессиональной карт, разве что у самодельной чуть голоса выдавались вперед и уровень шумов оказался меньше!!!

Схема ЦАПа

Перезалита увеличенная картинка!

http://datagor.ru/uploads/posts/2008-11/1227554638_usb_dac.gifhttp://datagor.ru/uploads/posts/2008-11/1227554638_usb_dac.gif

Пояснения к схеме

Устройство питается от трансформатора с одной обмоткой на 12-15В.
Блок питания состоит из 4-х стабилизаторов:
1. +12в - для питания выходного буферного усилителя
2. + 7.5в - для питания фильтра
3. +5в, +3.3в - для питания аналоговой и цифровой части PCM2702.

Собственно ЦАП реализован на чипе PCM2702E. Для лучшей устойчивости конденсаторы кварца выбраны по 33пФ. 
Как оказалось, на звук сильно влиял выходной фильтр. После долгих экспериментов удалось получить хорошие результаты с высококачественными однополярными ОУ - TLE2141AID от Texas Instruments. 
Детали фильтра нужно использовать не хуже 1%-ных. 

Выходной буферный усилитель работает в классе А. Все транзисторы управляются по току. Схема имеет малые искажения, работает на низкоомную нарузку (33 ом). Буфер "прозрачен" для звука и используется для подключения наушников или усилителя (чтобы ручку громкости крутить в одном месте) Резистор R8 - регулятор громкости - должен быть хорошего качества (у меня ALPS) Достоинство схемы - на "наших" транзисторах получаются отличные результаты, естесственно никто не запрещает использовать и импортные.

Итог

+ Отличный звук за смешные деньги .
- Чувствительна к помехам по сети - изредка при манипуляции нагрузкой, подключенной к тому же удлинителю, что и карта - DAC сваливается в "суспенд". Лечится включением и выключением питания.

Печатная плата не приводится, т.к. она делалась под корпус от медиаконвертера. 
Много информации есть на _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=7290&page=3
Дома слушаю на мониторах Behringer Truth B2031P, усилитель транзисторный без ООС самопальный в корпусе от Форманты. Весь комплект очень хорошо спелся и выдает "настоящий" звук. 
Пользуюсь проигрывателями AIMP и Foobar с ASIO.
К сожалению, времени, как всегда, не хватает написать развернутую статью, поэтому постараюсь ответить на все вопросы.

Фото устройства. ЦАП с фильтром я разместил в корпусе негодного медиаконвертера.
Оперы и SMD-компоненты запаяны с другой стороны платы.

Питается от внешнего Китайского трансформаторного БП на 12В. 500мА