МикросхемыИБП

Способы ремонта блоков питания обсуждаются в теме: 
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4413#4413 

Актуальные ссылки по ремонту блоков питания : 
ГЕНЕРАТОР http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 
Микросхемы БП http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 
ESR электролитов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 
Токовая проверка диодов и транзисторов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959 
Ремонтируем строчную http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507 
Проверяем ТДКС http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
СХЕМЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ И 
ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ 
http://telemaster.ru/shema/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


- Широкий ассортимент микросхем, применяемый в DVD при их унификации по параметрам позволяет использовать в ИИП микросхемы разных типов . 
- Переделка не представляет сложности, для этого достаточно распайки по назначению выводов. 
Запускающий резистор добавляется для четырехвыводной микросхемы. 

Микросхемы: 
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53245/FAIRCHILD/5M0365R ...

Rottor, 
Не получилось. 
Сегодня скачал PDF на FSDH0165 - совершенно другая распиновка и схема включения. 
Ноги 3,4,5,6,объединены конструктивно (как радиатор) и сидят на массе. 
Изгаляться с FSDMO265 не хочется ввиду ограниченного места в этом зарядном устройстве. 
Очень плотный монтаж.

Скорее всего не пробовал, нужно распаять выводы микросхемы на монтаже, проводниками по их функциональному назначению. 
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDM0265RL.ht ... 
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDH0165.html 
Вот тебе картинка, найди отличия по схемному решению?!

| Rottor Участник Сообщения: 5679 | 20-05-2005 15:52 Микросхемы из серии ТОР. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/POWERINT/TOP224Y.html http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/POWERINT/TNY268G.html http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34940/POWERINT/TNY267P. ... Тут для коллекции выложены картинки. MIPxxxx_209.pdf 74,39 КБ Скачано: 3698 раз(а) |
| --- | --- |
| Rottor Участник Сообщения: 5679 |  |
| Alkar Участник Сообщения: 75 | 20-05-2005 15:57 B Shinco которые я делал стабилизация выходных напряжений осуществляется при помощи оптопары и мс TL431 (как во многих компьютерных блоках питания по+3,3V). В обвязке TL431 стоят сопротивления подбором которых можно регулировать выходные напряжения. При замене FSDMO265 на KA1LO365R выходные напряжения были завышены ( по +5V - получалось 5,8-6,2V) При попытке подбора сопротивлений генерация ШИМа срывалась и БП не запускался. По "горячей" стороне БП имеется обмотка для питания ШИМ-а (как правило 12V)- пришлось домотать 1-2 витка и подбором сопротивлений выставить +5V.(XORO делал давно помню плохо поэтому ничего говорить про них не буду) |
| Rottor Участник Сообщения: 5679 | 04-06-2005 17:59 Вариант замены NCP1200P60 на микросхему типа ТОР ххх. Для гальванической развязки в качестве разделительного трансформатора применяется спаренный дросель фильтра, сетевого питания от импульсных БП. http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/84608/ONSEMI/NCP1200A ... http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83869/ONSEMI/NCP1050.ht ... |
| Jovani master-tv.com | 10-07-2005 14:20 TOP232-234 Power Integrations, Inc |
| Rottor Участник Сообщения: 5679 | 27-07-2005 20:32 - Микросхемы STR 6351, STR 6352 - взаимозаменяемы. -Микросхемы STR 6651, STR 6652 - не являются аналогами STR 6351, STR 6352 . - Микросхема STR G5653 меняется на STR G6653. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Микросхемы серии STRF 66хх http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116878/ALLEGRO/STRF665 ... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55215/ALLEGRO/STR-F665 ... Информация по ссылкам на микросхемы предоставлена участниками witan, Vokintos, STR G6351.rar 63,12 КБ Скачано: 3137 раз(а) STRG 6352 LF_188.rar 72,68 КБ Скачано: 2354 раз(а) STRG_6351.rar 126,73 КБ Скачано: 2398 раз(а) |
| VladI+ Участник Сообщения: 138 | 27-08-2005 00:39 Сетевые обратноходовые источники питания на микросхемах серии TOP22х (на русском языке ) http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 |
| Sedoi56 Участник Сообщения: 1445 | 25-09-2005 14:05 Rotor, будь добр подскажи почему после переделки зарядного устройства по твоей схеме от13.05.2005 оно отказало после двух- трех зарядок? Вскрыл, обнаружил пробитый диод Шоттки IN5822. Вместо него я поставил первый попавшийся под руку и устройство снова работает, правда диод сильно греется. Может быть IN5822 слабоват? Или в/камера потребляет больший, чем положено, ток. В чем здесь дело? Просвети пож-ста |
| Rottor Участник Сообщения: 5679 | 25-09-2005 14:23 Sedoi56, Блоки такого типа работают на повышенных частотах. - Тип и качество диодов имеет существенное значение. - Если падение на диоде велико то ЭТО может сказаться не только на нагреве но на режиме стабилизации выходных напряжений, и режиме заряда батареи... - Подбери диод с минимальным падением напряжения, при контроле током 2 - 3 А. Для этого на регулируемом блоке питания установить ток короткого замыкания 2 А , при напряжении 2,5 V и проконтролировать падение напряжения на переходе. |
| Rottor Участник Сообщения: 5679 | 09-10-2005 23:38 Нестабильный запуск блока питания. Зависание процессора при выходе из режима "STBY", спонтанные отключения, и сбои процессора Проблемы вызваные нестабильной работой блоков питания DVD. Запуск, и питание микросхем ИИП производится по выводу Vcc, после выхода блока в рабочий режим напряжение питания должно устанавливаться на уровне 13 - 15 V, напряжение на выводе должно быть стабльным и не изменятся в процессе работы больше чем на +/- 0,5 - 0, 7V При переводе БП в STBY блок переходит в работу "пачкам". В результате напряжение питания микросхемы - Vcc, (в дежурном режиме), снижается, а на других, вторичных источниках повышается, при этом на источнике 5 V напряжение стабильно. В момент включения по команде "ON", возникает переходной процесс, на время восстановления питания по выводу Vcc. В это время напряжения других источников (в частности питающих процессор), "проседает" – что вызывает сбой и зависание процессора. - Радикальный способ восстановления стабильности блока питания - создание дополнительной нагрузки по источнику обеспечивающему режим стабилизации - 5 V нагрузочным резистором. Сопротивление резистора подбирается в пределах 56 – 33 Ом, до прекращения релаксации БП, это способствует стабилизации напряжения на выводе Vcc микросхемы в дежурном режиме, что предотвращает просадки питания во время переходного процесса. - Подобные проблемы (просадки напряжения, за счет сбоев в системе регулирования напряжения в ИИП) могут происходить и во время работы DVD. Это связано с динамическими изменениями в потреблении мощности для процессора, двигателей и прочих нагрузок... - Аналогичные проблемы могут вызывать оптопары по некорректным режимам работы со стороны светодиода, или при замене их на аналоги другого типа. |
| klon Новичок Сообщения: 27 | 05-11-2005 11:25 Предлагаю таблицу аналогов микросхем STMicroelectronics ( http://www.dectel.ru/stm/analogues/VIPower.shtml ). Думаю, что она поможет в выборе аналогов при замене м/сх., например, FAIRCHILD на м/сх. PHILIPS или ONSEMI и т.д. NCP1050P=VIPer12ADIP, KA5M0165RN=VIPer12ADIP, NCP1050P=KA5M0165RN (?) Оригинальные PDF-ы на них, наверное, все равно придется сравнивать. VIPower.rar 11,32 КБ Скачано: 3928 раз(а) VIPower.rar 11,32 КБ Скачано: 2591 раз(а) |
| Tsvetkov Новичок Сообщения: 5 | 09-11-2005 23:34 Микросхему MIP2E3 в некоторых моделях блоков питания фирмы Sony можно успешно заменить на TOP226Y - проверено. |
| voldemar1 Забанен Сообщения: 44 | 10-11-2005 23:34 Предлагаю возможный вариант замены мс NCP1050 в БП DVD Tomson DPL909VD. Чертёж изменений привожу ниже. |
| Jovani master-tv.com | 15-12-2005 04:27 Несколько типовых(и не очень), реальных схем блоков питания TV на транзисторах и микросхемах HM114, HM9102, HM9204, IX0689, STR41090, STR456A, STR50115B, STR51213, STR6020, STR6309, STR81145A, STRD6601, STRS5412, STRS6307, STRS6708, STRS6709, STRS6741, TDA4601, TDA4605, TDA8380, TEA2261, TFA2164 ps.rar 281,09 КБ Скачано: 4159 раз(а) |
| VladI+ Участник Сообщения: 138 | 20-01-2006 14:08 Prelco Electronics http://prelcoparts.com/datasheets м/c питания ф. SANKEN - http://www.prelcoparts.com/datasheets/Prelco%20Sanken%20Data%20Sheets также даташиты других фирм |
| Максим_64 Гость 213.80.*.* | 20-01-2006 14:25 TOPSwitch Power Integrations, Inc. http://www.powerint.com/datasheets.htm -датащиты Поможет при переделке БП на TOPSwitch http://www.powerint.com/designsoftware.htm - рисуется/подбирается принципиальная схема, производится анализ работы в диапазоне нагрузок и питающих напряжений, генерятся эпюры- можно сравнить с реальными. Встроенная база м/с - как справочник. Почитать http://www.powerint.com/appcircuits.htm ViPer STM Microelectronics http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/vipower/vipower.htm - семейство ViPower. http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/vipower/vipfm5.htm#p2 -VIPer Design Software v2.24, датащиты, AN рядом. Микросхемы с префиксами KA, ML, ICL, FAN Fairchild http://www.fairchildsemi.com/register/Register.jsp?UIfile=my_fairchild ... -регистрация (России и Украины в списке "выбор страны" нет, Беларусь -есть) я зарегистрировался ЕС, Россия... http://www.fairchildsemi.com/collateral/ - Product Literature - Каталоги. Датащитов может и не быть на снятые с производства м/с, но ищутся по названию м/с аппноты, где применение микросхемы подробно описано. Например, AN4003 "PC POWER SUPPLY DESIGN WITH KA3511" http://www.fairchildsemi.com/whats_new/offline_smps_toolkit.html - скачать программу для разработчиков SMPS- ИБП (требуется регистрация) |
| VladI+ Участник Сообщения: 138 | 20-01-2006 15:21 Представитель Power Integrations, Inc. в СНГ ЗАО "Макро-Петербург". Статьи по тематике Power Integrations. http://www.macro-peterburg.ru/PI/SiteFiles/ARTICLES_ARCHIVE.htm HELP файл к пакету PI EXPERT. (chm 1.2 MB). на русском http://www.macro-peterburg.ru/PI/Files/HELPFILE.chm |
| zerbino Участник Сообщения: 675 | 29-06-2006 12:31 NCP1010, NCP1011,NCP1012, NCP1013,NCP1014 от http://onsemi.com datasheet |
| KRAB monitor.net.ru Сообщения: 7336 | 18-09-2006 13:03 Замена STR-A6351 на STRG6551 STR-A6351 - установлена в ИБП в/м LG L-318, корпус DIP-8. STRG6551 - установленна ИБП в/м Samsung SVR-557) корпус TO-220-5 (радиатор около 4см^2). - Номера выводов STR-A6351 и соответственно (STRG6551): 7,8 - (1); 1 - (2); 2,5 - (3); 3 - (4); 4 - (5), При замене элементы «обвески» - не изменяются, необходимо только рассверлить отверстия для выводов. |
| Caша Участник Сообщения: 898 | 13-10-2006 23:00 HIS0169+SMR40200 в SAMSUNG. Обзор ремкомплектов. http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=ret&i_num=2003_01 ... |
| dimons1 Гость 212.12.*.* | 22-10-2006 09:44 Вместо P1014AP10 ставил TNY268PN всё работает tny264_266_268.rar 165,71 КБ Скачано: 2247 раз(а) |
| pfg Гость 81.169.*.* | 08-11-2006 09:20 тут небольшая табличка мож кому и пригодиться, как лучше оформить не знаю так что кидаю так микрухи со встроенным силовым транзистором Наименование Pвых., Вт Fпреобр., кГц LNK353 4 200 LNK354 5 200 LNK520P/G 5,50 42 TNY253P/G 4 48 TNY254P/G 5 48 TNY255P/G 10 48 TNY256P/G 15 140 TNY256Y 19 140 TNY263P/G 7,5 140 TNY264P/G 9 140 TNY265P/G 11 140 TNY266P/G 15 140 TNY267P/G 29 140 TNY268P/G 23 140 TOP200YAI 25 110 TOP201YAI 45 110 TOP202YAI 60 110 TOP203YAI 70 110 TOP204YAI 100 110 TOP214YAI 85 110 TOP221P/G 9 110 TOP221Y 12 110 TOP222P/G 15 110 TOP222Y 25 110 TOP223P/G 25 110 TOP223Y 50 110 TOP224P/G 30 110 TOP224Y 75 110 TOP225Y 100 110 TOP226Y 125 110 TOP227Y 150 110 TOP232P/G 15 140 TOP232Y 25 140 TOP233P/G 25 140 TOP233Y 50 140 TOP234P/G 30 140 TOP234Y 75 140 TOP242F/Y 22 140 TOP242P/G 15 140 TOP242R 22 140 TOP243F/Y 45 140 TOP243P/G 25 140 TOP243R 45 140 TOP244F/Y 65 140 TOP244P/G 30 140 TOP244R 50 140 TOP245F/Y 85 140 TOP245R 57 140 TOP246F/Y 125 140 TOP246R 64 140 TOP247F/Y 165 140 TOP247R 70 140 TOP248F/Y 205 140 TOP248R 75 140 TOP249F/Y 250 140 TOP249R 79 140 TOP250F/Y 290 140 TOP250R 82 140 ViPer12a 13 60 ViPer22a 12 60 дополните плиз, самому нужно |
| CtroitelCom Участник Сообщения: 53 | 11-11-2006 23:20 Вместо 5Q0765 (блок питания <a href="http://monitor.net.ru/forum/search/samsung">Samsung</a> шасси K1S-A) поставил STR6654:перекидываются ножки + фототранзист оптрона отрезается от печатки и через 10кОм паяется на Str6654, дополн. резист между 1и 2 ножкой+резистор 0.15Ом на 2 Вт(проволочн. для ) для датчика тока ключа. Если есть принципиалки на оба варианта БП,то работа на 2 часа. |
| key-s Участник Сообщения: 1825 | 01-02-2007 21:43 До сих пор, задаются вопросы о разнице между STR58041 и STR58041A. Выкладываю картинку для наглядности отличий этих микросхем. Разница в логике использования пятого вывода. Если, в конкретной схеме, пятый вывод не используется - микросхемы идентичны: Дополнительная информация ТУТ (добавлено KRAB): http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/aiwa_c201.ht ... |
| Luza Новичок Сообщения: 6 | 11-04-2007 17:16 . Замена MR1712 на KA1L0380. Очень удобная компоновка при замене на КА1L0380. При развороте на 180 градусов вывод 1-GND попадает в крепежное отверстие отсутствующего радиатора, а остальные совпадают автоматом. Дополнительный резистор запуска одним выводом устанавливается в отверстие неустановленного диода D1046, а вторым, с верхней стороны платы, к резитору R1031. При желании можно установить небольшой радиатор. |
| CtroitelCom Участник Сообщения: 53 | 17-06-2007 21:14 Вместо FAN7601 установил KA3842B (бп спутникового ресивера). 1) Перерезать дорожку от +300В на 1н-ку FAN!!! 2) Ножки 1,2,4,5,6,7,8 м/с КА3842В запаивать прямо на место FAN7601.Ножку 3 отогнуть. 3) Резистор от датчика тока ключа (с истока): поднять с платы вывод идущий на 2 -ю ножку и переносится на 3 н-ку 3842. Параллельно 3-й н-ке на землю запаять кондер 1000пф. 4) Между 1-ой и 2-ой ножкой запаять R=330 Ом, С=390 пф.(параллельно) 5) Через дополнительный рез-р МЛТ -2 Вт 150 кОМ подать от +300 В на 7-ю н-ку КА3842В. 6) Переделка работает устойчиво при наличии нагрузочного резистора (в ресивере установлен с завода) в той цепи выходного напряжения БП, с которой работает оптронная развязка). |
| brt137 monitor.net.ru Сообщения: 1580 | 11-07-2007 06:14 Вместо микросхемы 1H0565R в питатель спутникового ресивера "FORTEC STAR FSMCI-6000" установил первое, что под руку попалось - DP104C (осталась после ремонта питателей мониторов, брал в запас), с переделкой схемы: 1)1-й и 2-й выводы поменял местами; 2)5-й вывод посадил на "горячую землю" (минус сетевого лита) через кондёр 22нФ (тоже такой под руку попался , и по габаритам подошёл, хотя для эксперимента ставил и больших номиналов - даже лит 1 мкФ, работал нормально). Без него питатель неустойчиво запускался, под нагрузкой не запускался совсем; 3)поскольку DP104C неизолированный, то отрезал радиатор от схемы. Не ручаюсь, конечно, за корректность подобной доработки, но работает аппарат нормально. При замене руководствовался схемами включения микросхем путём изучения нескольких конкретных схем аппаратов, использующих подобные микросхемы в ИП. |
| KRAB monitor.net.ru Сообщения: 7336 | 12-10-2007 22:07 В сообщении Jovani от 15.12.2005 04:27 имеется ошибка в "привешенном" архиве в схеме с использованием STRD6601. Исправленная версия архива ниже: ЗЫ: Спасибо Участнику Alex_R за исправление информации. Исправленный архив.rar 328,07 КБ Скачано: 1608 раз(а) |
| Олег спец Участник Сообщения: 590 | 19-11-2007 15:18 DLO165R=DH321=DM311=DM100 |
| gchel Участник Сообщения: 40 | 19-11-2007 22:45 Добавлю DH321 =DMO265R |
| kost Новичок Сообщения: 10 | 06-12-2007 21:42 Кинотеатр LG XH-TK 9650. Меняем STRA6252 на что-то более употребимое. Берем KA5L0380R в корпусе ТО-220. Только обязательно KA5L, а не KA5M или KA5H - у них рабочая частота выше. Первую ногу паяем на место 3 ноги STRA6252, вторую -на место 7, третью на место 5, четвертую на место 4. Между + С905 и 3 выводом KA5L0380R ставим резистор 360 КОм, 0,5 Вт. Все! Напряжения на выходе в норме, никакой подстройки не надо. |

Далее, NPC1200 Не требует самопитания!

китайские реплики NCP1200: DAP07, DAP8A, DAP6A

# Микросхемы маломощного высоковольтного импульсного преобразователя серии TNY2xx

# http://nauchebe.net/2010/11/mikrosxemy-malomoshhnogo-vysokovoltnogo-impulsnogo-preobrazovatelya-serii-tny2xx/

November 26, 2010 by adminКомментировать »

Эти микросхемы выпускаются компанией POWER Integrations и являются высокоэффективным обратноходовым преобразователем с выходной мощностью 1…20Вт. Электрические характеристики микросхем приведены в табл. 1.3, мощность указана из расчета, что микросхема будет стоять в закрытом корпусе адаптера, без радиатора, при температуре окружающей среды +50 °С и находится на пороге срабатывания термозащиты.

Таблица 1.3. Микросхемы высоковольтного импульсного преобразователя серии TNY2xx

| Микро | Семейство | Выходная | Максимальный | Сопротивление Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| схема |  | мощность, Вт, | ток стока, мА | канала, Ом | генера |
|  |  | при входном |  | (при 25 ЖС) | тора, |
|  |  | напряжении, В |  |  | кГц |
|  |  | 230 | 85…265 |  |  |  |
| TNY253 | TinySwitch | 0…4 | 0…2 | 150 | 35 | 44 |
| TNY254 |  | 2…5 | 1…4 | 255 | 31 | 44 |
| TNY255 |  | 4… 10 | 3,5…6,5 | 280 | 23 | 130 |
| TNY256 | TinySwitch Plus | 8… 15 | 5… 10 | 500 | 16 | 130 |
| TNY263 | TinySwitch II | 5 | 3,7 | 210 | 33 | 132 |
| TNY264 |  | 5,5 | 4 | 250 | 28 | 132 |
| TNY265 |  | 8,5 | 5,5 | 275 | 19 | 132 |
| TNY266 |  | 10 | 6 | 350 | 14 | 132 |
| TNY267 |  | 13 | 8 | 450 | 7,8 | 132 |
| TNY268 |  | 16 | 10 | 550 | 5,2 | 132 |
| TNY274 | TinySwitch III | 6 | 5 | 250 | 28 | 132 |
| TNY275 |  | 8,5 | 6 | 275 | 19 | 132 |
| TNY276 |  | 10 | 7 | 350 | 14 | 132 |
| TNY277 |  | 13 | 8 | 450 | 7,8 | 132 |
| TNY278 |  | 16 | 10 | 550 | 5,2 | 132 |
| TNY279 |  | 18 | 12 | 650 | 3,9 | 132 |
| TNY280 |  | 20 | 14 | 750 | 2,6 | 132 |
| TNY375 | TinySwitch-PK | 8,5 | 6 | 355 | 19 | 264/132 |
| TNY376 |  | 10 | 7 | 455 | 14 | 264/132 |
| TNY377 |  | 13 | 8 | 585 | 7,8 | 264/132 |
| TNY378 |  | 16 | 10 | 715 | 5,2 | 264/132 |
| TNY379 |  | 18 | 12 | 845 | 3,9 | 264/132 |
| TNY380 |  | 20 | 14 | 975 | 2,6 | 264/132 |

При наличии теплоотвода эта цифра будет в 1Д..2 раза выше. Основная сфера применения микросхем серии TNY2xx – малогабаритные зарядные устройства, подпитка компьютерного и другого оборудования в ждущем (Stand By) режиме, маломощные цифровые устройства с сетевым питанием.

Выпускаются микросхемы в корпусе DIP (TNY2xxP), корпусе DIP для поверхностного монтажа (TNY2xxG), микросхема TNY256Y- в корпусе ТО-220-5, расположение выводов показано на рис. 1.28.

Рис. 1.28. Расположение выводов микросхем TNY2xx

Особенности микросхем семейства TinySwitch

Особенности микросхем семейства TinySwitch таковы:

•         встроенный силовой транзистор, его максимально допустимое обратное напряжение 700 В;

•         очень низкое собственное энергопотребление – менее 0,06 Вт при входном напряжении 230 В;

•         встроенные защита от перегрева и ограничитель выходного тока;

•         малоинерционная цепь обратной связи, благодаря чему снижаются пульсации выходного напряжения.

Дополнительно в микросхемы семейства TinySwitch Plus встроена схема автоматического рестарта при коротком замыкании выхода (32 мс работает, если выход коротко замкнут, – отключается на 128 мс, после чего снова повторяет попытку старта). Благодаря этому выход микросхемы из строя, даже при длительной работе в состоянии короткого замыкания выхода, практически невозможен.

TinySwitch II

Вдобавок ко всему вышеперечисленному в микросхемах семейства TinySwitch II:

•         повышена до 132 кГц рабочая частота – это позволило использовать трансформатор гораздо меньших размеров;

•         добавлена схема джиттера (диапазон рабочей частоты в пределах 128… 136 кГц) – благодаря этому заметно снизился акустический «звон» от работающего преобразователя;

•         удален вывод 6, поэтому расстояние между высоковольтным выводом стока и остальными выводами увеличилось до 5…7,5 мм – то есть уменьшились требования к точности и качеству изготовления печатной платы;

•         в схему питания микросхемы добавлен защитный стабилитрон, благодаря чему она стала более надежной.

TinySwitch III

В микросхемах третьего поколения семейства TinySwitch III улучшены все вышеперечисленные параметры и добавлен регулируемый ограничитель тока: при емкости конденсатора на выводе BP 0,1 мкФ максимальный выходной ток микросхемы соответствует указанному в табл. 1.3, при емкости этого конденсатора 1 мкФ максимальный выходной ток уменьшается до тока «младшей» микросхемы (то есть, например, TNY276 превращается в TNY275), а при емкости 10 мкФ – увеличивается до тока у старшей (TNY276 превращается в TNY277; кроме TNY274, у которой ток остается уменьшенным). Это позволяет более точно подстроить ток ограничения, не покупая другую микросхему. Однако сопротивление канала выходного транзистора при этом не изменяется, поэтому более «слабые» микросхемы при подобном «разгоне» греются чуть сильнее.

Типовая схема включения микросхем всех семейств показана на рис. 1.29.

На рис. 1.30 представлена схема включения TNY254 в качестве преобразователя напряжения от телефонной линии, которую можно использовать и при решении других задач радиолюбителя.

Рис. 1.29. Типовая схема включения микросхем всех рассмотренных семейств

Особенности включения микросхем семейства TinySwitch

Отличительная особенность микросхем этого семейства – для питания цепи обратной связи (оптрона) не нужен дополнительный источник питания: микросхема генерирует этот ток (240 мкА) сама. В итоге третья обмотка трансформатора, имеющаяся почти во всех импульсниках на микросхемах других производителей или на транзисторах, не нужна – то есть получается экономия и на обмотках, и на внешних деталях (не нужны дополнительные диод и конденсатор), и на размере и сложности платы.

Выпрямленное сетевое напряжение сглаживается конденсатором С1 и через первичную обмотку трансформатора Т1 поступает на вывод стока встроенного в микросхему DA1 транзистора. Благодаря встроенной схеме питания (ее выход – вывод BP, подключать к этой ножке другие нагрузки запрещено!) напряжение на фильтрующем конденсаторе СЗ возрастает до рабочих 5 В, после чего начинается генерация. Напряжение на выходе преобразователя возрастает, когда оно достигает напряжения стабилизации стабилитрона, – начинает светиться светодиод оптрона V01, его фото.транзистор шунтирует вход EN на корпус, и генерация срывается. Как и большинство аналогичных микросхем, эти микросхемы работают в старт-стопном режиме и не имеют ШИМ.

На элементах VD2-R2-C2 собрана схема ограничителя выбросов (soft clamp) в момент выключения транзистора, она обязательна для надежной работы любого подобного устройства. Диод VD2 может быть любым быстродействующим высоковольтным, его можно заменить на 1N4937 или UF4006, конденсатор С2 – пленочный или керамический с рабочим напряжением от 400 В. Сопротивление резистора R1 для микросхем с выходной мощностью менее 5 Вт можно увеличить до 150 кОм, для микросхем с мощностью более 20 Вт – желательно уменьшить до 75 кОм.

Для еще большей экономии потребляемого тока, увеличения быстродействия и уменьшения помех в микросхемах TNY256 и старше между положительным выводом конденсатора С1 и входом EN микросхемы нужно поставить резистор сопротивлением 2…4 МОм. Одновременно активируется защита от работы при пониженном напряжении питания (undervoltage) – при указанных сопротивлениях резистора микросхема будет выключаться, соответственно, при напряжении ниже 100…200 В.

Рекомендуемый вариант печатной платы устройства показан на рис. 1.31.

Рис. 1.31. Рекомендуемый вариант печатной платы устройства

Дополнительную информацию по микросхемам этого семейства можно получить по ссылке http://www.powerint.com