Паяльник из Фикс Прайса

https://vk.com/wall-90490500_467953

Доработка "народного" паяльника, цена за паяльник + комплект $6.64

Купить на Aliexpress -> http://ali.pub/2dto5q

Жало обозреваемого паяльника (предположительно HAKKO 900M-T-ххх).

Что можно сделать самое простое изменить резистивный делитель и сдвинуть диапазон регулировки, для этого из тех номиналов, которые есть на схеме лучше всего подходит резистор R2-10Ком, ЧИП резистор 0,5вт. 1210, можно заменить на номинал 56Ком или на 62Ком при этом можно поставить резистор 0,25вт 1206, МЛТ или подобные это не критично. У меня был резистор 62 ком 1вт. 2512 он конечно большой, но я его впаял и получил вот такие результаты:200С-220С,250С-250С,300С- 320С,350С-380С. Что меня очень устроило, то есть теперь паяльник не перегревается и примерно находится в зоне регулировок! Очень рекомендую хороший паяльник!

Далее

https://mysku.club/blog/china-stores/33861.html