# Паяльник SH72 65 Вт 12-24

# Идеально! Если затолкнуть жало от Т12 "по самое нихачу" замыкаются токоведущие контакты - как итог тоже спалил ТРС8107 , заменил - работает. Настройка немного грубая, для меня температуры меньше 250° и больше 320° ненужны - решил сделать более плавную. Схема в приложении. У моего Tmin была 183°: R6=56k, R5=43k, R4=51R. Путем нехитрых расчетов сделал: R6=40.44k (43k и 680k в параллель), R5=200k, R4=51R. Стало: Tmin=258°, Tmax=311°. Шкалу на ручке соотв. теперь нужно переписать. Стало идеально! Вообщем шикарный паяльник, рекомендую!

# Еще: Жало микроволна T12 обрезал под этот паяльник. Чтобы зажимная гайка провалилась до второго бортика, первый расплющил в тисах с помощью обточенного болта, диаметр рабочей части 5.1мм. Работает, с предыдущей доделкой от стационарной паяльной станции не отличимо. Фото: сверху жало родное SH-BC2, готовое обрезанное T12-BCM2, T12 "в оригинале", болт-приблуда фас, профиль - как пользоваться думаю понятно.