# энергосберегающий выключатель питания

https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=657299

Принципиальная схема выключателя питания показана на Рисунке 1.

## Объяснение

При первом подключении схемы к батарее ничего не произойдет. Почему? Потому что, благодаря разрядному резистору R4, транзистор Q2 выключен, уровень напряжения на затворе Q1 высокий, и транзистор Q1 (p-канальный MOSFET) останется закрытым. Это значит, что ни через DC/DC преобразователь, ни через микроконтроллер ток не течет.

Теперь при нажатии кнопки вкл/выкл n-канальный MOSFET Q2 включится, как и транзистор Q1. И всякий раз, когда Q1 включен, DC/DC преобразователь будет работать.

С этого момента появляется питание, необходимое для запуска микроконтроллера. А в программном коде нужно просто установить высокий уровень на выводе, через который можно включить MOSFET Q2.

Если выполнить этот код при запуске, микроконтроллер будет удерживать напряжение на шине питания. Поэтому, если теперь отпустить кнопку вкл/выкл, схема останется включенной. А в любой момент, когда потребуется отключить питание, нужно просто нажать эту кнопку еще раз и установить факт нажатия с помощью другого вывода микроконтроллера.

Затем запустите код для отключения питания. Выполните все действия, необходимые перед выключением, после чего просто установите низкий уровень на том выводе, который включал транзистор Q2 через диод D1.

## Преимущества

У такой конфигурации есть некоторые преимущества:

- Сверхнизкое потребление энергии;

- Интеллектуальный алгоритм включения/ выключения;

- При необходимости микроконтроллер может выключить сам себя;

- Возможна интеграция других элементов управления, которые могут активировать систему.

## Заключение

Схема, предназначенная для другого приложения, может быть иной. Но в ней можно использовать эту концепцию. Для этого нужно рассчитать номиналы компонентов, соответствующие конкретным требованиям.

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: Energy-saving innovative power switch for microcontroller circuit