MT3608 StepUP_500V_CV-CC

(Виктор Сочи)

# Как сделать 500 вольт с преобразователя MT3608 и регулировкой тока.

|  | Это не сложная доработка дающая значительное повышение выходных характеристик и при этом все основные элементы платы продолжают работу в штатном режиме, а на выходе уже может быть очень высокое напряжение и необходимо соблюдать технику безопасности, не прикасаться к оголённым токоведущим частям. |
| --- | --- |

Данная схема питается от одной банки литиевого аккумулятора и может пригодится для проверки светодиодов, стабилитронов, конденсаторов и полевых транзисторов.

Для более стабильного выходного напряжения, можно делитель переставить на высоковольтный выход, также добавить и регулировку выходного тока. Вариант возможной доработки, предлагаю схему ниже

Высоковольтный преобразователь с регулировкой тока

Для удобства и наглядности в работе на выход желательно ставить ещё вольтметр и амперметр.

Подробнее о этой переделки, будет видео на моём ютуб канале «Виктор Сочи» -https://youtube.com/c/ВикторСочи Пожалуйста переходите, смотрите, пишите в комментариях свои пожелания, дополнения и замечания, подписывайтесь на будущие ещё не вышедшие видео. Торопиться не обязательно, места хватит всем.

Всегда рад новым подписчикам!