TH2267

|  | http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2839884 это схема одного из вариантов оригинальных ЗУ Nokia AC-4E И даташит на эту самую TH2267.1 Еще она попадалась в ЗУ Nokia AC-5E и в БП радиотелефона Siemens. В подопытном R23 ушел в обрыв, R17 и R19 не установлены (т.е. R18 идет напрямую к эмиттеру). В двух других БП на этой же микрухе номиналы такие: (1) R18=2.75к R17=160 R19=75 R23=2 (2) R18=2.75к R17=300 R19=75 R23=2 В даташите, применительно к этому входу вижу: Threshold IP comparator 435-485-535 мВ т.е с резистором 4.7 Ом я получу ток через транзистор 0.485/4.7=0.103 А Как на практике понять достаточно ли его или нужно уменьшать сопротивление? - В приведенной схеме ток через ключ ограничен на уровне 0,138А. это не на много отличается от того, что есть у Вас. Если мощности источника недостаточно, можно безбоязненно уменьшить R23 до 3,6 Ом. |
| --- | --- |

Если кто то разбирается в системах электропитания современных смартфонов, пожалуйста подскажите, можно ли, без вреда для аппарата, подавать на порт микро-USB, используемый для зарядки, напряжение 6В, без каких либо заметных пульсаций?

Есть ЗУ от старой Нокии, 5,8В 890мА. Интересно приспособить его для зарядки смартфона, обычно заряжаемого от источников с напряжением 5В.

Можно, конечно, распотрошить ЗУ и попытаться понизить напряжение, но это уже бОльшая заморока.

Заранее благодарю за вразумительные ответы.