Прерывистый режим дворников – Матиз STD

# Лирическое отступление

Приступать к данному апгрейду машинки имеет смысл только в том случае, если вы разбираетесь в электрике и у вас есть успешный опыт подобного рода работ. В остальных случаях лучше подкопить денег и сделать эту операцию (с заменой блока переключателей и установкой фирменного реле) на станции технического обслуживания автомобилей Дэу (баксов, имхо, на 200 потянет!).

Кроме этого, если машина на гарантии, её можно запросто лишиться (гарантии ;)), если обнаружится ваше несанкционированное вмешательство в проводку автомобиля (а её в нескольких местах придется резать!!!). Поэтому, если вы все-таки решитесь на данную операцию, все нужно сделать так, чтобы внешне это было практически незаметно. Вот как это выглядит у меня:

|  | Рис.1 |  |
| --- | --- | --- |

# Что получается в результате апгрейда

В стандартном варианте версии STD существует только два режима работы дворников: LO (медленный непрерывный режим) и HI (быстрый непрерывный режим). Не секрет, что это достает. Особенно, когда накрапывает мелкий дождик. Анализ схемы электрической принципиальной (раздел 9D-16, англоязычное руководство по эксплуатации) позволил сделать вывод о том, что можно заменить режим LO на прерывистый, добавив реле стеклоочистителей и изменив схему подключения. Раньше я писал (есть в FAQ на matiz.narod.ru и конференции www.uzdaewoo.ru), какие контакты реле подключаются к каким контактам схемы:

86 -> 6 контакту разъема С205

I -> 5 контакту блока переключателя

S -> 12 контакту разъема С205

31b -> 13 контакту разъема С205

15 -> 5 контакту разъема С205

31 -> контакту G201 (земля).

Кроме этого придется кое-что ещё «подшаманить» в схеме (об этом ниже). В результате проделанных изменений схемы получим два режима: LO (прерывистый режим) и HI (быстрый непрерывный режим). А писалки могут теперь работать совместно с дворниками! Если вас это не заинтересовало –  дальше можете не читать.

# Что нужно для этого

Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты, необходимые для изменения схемы:

- Реле стеклоочистителей (лучше с регулировкой паузы), желательно в маленьком корпусе (старого образца для 2108,2109). Десяточные и волговские реле тоже подойдут, но они значительно больше в размерах и разместить их будет проблематичнее. (рис.2 а)

- 5-ти контактное реле типа 90.3747 (рис.2 б)

- 4-х контактное реле типа 90.3747 (рис.2 в)

- 3 колодки под реле с проводами (продаются в практически в любом автомагазине)

Внимание! Одно из реле должно обязательно быть с креплением!

Общая стоимость деталей около 200-250 руб.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
|  | Рис.2 |  |

Дополнительно понадобятся:

- Обычная изолента, лучше черного цвета

- Небольшой кусок кембрига диаметром 5 мм

- «Земляная» клемма с диаметром отверстия 6 мм

Инструмент:

- Маленькие кусачки

- Острый скальпель

- Трубный ключ 8 на 10

- Паяльник, припой, канифоль

Время:

При должном навыке 3-4 часа.

# Последовательность действий

## Сборка «паука»

«Паук» - это собранный воедино комплект колодок под реле с проводами, соединенными между собой в соответствии со схемой подключения.

Сборку «паука» лучше делать в домашних условиях. На коленках вы ещё настоитесь. ;)

Сборку делаем следующим образом:

- Включаем паяльник

- Из колодки предназначенной для 5-ти контактного реле, убираем провод, соответствующий выводу 87 реле. Для этого аккуратно нажимаем тонким предметом на защелку клеммы и вытягиваем провод из колодки.

- Аналогично убираем средний провод (вывод 88 реле) из колодки 4-х контактного реле.

- На клемму одного из освобожденных проводов надеваем кембриг – этот провод понадобится для дальнейшего подсоединения вывода I реле стеклоочистителя с разъемом С205.

- Соединяем между собой провода колодок, соответствующие выводам 86 реле (один провод лучше отрезать по максимуму и подсоединить его рядом с клеммой другого провода 86 в соседней колодке). К ним же подключаем провод из колодки, предназначенной для реле стеклоочистителя, соответствующий выводу 31 данного реле.  Ессно место соединения аккуратно заизолировать.

- Зачищаем другой конец этого провода («земля», контакты реле 86-86-31) , облуживаем его и  припаиваем к нему «земляную» клемму. Обжимаем её.

- Аналогично п.5 соединяем провода, соответствующие выводам 85 реле. К ним также подсоединяем провод, соответствующий выводу 30  4-х контактного реле.

- Провод колодки 5-ти контактного реле, соответствующий выводу 30, соединяем с выводом S колодки реле стеклоочистителя. Этот провод выполняет роль перемычки между этими контактами, поэтому лишнее лучше убрать.

- Зачищаем свободные концы проводов. Желательно сделать их маркировку, чтобы затем было легче подключать к разъему С205.

- Ориентируем колодки (слева-направо) друг относительно друга так, чтобы первой была колодка под 4-контактное реле, второй – колодка под 5-ти контактное реле, третьей – колодка под реле стеклоочистителей (рис.3).

1				2			    3

### Рис.3 Схема ориентации колодок

- Одним витком изоленты фиксируем провода на расстоянии 3-4 см от основания колодок 1 и 2.

- Располагаем подготовленный провод с кембригом (п.4) около колодки 3 рядом с контактами, соответствующим выводам 31 и S реле стеклоочистителя. Фиксируем провода колодки  изолентой аналогично п.10.

- Соединяем провода всех колодок в единый пучок витком изоленты на расстоянии 7-8 см от основания колодок.

Всё, «паук» готов. На рис.4 схема соединения проводов в колодках

Рис.4

## Вживление «паука» в проводку разьема С205

Работу проводим на автомобиле. На данном этапе, как это не печально, придется в нескольких местах резать провода штатной проводки, подходящей к разъему С205. Работу нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить штатную проводку. Вот здесь и придется постоять на коленках. ;) Желательно отключить аккумулятор.

Для удобства работы необходимо отсоединить ответную часть данного разъема, нажав на кнопку фиксации, и отсоединить сам разъем от кронштейна, сжав пальцами лепестки пистона крепления с обратной стороны разъема и вытолкнув его. Желательно также отсоединить синий разъем, находящийся под С205. После этого:

Внимание! Все подключения проводов необходимо делать так, чтобы после установки разъема С205 на место все места соединений находились под штатной проводкой (в нижней части разъема).

- Кусачками перекусываем синий провод, идущий к контакту 13 С205, на расстоянии 3-4 см от разъема. Зачищаем от изоляции конец провода, идущий к разъему, приблизительно на 1 см. Заводим его вниз и соединяем с проводом колодки реле стеклоочистителя, идущего к контакту 31b (рис.5). Соединение лучше делать скруткой. Если вы извращенец – можете работать паяльником. ;) Изолентой тщательно изолируем соединение. Другой конец синего провода нужно просто заизолировать – он больше не понадобится.

- Аналогично п.1 перекусываем темно-зеленый провод с черной полосой, идущий к контакту 12 С205. Зачищаем оба конца данного провода. Конец, идущий к разъему, соединяем с выводом 88 5-ти контактного реле, а другой конец соединяем с выводом I реле стеклоочистителя. Изолируем соединение.

- Аналогично п.1 перекусываем фиолетовый провод, идущий к контакту 4 С205. Конец, идущий к разъему, соединяем с выводом 87 4-х контактного реле, а другой конец соединяем с выводом 85 этого же реле. Изолируем соединение.

- Находим в жгуте красный с желтой полосой провод, идущий к контакту 6 С205. На расстоянии 3-4 см от разъема очень аккуратно зачищаем фрагмент изоляции (провод не перекусывать!!!) размером приблизительно 1 см. Подсоединяем к нему провод колодки реле стеклоочистителей соответствующий выводу 86. Изолируем соединение.

- Находим в жгуте коричневый провод, идущий к контакту 5 С205. На расстоянии 3-4 см от разъема очень аккуратно зачищаем фрагмент изоляции (провод не перекусывать!!!) размером приблизительно 1 см. Подсоединяем к нему провод колодки реле стеклоочистителей соответствующий выводу 15. Изолируем соединение.

Схема соединения приведена на рисунке:

## Крепление реле

Работу проводим на автомобиле. На данном этапе необходимо выполнить следующее:

- Изолентой фиксируем реле друг относительно друга в порядке, показанном на рис.3., при этом язычок крепления реле должен находится у левого реле (4-х контактного). Вот что должно получится в результате:

- Откручиваем трубным ключом на 10 болт кронштейна (показан стрелкой на рис.1).

- Аккуратно выводим вниз колодки реле за жгутом штатной проводки(!) и соединяем с реле в следующей последовательности:

  - провод, соответствующий выводу I реле стеклоочистителя;

  - колодка реле стеклоочистителя;

  - колодка 5-ти контактного реле;

  - колодка 4-х контактного реле.

- Придерживая «земляной» провод, аккуратно проталкиваем реле с подсоединенными колодками вверх до совмещения отверстия под болт и отверстия планки крепления реле.

- Надеваем на болт «земляную» клемму и прикручиваем его на место.

## Завершение апгрейда и проверка работы

Остаток работы проводим на автомобиле. На данном этапе необходимо выполнить следующее:

- Восстановить соединение разъема С205 с ответной частью и синего разъема, если вы его отсоединяли.

- Закрепить разъемы к кронштейну в штатные места.

- Подсоединить клемму аккумулятора.

Проверка работы:

- Включить зажигание.

- Нажать ручку управления дворниками на себя (режим «писалок»). Если дворники заработали в непрерывном режиме вместе с писалками – всё ок.

- Включить режим LO. Дворники должны работать в прерывистом режиме. Если стоит реле с регулировкой паузы – паузу можно регулировать по схеме, описанной в инструкции к реле.

- Включить режим HI. Дворники должны работать в быстром непрерывном режиме.

Если п.2,3,4 заработали, то вы всё сделали правильно, поздравляю! Наслаждайтесь. В противном случае – внимательно изучайте данный материал.

Успехов!

Придумал, реализовал на своем «Ниндзе» и написал это

Глеб А.Федоренко aka GAF

22/04/2004

PS Предохранить на 15А, защищающий цепь стеклоочистителей, находится в правом верхнем углу блока  предохранителей в левой части под торпедо.

# Text boxes

85

86

87

30

30

87

86

85

31b

S

15

88

31

86

I

31b

S

15

86

31

88

30

87

86

85

30

87

86

85

С205