ПрерывистыйЗадний

http://matizclub.net/index.php?showtopic=968&st=40

Для неё перенумерация такая:

53e - S
53c - J
I - 86

15, 31 и 31b - совпадают.

Ну и в завершение, что перекоммутировать в разъёме переключателя режимов.

Клемму №8 вытащить и вставить в положение №9
№7 - в освободившийся №8

№5 и №6 поменять местами

В положение №7 вставить новую клемму. Где взять - представления не имею. Мне удалось на коленках с помощью плоскогубцев и больших ножниц из двух стандартных "советских" клемм, соединённых между собой, вырезать почти точную копию оригинальной.

Вот изображение разъёма. Нужный нам - "WIPER SWITCH", вид - со стороны клемм гнездового разъёма, того что на жгуте проводов, а не на переключателе.

Схема:

Работет так: при включении заднего дворника будет прерывистый режим, а если включить омыватель, то будет махать постоянно.

Кто-то может возразить, что при такой реализации пропадает постоянный режим. "Да!", - отвечу я. Пропадает. Только он и не нужен Зато можно забыть о том, что нужно постоянно включать и выключать задний дворник. А уж если установить реле с программируемой паузой, то будет совсем красота! 

Нумерация контактов реле на схеме соответствует "советскому" варианту.

Судя по последней схеме представленной в посте starche, разовое
протирание заднего стекла реализовать очень легко, достаточно на
выводы 1 и 3 главного переключателя повесить дополнительную кнопку. У
меня такая есть незадействованная на панели от противотуманок. Логика
работы простая: жмешь кнопку - мотор работает, отпускаешь - мотор
доводит цикл и отключается. При наличии двух групп контактов на
дополнительной кнопке, сюда можно завести сразу и писалку, но думаю,
это будет лишнее.

Прерывистый же режим задний дворник можно реализовать, запараллелив его
на прерывистый режим переднего дворника. Решений несколько.

Самое простое решение - между выводами 6 и 1 главного переключателя
вставить полупроводниковый диод соответствующей мощности анодом к
выводу 6. В этом случае, при наличии напряжения на выводе 6 (один цикл
работы переднего дворника), диод откроется и напряжение попадет на
вывод 1 и далее на мотор заднего дворника. Как только передний цикл
закончится, то задний моторчик тоже закончит цикл и выключится.
Если просто включить задний дворник, то диод будет закрытым и на схему
переднего дворника это не окажет никакого влияния.

Из минусов такого решения - ток через реле прерывателя и
предохранитель F8 будет больший, как это отразится на проводке,
неизвестно. Тут решение тоже существует: достаточно на вывод 6
повесить обмотку реле, которое будет замыкать выводы 1 и 3 (как
описанная ранее кнопка).

Возможно, кто-то над этим уже задумывался, прошу прокомментировать.

На показанной ниже картинке приведены все три варианта: 
красным - простая кнопка, 
синим - схема с диодом, 
зеленым - схема с дополнительным реле.

Уменьшено: 91% от [ 700 на 864 ] — нажмите для просмотра полного изображения