Олег привет,

Как обещал, я настроил свой коплекс по измерению параметров динамиков и измерил АЧХ двух, самых маленьких, которые нашёл у себя. Фотографии и АЧХ приложены.

Как и предполагалось, динаики в бюджетных портатрвных колонках - настоящий отстой - широкополосники, уверенно звучащие только в речевом диапазоне 300Гц - 3КГц, с изрядной неравномерностью АЧХ и мощным выбросом на частоте механического резонанса (200Гц - 400Гц). Левее резонансной частоты - резкий провал - там такие динамики вообще не играют, при номинальной подводимой мощности. Измерения проводились с расстояния в 1 см - это нормальный приём при оценке динамиков - позаоляет избежать влияния отражений звука от предметов помещения и занижения уровня НЧ из за акустического короткого замыкания, когда звуковая волна, при движении диффузора вперёд, на НЧ, затекает за динамик и тормозит его диффузор, не давая двигаться назад, на спаде. Именно поэтому, динамики без корпуса играют "совсем без низов" при пробных включениях. Так же, при сравнении АЧХ динамиков в корпусе и без корпуса, видно, что при помещении динамика в корпус, резонансная частота повышается. Это общее правило для всех малоразмерных корпусов, чей объём меньше так называемого "эквивалентного объёма" динамика - параметра из группы параметров Тилля - Смолла, который показывает, какой минимальный объём ящика нужен динамику, чтобы после установки в ящик, резонансная частота не повышалась.

Для обеспечения нормального звука в обсуждаемом мониторе, мне представляется, потребуется минимутм два динамика в канал - НЧ и СЧ-ВЧ, если повезёт подобрать мелкий СЧ-ВЧ. Или делать трёхаолосную систему, с отлельными динамиками на НЧ, СЧ, и ВЧ. Сигнал НЧ, левого и правого каналов, ниже речевого диапазона - 300Гц - можно подать на общий НЧ канал, содержащий один, а лучше два "НЧ" динамика (при параллельной работе НЧ динамиков в общем ящике, их резонансная частота уменьшается в 1,4 раза, что нам выгодно. Если позволит место, желательно сделать НЧ звено с фазоинвертором, один или два порта которых вывести на лицевую панель (для экономии места), сами же динамики развернуть назад - на НЧ уши не могут локализовать источник звука, поэтому такая компановка допустима.

Для примера я привожу АЧХ активной двухполосной АС, с биамплингом (каждому динамику свой усилитель), которую я сделал себе на дачу, используя безродные динамики "С полмойки" и АЧХ трёхполосной АС SONY, начальной ценовой категории. Обрати внимание на равномерность АЧХ, полученную, в моём случае, электронной коррекцией параметров динамиков и расчётом корпуса. А случае АС SONY, равномерность АЧХ получена, главным образом, за счёт правильного подбора динамиков. В этой АС применены очень простые полосовые фильтры и корпус сделан по-простому, из тонкой МДФ и пластика. Обе АС имеют фазоинвертор, для увеличения отдачи на НЧ.

Сейчас мне интересно забрать у вас все те мелкие динамики, что у вас есть, на тест, чтобы понять, что из них можно использовать, хоть в каком то диапазоне частот, с нормальным качеством. Вторым ходом, или параллельно, можно заказать на Али несколько недорогих динамиков, которые мне показались перспективными в свете решаемой задачи.

Варианты динамиков для двухполосной системы - НЧ - СЧ + ВЧ

https://ru.aliexpress.com/item/Ghxamp-3-Bluetooth-DIY-4Ohm-20/32883814086.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78fb2e0eODLloZ

https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-8-ohms-15W-Flat-Speaker-Neodymium-Full-Range-Speaker-for-Home-Theater-Speakers-LCD/32699079358.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78fb2e0eODLloZ

https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-1-8ohm-10/32911104789.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78fb2e0eODLloZ

https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-1-My-Ti-8ohm-50/32914798839.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.2562d90b5Ihmhv&pvid=955b8dd6-9767-4aeb-b6eb-c415ac6f609d&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0

Вот Комплект для трёхполосной системы, когда НЧ динамики размещены на задней стенке, а спереди, снизу, только этот широкополосник и купольный

ВЧ динамик для расширения полосы сверху.

https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-1-5-40-4-3-Bluetooth/32922258033.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78fb2e0eODLloZ

НЧ динамик для такой трёхполоски:

https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3-Inch-Bass-Speaker-Hifi-8-ohm-15-W-Ultra-Thin-Subwoofer-DIY-Home-Stereo/32756069954.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78fb2e0eODLloZ

ВЧ динамик

https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-4ohm-80W-1-5inch-25Core-Fiber-Membrane-Rubidium-Magnetic-Speaker-HiFi-Enthusiasts-Treble-Head-Tweeter/32705699230.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.8.2562d90b5Ihmhv&pvid=2692dbe4-8f76-48ac-8109-a7a8aa4acbd1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.125185.0&scm-url=1007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0

Так же, если позволит место, на переднюю панель можно вывести порт фазонинвертора, но тут есть ограничение. Труба ФИ имеет точно расчитанные размеры и не может быть малого диаметра - иначе воздух в ней будет свистеть. Форму и акустическое оформление, лучше обсуждать, видя сам монитор и понимая требования к внешнему виду.

Для малобюджетного монитора, у которого динамики в боковой кромке, возможно, подойдут вот такие, может в паре с мелким ВЧ купольником, тоже в кромке, и задними НЧ динамиками.

https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-8OHM-10W-LCD-TV-Speaker-Full-Range-Massage-Monitor-Matchine-Advertising-TV-Speaker-Repair-Accessories/32825844627.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78fb2e0eODLloZ

Нужно проверять и смотреть по месту.

Приложены три скриншота измерений АС от Apple.

Можно сказать, что результат приятно порадовал.

При совместной работе двух динамиков этой АС - широкополосного, с бумажным диффузором, и купольника, включённого через разделительный конденсатор 2,2 мкф, (чтобы отрезать частоты механического резонанса ВЧ динамика в районе 2КГц), получилась линейная АЧХ в неравномерностью ок 12 дБ в полосе 70Гц - 15КГц. Для такой малоразмерной АС, малюсеньких динамиков и отсутствия всякой электронной коррекции - это очень хороший результат. Его можно взять за отправную точку, стараясь сделать лучше в части равномерности полосы по разбросу и её расширения вверх. (Сильно расширить в сторону НЧ удастся вряд ли тк мы очень ограничены размерами НЧ (или ШП) динамика.

Вот итог входного тестирования динамиков, которые удалось у вас собрать.

2 рисунка приложены.

На первом месте,

динамик - ASE04508MR-LW150-WP-R - с диффузором, диаметром 3 см, поставляемый в прямоугольном корпусе.

Для измерений, задняя крышка была снята. Динамик показал очень низкую, для такого мелкого размера, частоту механического резонанса - 234 Гц, практически линейный

участок в диапазоне 400 Гц - 7 КГц, и монотонный спад АЧХ на частотах выше 7КГц. Представляется возможным, собрать АС одного канала монитора, используя два таких динамика, когда один будет работать только на ВЧ, выше 7КГц, дополняя второй, включённый как широкополосник. Так же, для полноценного воспроизведения ВЧ составляющих сигнала, в плоть до 20 КГц, можно использовать классическую схему, когда широкополосник дополняется ВЧ купольником. Этот вариант интересен ещё и с точки зрения расширения диаграммы направленности для ВЧ сигналов (чем более излучатель ВЧ похож на точку, тем шире диаграмма излучения и по вертикали и по горизонтали. У этой схемы, мощность так же не превысит 2-3 Вт на канал.

Для увеличения мощности АС и, тесно связанного с этим, расширения воспроизводимого диапазона вниз, необходимо к паре динамиков из вариантов 1 или 2, описанных выше, добавить НЧ динамик, с диаметром диффузора более трёх дюймов. Ссылку на такой я отправлял тебе ранее, как компонент трёхполосной системы..

На втором месте,

динамик - AS07108PO-R эллиптический динамик 3,5х7 см, парный к которому, установлен в макетную АС из арголита и остался в ПРОТЕЕ.

Этот динамик имеет предсказуемое поведение в районе резонансной частоты (351Гц), линейную АЧХ в речевом диапазоне и далее, до 6 КГц, и относительно неравномерную АЧХ выше 6КГц. В составе АС, этот динамик, включённый как среднечастотный (500Гц - 5КГц) потребует купольного ВЧ динамика и, НЧ динамика, мощностью более 3Вт .Этот динамик, в корпусе монитора, может быть установлен в торец корпуса и направлен вниз. При этом, соответствующий ВЧ динамик, желательно установить в лицевую панель и направить на слушателя. Это приведёт к улучшению детальности стереопанарамиы и более качественной окраске звука НЧ компонентами. Размещать динамик AS07108PO-R, на лицевой паннели горизонтально, можно только при наличии рядом с ним ВЧ купольника. Это связано с узостью горизонтальной диаграммы направленности ВЧ компонентов, при горизонтальной ориентации динамика эллиптической формы.

НЧ динамик, общий для двух каналов или два отдельных, можно расположить в любом месте монитора.

На третьем месте,

динамик Visaton FRWS 5. Его характеристики сходны с характеристиками динамика AS07108PO-R, но форма позволяет размещать его только на лицевой панели. Однако, если крупноразмерный монитор высокого класса, допускает размещение фронтальных динамиков, интересно попробовать найти динамик с более гладкой и равномерной АЧХ, хотя бы в диапазоне СЧ-ВЧ, как, например, лидер этого рейтинга  ASE04508MR-LW150-WP-R.

Электронную коррекцию АЧХ для АС монитора, составленного из любой, описанной выше, комбинации динамиков, можно применять достаточно широко как на НЧ так и на ВЧ, включая индивидуальные усилители для отдельных динамиков. Это позволит выровнять АЧХ для АС составленной из динамиков с разной чувствительностью (обычно так и бывает), не ослабляя сигнал, подводимый к самому чувствительному динамику, а увеличивая сигнал на самом "тупом" из используемых.

АЧХ с остальных, корпусных, динамиков, включая динамик активной USB колонки, я тоже снял. Они не представляют интерес ввиду своей убогости по всем важным параметрам. Если интересно, пришлю отдельным письмом, чтобы агнцев от козлищ отличать.

Приложен рисунок АЧХ динамика - лидера - ASE04508MR-LW150-WP-R, измеренная без корпуса и в штатном корпусе.

Как видно по рисунку, и как я говорил ранее, установка динамика в корпус с объёмом меньше, так называемого "эквивалентного", приводит к росту резонансной частоты и смещению горба АЧХ в сторону речевого диапазона.

Интересно отметить, что у данного динамика в корпусе, значение резонансной частоты, указанной в паспорте, совпадает с измеренной.

В связи с этим, мне интересно понять - есть ли техническая возможность, выгородить внутри корпуса монитора, некий закрытый объём для широкополосного (или СЧ) динамика, хотя бы на 50 - 100% больший, чем штатная коробочка? (для ВЧ динамика, объём можно не выделять тк его конструкция закрыта сзади).

Всё это особенно важно, если мы ставит хоть один, пусть общий, НЧ динамик, который будет работать обратной стороной диффузора, на весь внутренний объём монитора 21'

Для мониторов начального уровня, где предполагается использовать только один динамик на канал, никаких полостей для динамиков предусматривать не надо. Используем штатный корпус ASE04508MR-LW150-WP-R, а АЧХ вытянем электронной коррекцией, насколько это возможно.

Второй важный вопрос - формализация ТЗ на АС начального, среднего и топового классов.  И здесь, мне представляется, важно начать с максимально возможной ширины (диаметра) широкополосного (или СЧ) и высокочастотного динамиков. Размещённых в нижней части монитора. У динамика ASE04508MR-LW150-WP-R, ширина корпуса 36мм, а высота 20 мм. Могу ли я считать эти размеры предельно допустимыми и для других динамиков, рассматриваемых для применения, или у меня есть какой то запас по ширине (глубине корпуса) и высоте? Мне выжно знать это заранее тк я хочу найти одного поставщика на все интересующие наз динамики, чтобы сэкономить на доставке. Заказывать образцы нужно зная предельные размеры корпуса.

Третье. Если возможности выгородить пространство для ШП (сЧ) динамика, в корпусе, нет, а место под штатный, закрытый корпус динапика есть и оно больше 36 мм, можно попробовать более тщательно выбрать ШП динамик в корпусе, подобный лидеру, но, чуть большего размера и, возможно, с пассивным излучателем и ВЧ динамиком, подобным представленному по ссылке.

https://ru.aliexpress.com/item/2-8OHM-10/32871514318.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.50772e0e7B9Epw

В любом раскладе, для дальнейших действий жду указания на предельные размеры пространства под ШП (СЧ+ВЧ) динамики в нижних углах монитора.

Интересно попробовать вот эти, корпусные динамики, их размер - 100х45х21мм, они могут работать как ШП или СЧ и не требуют выделения бокса в корпусе - только крепёжные шпильки.

https://ru.aliexpress.com/store/product/-/1702099_32793380754.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1553258362833&afref=&subid1=DPlnKr2ATnM&dp=28133ad64671e0ee1e1cdfb2c1404e6f&onelink_item_from=32793380754&spm=a2g0v.10010108.1000023.11.530e134az8v6WW&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=47843&pvid=fa405866-e3a8-40b0-8335-31e84a4338a2&mall_affr=pr3&onelink_duration=0.835833&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=bc74edb4064b44cf80ff7e445e6e1e8e-1553258362833-08209-VnYZvQVf&scm=1007.22893.125780.0&terminal_id=aa8d949cf8cb4ed38f46de51b6560834&onelink_page_to=ITEM_STORE_DETAIL

https://ru.aliexpress.com/store/product/-/1702099_32793380754.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1553258362833&afref=&subid1=DPlnKr2ATnM&dp=28133ad64671e0ee1e1cdfb2c1404e6f&onelink_item_from=32793380754&spm=a2g0v.10010108.1000023.11.530e134az8v6WW&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=47843&pvid=fa405866-e3a8-40b0-8335-31e84a4338a2&mall_affr=pr3&onelink_duration=0.835833&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=bc74edb4064b44cf80ff7e445e6e1e8e-1553258362833-08209-VnYZvQVf&scm=1007.22893.125780.0&terminal_id=aa8d949cf8cb4ed38f46de51b6560834&onelink_page_to=ITEM_STORE_DETAIL

С уважением,

Виктор

Артём,

Вот ещё один, более узкий, корпусной динамик - кандидат на проверку в качестве ШП или СЧ, шириной 35 мм. Они хорошо согласуются по размеру с ВЧ динамиками "25Core" - вторая ссылка.

https://ru.aliexpress.com/item/1pair-pack-Small-speakers-1-inch-speakers-All-frequency-horn-for-laptop-TV-for-free-shipping/32639484453.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.74d92e0eYbo2nL

https://ru.aliexpress.com/item/2-6ohm-30-80/32951689144.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.33b72e0epILobd

И ещё, обрати внимание на АЧХ ВЧ динамика "25Core", на странице продукта - ссылка вверху. Если верить этому графику, линейный участок АЧХ начинается с 500 Гц и простирается до 20 КГц.

Это позволяет, теоретически, стыковать этот, по сути СЧ - ВЧ динамик, с тем плоским низкочастотником, который мы обсуждали:

https://ru.aliexpress.com/item/TONLEN-2PCS-3-inch-Full-Range-Speaker-8-ohm-15-W-Slim-Subwoofer-Speakers-DIY-Portable/32826893649.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.33b72e0epILobd

У этого динамика АЧХ тоже есть на странице продукта.

Такая комбинация резко упрощает требования по размещению динамиков - один динамик СЧ - ВЧ, диаметром 30 мм, в нижнем углу монитора, может быть, даже с излучением вперёд, а НЧ динамик сзади, там, где есть место.

С уважением,

Виктор