# Усилитель класса D на ИМС TDA8927

Звукотехника (УМЗЧ)

16.04.2015

Опубликовано liman28

На основе ИМС TDA8927 которая работает совместно с TDA8929 можно собрать усилитель с выходной мощностью 65 Вт на канал или 150 Вт в мостовом варианте.

Данный усилитель имеет очень высокий КПД, что позволяет использовать ИМС TDA8927 без радиатора или использовать радиатор небольшого размера.

Основные характеристики усилителя:

- Усилитель имеет широкий диапазон питающих напряжений от ±15 В до ±30 В.

- Номинальное напряжение ±25В.

- Ток покоя не более 45 мА.

- Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при напряжении питания ±25В  —  65Вт на канал.

- КПД усилителя при выходной мощности 30Вт на канал достигает 94%.

- Максимальный выходной ток 7,5А.

- При выходной мощности 55Вт на канал КНИ не более 0,5%, а на частоте 1кГц и выходной мощности 1Вт не более 0,01%.

ИМС TDA8927 работает совместно с ИМС TDA8929T которая представляет собой контроллер усилителя НЧ класса D. TDA8929T имеет широкий диапазон питающего напряжения от ±15 В до ± 30 В. Обладает маленьким током покоя, фиксированным коэффициентом усиления (30дБ и 36 дБ в мостовом варианте).

### Усилитель D-класса на основе ИМС TDA8927 и TDA8929

### http://tda-15.blogspot.com/p/d-tda8927-tda8929.html

# Усилитель D-класса на основе ИМС TDA8927 и TDA8929

Микросхемы фирмы Philips TDA8927 и TDA8929 предназначены для построения схемы аудиоусилителя D-класса. На микросхеме TDA8929 выполняется контроллер D-класса, преобразующий входной стереофонический аналоговый НЧ сигнал в импульсную форму для подачи на выходные усилители мощности, выполненные на микросхеме TDA8927.

Структурная схема усилителя на этих двух микросхемах показана на рис. 1.

Параметры TDA8929:
1. Напряжение питания..................±15 ... ±30V
2. Номинальное напряжение питания ...... ±25V.
3. Ток потребления не более....................30mA.
4. Ток потребления в Standby не более ...0,1mA
5. Входное сопротивление....................68 kOm.
6. КНИ на частоте 1 kHz не более .......... 0,05%.
7. КНИ на частоте 10 kHz не более ......... 0,15%.
8. Диапазон рабочих частот 22 Hz .......... 22 kHz.

На рисунке 2 схема аудиоусилителя. Для работы в мостовом (BTL) режиме удалите R6, R7, С23, С26, С27. Установите J5 и J6. Сигнал подавать на любой вход, а свободный вход соединить с общим проводом.

Параметры TDA8927:
1. Напряжение питания..........................................................................±15 ... ±30V
2. Номинальное напряжение питания ............................................................. +25V.
3. Ток покоя не более...................................................................................... 45mA.
4. Выходная мощность на нагрузке 4 Ом в сгереорежиме

при КНИ =10% и напряжении питания ± 25V...............................................2x65W.
5. Выходная мощность на нагрузке 4 Ом в мостовом

монорежиме при КНИ =10% и напряжении питания ± 25V ........................... 150W.
6. Эффективность при выходной мощности 30 W ............................................... 94%
7. Максимальный ток выходной ток ................................................................... 7.5А.
8. Напряжение встроенного стабилизатора ...........................................................13V.
9. Напряжение логической единицы от 10V до напряжения встроенного стабилизатора.
10. Напряжение логического нуля    ..............................................................    0....2V.
11. Выходная мощность в стереорежме при КНИ 0,5% и нагрузке 4 От...............2x55W.
12. Вых. мощность в мостовом монорежиме при КНИО.5% и нагрузке 8 От..........112W.
13. КНИ при выходной мощности 1 W на частоте 1 kHz........................................0,01%