# 15АС-223 Маяк

Конструктивные особенности:

1. На 10ГДШ

2. Размеры 38*27*19см

3. Динамики закрыты металлическими сетками

4. Дополнительно установлен ВЧ динамик 2ГД36 через фильтр от 15АС-1

10АС-318 Маяк233

2500 руб.

1. На 10ГДШ
2. Размеры 38*27*20

3. Съемные тканевые грили

Разбавляете силиконовый герметик уайтспиритом или бензином, мажете подвесы в два слоя и они будут работать долго-долго и возможно, всех нас переживут.

Подвесы для динамиков : http://podves.narod.ru/

Далее

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19579

Если имеются в виду колонки типа ЗЯ с одной широкополосной головой в каждой (у меня - от МАЯК-232), то я проделал с ними следующие операции:

1. Выбросил старые ШП динамики - в них от старости поролоновая гофра потеряла свойства и превратилась в клейкую массу.
2. Убрал из корпусов вату, провода и все лишние включения типа пластиковых заглушек.
3. В передней панели одного из корпусов выпилил электролобзиком квадратное окно размером примерно с альбомный лист (т.е. ~21см x 30см, по краям остался бортик шириной около 4 см). 
4. Проделал операцию аналогичную п.3 со вторым корпусом, но выпилил окно в задней панели. Увеличил диаметр отверстия под динамик в передней панели согласно габаритов головки B2010.8 от АСАлаб, выпилил отверстия для порта фазоинвертора (диаметр 5 см) и ВЧ динамика (НЕО Т25.8 того-же производителя). Просверлил отверстия под саморезы для крепления головок.
5. Разметил и просверлил на оставленых бортиках отверстия под стяжки. 3 стяжки на короткую сторону, 4 стяжки на длинную, всего 14 стяжек.
6. Выпилил из напольного ламината (ну наличиствует он у меня, в отличии от МДФ ) накладки на внутренние стороны корпусов для утолщения стенок и придания жесткости.
7. Вклеил накладки клеем ПВА. Стянул накладки со стенкам с помощью саморезов и шуруповерта (руками утопить саморез в корпус весьма сложно). Изнутри корпус стал похож на подстилку с гвоздями, на которых лежат йоги 
8. Установил в каждом корпусе 3 горизонтальных распорки и одну вертикальную (на клей), стянул между собой (клей и саморезы).
9. Смонтировал в заднем корпусе усилитель на основе двух LM3886 (НЧ и ВЧ каналы), блок питания на торе и 20000 мкФ в плече, фильтр для ВЧ канала, регулятор громкости ВЧ канала, разъемы, выключатель, предохранитель, радиатор. Тепло от микросхем отвожу к радиатору через две промежуточные толстые аллюминиевые пластины, таким образом корпус остаётся герметичным.
10. Проверил усилитель с блоком питания в сборе.
11. Стянул корпуса между собой, предварительно промазав место стыка ПВА. После высыхания, промазал стык клеем изнутри, чтобы образовался "бортик".
12. Вклеил порт фазоинвертора (считал в BassBox pro 6.0.18). Порт из отрезка канализационной трубы диаметром 50мм. Длина для моих параметров составила около 8 см (точнее не помню). Свиста пока не слышал.
13. Оклеил внутренние стенки двумя слоями синтепона.
13. Автомобильной шпатлёвкой убрал все лишние отверстия и неровности. Корпус готов к покраске.
14. Окрасил корпус замечательной субстанцией, про которую прочитал на вегалабе: клей ПВА + тоннер для лазерного принтера/копира. Смешивалось абсолютно на глаз. Окрашивание производил губкой, промакивающими движениями. В результате образовалось довольно толстое матовое покрытие, с характерными бугорками. Очень неплохо смотрится и приятно на ощупь 
15. Окрасил радиатор в чёрный цвет акриловой краской.
16. Установил головы в корпус - ВЧ на силиконовый герметик, НЧ на резиновый самоклеющийся уплотнитель.
17. Всё

Далее

http://kuigvik.narod.ru/kolonki.html

В сентябре 2008г. один знакомый отдал мне старые колонки 10АС — 318 (100 — 16000 Гц). 20-см динамики 10ГДШ-1 были рабочие, но уже в таком состоянии, что резина на краях диффузоров потеряла свои свойства — пожелтела и превратилась чуть ли не в истлевшую тряпку. Я решил заменить их на коаксиальные 3-полосные DLS M1370 (17,5x25см, 100Вт, 30 — 20000 Гц). Как обычно, провел глубокий тюнинг корпусов — герметизация, замена передней и задней стенок, оклейка линолеумом, фетром, ватином, набивка ватой. Рассчитал длину фазоинвертора на 58 Гц. Использовал картонную трубку из-под рулона бумаги для плоттера. Теперь эти колонки называются 100МАС — 005. Звучат солидно, приятно.