|  | 078_YD78-02 |  | Широкополосный динамик с открытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 3"(78мм), высота h=20mm. Сопротивление: 8 Ом. Шумовая мощность: 1Вт. Частотный диапазон: 270-8000 Гц. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 078_YD78-13 |  | Динамик широкополосный с закрытой МС. Диаметр: 3"(78мм), высота h=33мм. Сопротивление: 8 Ом. Макс.мощность: 3 Вт. Частотный диапазон: 220-12000Гц. |  |
|  | 078_YD78-20 |  | Широкополосный динамик с закрытой МС. Диаметр: 3"(78мм), высота h=36mm. Сопротивление: 8 Ом. Макс.мощность: 3Вт. Частотный диапазон: 170-20000Гц. |  |
|  | 078_YD78-25 |  | Широкополосный динамик с закрытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 3"(78мм), высота h=25mm. Сопротивление: 8 Ом. Макс.мощность: 1Вт. Частотный диапазон: 270-8000Гц. Аналог 1-ГДШ6. |  |
|  | 078_YD78-26 |  | Широкополосный динамик с двойным диффузором, с закрытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 3"(78мм), высота h=47mm. Сопротивление: 4 Ом,8 Ом. Макс.мощность: 10Вт. Зв.давление: 87Дб. Частотный диапазон: 120-15000Гц. |  |
|  | 078_YD78-46 |  | Широкополосный динамик с закрытой МС. Диаметр: 3"(78мм), высота h=46mm. Сопротивление: 4 Ом, 8 Ом. Шумовая мощность: 3Вт. Зв.давение: 86Дб. Частотный диапазон: 170-20000Гц. |  |
|  | 103_YD103-07 |  | Широкополосный динамик с открытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 4"(103мм). Высота h=36 мм. Сопротивление: 4,8,16 Ом. Зв.давление 93Дб. Шумовая мощность: 3 Вт. Частотный диапазон: 170-10000 Гц. |  |
|  | 103_YD103-09 |  | Широкополосный динамик с открытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 4"(103мм). Высота h=38 мм. Сопротивление: 8 Ом. Зв.давление 92Дб. Шумовая мощность: 2 Вт. Частотный диапазон: 130-15000 Гц. |  |
|  | 103_YD103-13 |  | Широкополосный динамик с открытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 4"(103мм). Высота h=30 мм. Сопротивление: 8 Ом. Зв.давление: 90Дб. Шумовая мощность: 1 Вт. Частотный диапазон: 170-10000 Гц. |  |
|  | 103_YD103-43 |  | Широкополосный динамик с открытой МС и металлической корзиной с изогнутыми крепежными кронштейнами. Диаметр: 4"(103мм). Высота h=36 мм. Сопротивление: 4 Ом,8 Ом. Шумовая мощность: 3 Вт. Частотный диапазон: 150-15000 Гц. |  |
|  | YD103-42 |  | Широкополосный динамик с открытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 4"(102мм). Высота h=61.5мм. Сопротивление: 4,8 Ом. Шумовая мощность: 4Вт. Зв.давление: 88Дб. Частотный диапазон: 90-15000Гц. |  |
|  | YD103-44 |  | Широкополосный динамик с открытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 4"(102мм). Высота h=46мм. Сопротивление: 4,8 Ом. Шумовая мощность: 5Вт. Зв.давление: 90Дб. Частотный диапазон: 90-20000Гц. |  |
|  | YD-78-52 |  | Номин. эл. сопротивление,Ом 4, 8, 16 Шумовая мощность, Вт 3, Максимальная мощность,Вт 5 Зв. давление, Дб 88, F0, Гц = 200 Частотный диапазон, F0 – 14000 Высота – 34 мм http://www.strong.com.ru/189.html |  |
|  | YD103-45 |  | Широкополосный динамик с открытой МС и металлической корзиной. Диаметр: 4"(102мм). Высота h=63мм. Сопротивление: 4,8 Ом. Шумовая мощность: 10Вт. Зв.давление: 88Дб. Частотный диапазон: 90-18000Гц. |  |

http://loudspeaker.com.ru

http://www.loudspeaker.com.cn/product/loudspeaker/general-spk/yd78.html