| Сводная таблица параметров громкоговорителей динамических. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гост | Ост | Номин. | Пасп. | Номин. | Частота | Номин.диап | Неравн. | Уровень | Средн.станд. | Габаритн. | Масса |
|  | 9010-78 | 4.383.001-85 | мощн. | мощн. | сопрот. | осн.рез. | частот | АЧХ | хар.чувств. | звук.давление | р-ры |  |
|  | (9010-59) |  | Вт | Вт | Ом | Гц | Гц | дБ | дБ/мВт | Па | мм | г |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 0,025ГД-2 |  | 0,025 |  | 60 |  | 1000-3000 |  |  | 0,15 | d 40 x 16,5 | 17 |
|  | 0,05ГД-1 |  | 0,05 |  | 30+30 |  | 700-2500 | 18 |  | 0,15 | d 40 x 8,5 | 12 |
|  | 0,05ГД-2 |  | 0,05 |  | 6,3 |  | 700-2500 | 18 |  | 0,15 | d 40 x 16,5 | 17 |
|  | 0,1ГД-3 |  | 0,1 |  | 6,5 |  | 450-3150 | 18 |  | 0,15 | d 50 x 20 | 35 |
|  | 0,1ГД-3М |  | 0,1 |  | 10 |  | 630-3150 | 18 |  | 0,18 | d 50 x 20 | 30 |
|  | 0,1ГД-6 |  | 0,1 | 0,25 | 10 |  | 450-3150 | 18 |  | 0,23 | d 60 x 28 | 60 |
|  | 0,1ГД-8 |  | 0,1 |  | 10 |  | 450-3150 | 18 |  | 0,18 | d 60 x 22 | 40 |
|  | 0,1ГД-9 |  | 0,1 |  | 60 |  | 450-3150 | 18 |  | 0,18 | d 50 x 14 | 16,5 |
|  | 0,1ГД-12 |  | 0,1 |  | 10 |  | 450-3150 |  |  | 0,2 | d 60 x 28 | 50 |
|  | 0,1ГД-13 |  | 0,1 | 0,25 | 60 |  | 450-3150 | 18 |  | 0,18 | d 50 x 18 | 30 |
|  | 0,1ГД-17 | 0,25ГДШ-20-50 | 0,1 | 0,25 | 50 | 450 | 450-3150 | 16 | 90 |  | d 50 х 18 | 30 |
|  | 0,1ГД-17М | 0,25ГДШ-30-8 | 0,1 | 0,25 | 8 | 450 | 450-3150 | 16 | 83 |  | d 50 х 13 | 25 |
|  | 0,15ГД-1 |  | 0,15 |  | 6,5 |  | 450-3000 |  |  | 0,16 | d 60 x 28 | 60 |
|  | 0,25ГД-1 |  | 0,25 |  | 6,5 |  | 300-3000 |  |  | 0,2 | d 70 x 33 | 70 |
|  | 0,25ГД-1РРЗ |  | 0,25 |  | 10 |  | 315-3550 |  |  | 0,25 | d 70 x 36 | 115 |
|  | 0,25ГД-2 |  | 0,25 |  | 10 |  | 315-3550 |  |  | 0,27 | d 70 x 36 | 115 |
|  | 0,25ГД-9 |  | 0,25 |  | 60 |  | 450-3150 |  |  | 0,18 | d 50 x 14 | 16,5 |
|  | 0,25ГД-10 | 0,5ГДШ-1-8 | 0,25 | 0,5 | 8 | 290 | 315-5000 | 14 | 90 | 0,2 | 63х63х29,5 | 70 |
|  | 0,25ГД-19 | 0,5ГДШ-2-8 | 0,25 | 0,5 | 8 | 290 | 315-5000 | 14 | 90 |  | 63х63х21,7 | 115 |
|  | 0,5ГД-10 |  | 0,5 | 1,0 | 6,5 |  | 200-6300 | 15 |  | 0,23 | d 105 x 50 | 190 |
|  |  |  |  |  | 4,5 |  | 150-7000 |  |  |  |  |  |
|  | 0,5ГД-12 |  | 0,5 |  | 6,5 |  | 200-6300 |  |  | 0,23 | d 105 x 40 | 190 |
|  |  |  |  |  | 4,5 |  | 150-7000 |  |  |  | d 105 x 37 | 190 |
|  | 0,5ГД-14В |  | 0,5 |  | 28 |  | 150-7000 |  |  | 0,23 | d 105 x 50 | 150 |
|  | 0,5ГД-17 |  | 0,5 | 1,0 | 8 |  | 315-5000 | 15 |  | 0,3 | 106x70x37 | 150 |
|  | 0,5ГД-20 |  | 0,5 |  | 8 |  | 315-5000 |  |  | 0,3 | d 80 x 34 | 130 |
|  | 0,5ГД-21 |  | 0,5 |  | 8 |  | 315-7000 |  |  | 0,3 | d 80 x 37,5 | 150 |
|  | 0,5ГД-30 | 1ГДШ-1-16 | 0,5 | 1,0 | 16 | 125 | 125-10000 | 14 | 94 | 0,3 | 125x80x47 | 190 |
|  | 0,5ГД-31 | 1ГДШ-2-16 | 0,5 | 1,0 | 16 | 200 | 200-10000 | 14 | 91 | 0,2 | 125x80x46,8 | 190 |
|  | Гост | Ост | Номин. | Пасп. | Номин. | Частота | Номин.диап | Неравн. | Уровень | Средн.станд. | Габаритн. | Масса |
|  | 9010-78 | 4.383.001-85 | мощн. | мощн. | сопрот. | осн.рез. | частот | АЧХ | хар.чувств. | звук.давление | р-ры |  |
|  | (9010-59) |  | Вт | Вт | Ом | Гц | Гц | дБ | дБ/мВт | Па | мм | г |
|  | 0,5ГД-35К |  | 0,5 | 0,75 | 8 |  | 315-8000 | 16 |  |  | d 80 x 37,5 | 135 |
|  | 0,5ГД-36 |  | 0,5 | 0,7 | 10 |  | 1000-16000 | 16 |  | 0,15 | d 80 x 34,5 | 100 |
|  | 0,5ГД-37 | 1ГДШ-3-8 | 0,5 | 1,0 | 8 | 315 | 315-7100 | 15 | 94 | 0,3 | 80х80х37,5 | 135 |
|  | 1ГД-1ВЭФ |  | 1,0 |  | 5,5 |  | 150-7000 |  |  | 0,23 | d 90 x 58 | 250 |
|  | 1ГД-3 |  | 1,0 | 1,5 | 12,5 |  | 5000-18000 | 10 |  | 0,3 | d 70 x 30 | 180 |
|  | 1ГД-3РРЗ |  | 1,0 |  | 12,5 |  | 5000-16000 |  |  | 0,3 | d 70 x 27 | 182 |
|  | 1ГД-4А |  | 1,0 |  | 8 |  | 100-10000 |  |  | 0,3 | 150х100х58 | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  | 160-10000 |  |  | 0,3 | 150х100х58 | 320 |
|  | 1ГД-4Б |  | 1,0 |  | 8 |  | 100-10000 |  |  | 0,3 | 150х100х58 | 300 |
|  | 1ГД-4ВЭФ |  | 1,0 |  | 8 |  | 100-10000 |  |  | 0,3 | 150х100х50 | 300 |
|  | 1ГД-6 |  | 1,0 |  | 6,5 |  | 100-6000 |  |  | 0,28 | d 126 x 63 | 600 |
|  | 1ГД-9 |  | 1,0 |  | 6,5 |  | 100-7000 |  |  | 0,2 | 156х98х56 | 250 |
|  | 1ГД-10 |  | 1,0 |  | 6,5 |  | 100-7000 |  |  | 0,25 | 156х98х50 | 300 |
|  | 1ГД-18 |  | 1,0 |  | 6,5 |  | 100-10000 |  |  | 0,18 | 156х98х48 | 170 |
|  | 1ГД-19 |  | 1,0 |  | 6,5 |  | 100-10000 |  |  | 0,2 | 156х98х42 | 200 |
|  | 1ГД-28 |  | 1,0 |  | 6,5 |  | 100-10000 |  |  | 0,2 | 156х98х42 | 240 |
|  | 1ГД-36 |  | 1,0 | 1,5 | 8 |  | 100-10000 | 15 |  | 0,2 | 160x100x58 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  | 140-10000 |  |  |  |  |  |
|  | 1ГД-37 |  | 1,0 | 1,5 | 8 |  | 100-10000 | 12 |  | 0,28 | 160х100х64 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 140-10000 | 12 |  | 0,3 |  |  |
|  | 1ГД-39 |  | 1,0 |  | 8 |  | 200-6300 |  |  | 0,2 | 100х100х36 | 200 |
|  | 1ГД-39Е |  | 10, | 1,5 | 8 |  | 200-6300 | Тип. |  | 0,2 | 100х100х36 | 200 |
|  | 1ГД-40 |  | 1,0 | 2,0 | 8 |  | 100-10000 | Тип. |  | 0,27 | 160x100x45 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 140-10000 | Тип. |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 180-10000 | Тип. |  | 0,3 |  |  |
|  | 1ГД-40Р |  | 1,0 | 1,5 | 8 |  | 100-10000 | 12 |  | 0,28 | 160x100x45 | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  | 140-10000 |  |  |  |  |  |
|  | 1ГД-48 | 2ГДШ-2-8 | 1,0 | 2,0 | 8 | 120 | 100-10000 | 12 | 94 | 0,3 | 160x100x63 | 330 |
|  | 1ГД-50 | 1ГДШ-4-8 | 1,0 |  | 8 | 180 | 180-8000 | 12 | 90 |  | 100х100х36 | 200 |
|  | Гост | Ост | Номин. | Пасп. | Номин. | Частота | Номин.диап | Неравн. | Уровень | Средн.станд. | Габаритн. | Масса |
|  | 9010-78 | 4.383.001-85 | мощн. | мощн. | сопрот. | осн.рез. | частот | АЧХ | хар.чувств. | звук.давление | р-ры |  |
|  | (9010-59) |  | Вт | Вт | Ом | Гц | Гц | дБ | дБ/мВт | Па | мм | г |
|  | 1ГД-54 | 2ГДШ-3-8 | 1,0 | 2,0 | 8 | 125 | 125-10000 | 16 | 93 |  | 125х80х47 | 190 |
|  | 1ГД-55 | 1ГДШ-5-4 | 1,0 |  | 4 | 180 | 200-10000 | 16 | 90 |  | 125х80х36,5 | 190 |
|  | 1ГД-56 | 1ГДВ-1-8 | 1,0 | 1,0 | 8 | 3000 | 5000-16000 | 12 | 88 |  | 40х40х29 | 100 |
|  | 2ГД-19 |  | 2,0 |  | 4,5 |  | 100-10000 |  |  | 0,2 | d 152 x 52 | 300 |
|  | 2ГД-19М |  | 2,0 |  | 4,5 |  | 80-12500 |  |  | 0,2 | d 152 x 52 | 300 |
|  | 2ГД-22 |  | 2,0 | 4,0 | 15 |  | 100-10000 | Тип. |  | 0,2 | 280х80х77 | 450 |
|  | 2ГД-28 |  | 2,0 |  | 4,5 |  | 100-10000 |  |  | 0,2 | d 152 x 52 | 300 |
|  | 2ГД-35 |  | 2,0 |  | 4,5 |  | 80-12500 |  |  | 0,2 | d 152 x 52 | 300 |
|  | 2ГД-36 | 3ГДВ-1-8 | 2,0 | 3,0 | 8 | 3000 | 3000-20000 | 12 | 90 | 0,2 | 80х50х40 | 90 |
|  | 2ГД-36К |  | 2,0 | 3,0 | 8 |  | 3000-20000 | Тип. |  | 0,2 | 80х50х35 | 95 |
|  | 2ГД-38 | 3ГДШ-1-8 | 2,0 | 3,0 | 8 | 100 | 100-12500 | Тип.(12) | 90 | 0,2 | 160х100х58 | 250(290) |
|  | 2ГД-40 | 3ГДШ-2-4 | 2,0 | 3,0 | 4 | 100 | 100-12500 | 12 | 92 |  | 160х100х47 | 320 |
|  | 2ГД-40А | 3ГДШ-2-8 | 2,0 | 3,0 | 8 | 100 | 100-12500 | 12 | 92 |  | 160х100х47 | 320 |
|  | 3ГД-1 |  | 3,0 |  | 8 |  | 200-5100 | 12 |  | 0,25 | d 150 x 54 | 300 |
|  | 3ГД-2 | 6ГДВ-1-16 | 3,0 | 6,0 | 15 | 1500 | 5000-18000 | 16 | 92 | 0,25 | 63х63х31 | 200 |
|  | 3ГД-31 | 5ГДВ-1-8 | 3,0 | 5,0 | 8 | 3000 | 3000-20000 | 14 | 90 | 0,2 | 100х100х49 | 340 |
|  | 3ГД-32 | 6ГДШ-1-4 | 3,0 | 6,0 | 4 | 75 | 80-12500 | Тип.(10) | 92 | 0,3 | 160x125x77 | 480 |
|  | 3ГД-38Е | 5ГДШ-1-4 | 3,0 | 5,0 | 4 | 80 | 80-12500 | 15 | 90 | 0,2 | d 160 x 55 | 300 |
|  | 3ГД-40 | 5ГДШ-2-4 | 3,0 | 5,0 | 4 | 75 | 80-12500 | 14 | 90 | 0,2 | d 160 x 58 | 400 |
|  | 3ГД-42 | 5ГДШ-3-8 | 3,0 | 5,0 | 8 | 100 | 100-12500 | 14 | 93 |  | 160х100х52 | 680 |
|  | 3ГД-45 | 5ГДШ-4-4 | 3,0 | 5,0 | 4 | 80 | 80-16000 | 16 | 90 |  | d 160 x 55 | 310 |
|  | 3ГД-47 | 4ГДВ-1-8 | 3,0 | 4,0 | 8 | 2000 | 2000-20000 | 12 | 91 |  | 65х65х44 | 350 |
|  | 4ГД-5 |  | 4,0 |  | 8 |  | 63-5000 | 10 |  | 0,3 | d 202 x 74 | 900 |
|  | 4ГД-5РРЗ |  | 4,0 |  | 8 |  | 60-6300 |  |  | 0,3 | d 202 x 76 | 1150 |
|  | 4ГД-6 |  | 4,0 | 8,0 | 8 |  | 200-5000 | Тип. |  | 0,2 | 80x80x38 | 350 |
|  | 4ГД-8 |  | 4,0 |  | 4,5 |  | 63-12500 |  |  | 0,3 | d 202 x 76 | 650 |
|  | 4ГД-8Е | 4ГДШ-1-4 | 4,0 | 8,0 | 4 | 120 | 125-7100 | 14 | 94 | 0,3 | 125х125х49 | 620 |
|  | 4ГД-9 |  | 4,0 |  | 4,5 |  | 100-8000 |  |  | 0,25 | 204х134х54 | 420 |
|  | 4ГД-28 |  | 4,0 |  | 4,5 |  | 63-12500 |  |  | 0,2 | d 202 x 72 | 470 |
|  | 4ГД-35 | 8ГДШ-1-4 | 4,0 | 8,0 | 4 | 65 | 65-12500 | 16 | 92 | 0,25 | 200х200х75,5 | 880 |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ГД-36 |  | 4,0 | 8,0 | 4 |  | 63-12500 |  |  | 0,2 | d 200 x 85 | 650 |
|  | Гост | Ост | Номин. | Пасп. | Номин. | Частота | Номин.диап | Неравн. | Уровень | Средн.станд. | Габаритн. | Масса |
|  | 9010-78 | 4.383.001-85 | мощн. | мощн. | сопрот. | осн.рез. | частот | АЧХ | хар.чувств. | звук.давление | р-ры |  |
|  | (9010-59) |  | Вт | Вт | Ом | Гц | Гц | дБ | дБ/мВт | Па | мм | г |
|  | 4ГД-43Е |  | 4,0 | 6,0 | 4 |  | 63-5000 | Тип. |  | 0,15 | d 125 x 54 | 600 |
|  | 4ГД-53 | 5ГДШ-5-4 | 4,0 | 5,0 | 4 | 130 | 100-12500 | 16 | 92 |  | 125х125х50 | 620 |
|  | 6ГД-2 |  | 6,0 |  | 6,3 |  | 40-5000 | 15 |  | 0,27 | d 225 x 135 | 1560 |
|  | 6ГД-3 |  | 6,0 | 12 | 4 |  | 100-10000 | Тип. |  | 0,4 | 240x100x87 | 1200 |
|  | 6ГД-3А |  | 6,0 | 12 | 8 |  | 100-10000 | Тип. |  | 0,4 | 240x100x87 | 1200 |
|  | 6ГД-6 |  | 6,0 | 12 | 4 |  | 63-5000 | 15 |  | 0,1 | d 125 x 80 | 1500 |
|  | 6ГД-11 |  | 6,0 | 10 | 8 |  | 3000-20000 | Тип. |  | 0,2 | 50x50x48 | 2000 |
|  | 6ГД-13 | 6ГДВ-4-8 | 6,0 | 6,0 | 8 | 3000 | 3000-25000 | 12 | 93 | 0,3 | 100x100x44,5 | 900 |
|  | 6ГД-14 |  | 6,0 | 10 | 4 |  | 40-16000 | Тип. |  | 0,2 | 200x100x44,5 | 900 |
|  | 8ГД-1 |  | 8,0 | 30 | 8 |  | 40-1000 | Тип. |  | 0,2 | d 225 x 135 | 5800 |
|  | 10ГД-30Е | 20ГДН-1-8 | 10,0 | 20 | 8 | 40 | 63-5000 | 15 | 86 | 0,15 | 200х200х80 | 1200 |
|  | 10ГД-34 | 25ГДН-1-4 | 10,0 | 25 | 4 | 80 | 63-5000 | 16 | 84 | 0,1 | 200х200х97 | 2100 |
|  | 10ГД-35 | 15ГДВ-1-16 | 10,0 | 15,0 | 15 | 3000 | 5000-25000 | 12 | 93 | 0,25 | 100х100х50 | 1000 |
|  | 10ГД-36 |  | 10,0 | 15 | 4 |  | 40-20000 | Тип. |  | 0,2 | d 200 x 75 | 1400 |
|  | 10ГД-36К | 10ГДШ-1-4 | 10,0 |  | 4 | 40 | 63-20000 | 16 | 86 |  | 200х200х87 | 1400 |
|  | 10ГД-38 |  | 10,0 | 15 | 4 |  | 63-18000 | Тип. |  | 0,1 | 125x125x73 | 1200 |
|  |  | 10ГИ-1-8 | 10,0 | 10,0 | 8 | 2000 | 2000-20000 | 10 | 90 |  | 100х100х25 | 400 |
|  | 15ГД-11 |  | 15,0 | 30 | 4 |  | 200-5000 | Тип. |  | 0,2 | d 125 x 75 | 1300 |
|  | 15ГД-11А | 20ГДС-4-8 | 15,0 | 20,0 | 8 | 120 | 200-5000 | 10 | 89 |  | 125х125х74 | 1300 |
|  | 15ГД-12 |  | 15,0 | 25 | 4 |  | 40-16000 | 15 |  | 0,25 | d 250 x 93 | 1200 |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15ГД-14 | 25ГДН-3-4 | 15,0 | 25,0 | 4 | 80 | 63-5000 | 16 | 85 |  | 125х125х73 | 2100 |
|  | 15ГД-17 | 25ГДН-4-4 | 15,0 | 25,0 | 4 | 40 | 40-5000 | 14 | 88 |  | 160х160х78 | 1400 |
|  | 25ГД-26 |  | 25,0 | 50 | 4 |  | 40-5000 | Тип. |  | 0,12 | d 200 x 125 |  |
|  | 25ГД-26Б | 35ГДН-1-4 | 25,0 | 35,0 | 4 | 40 | 40-5000 | 14 | 86 |  | 200х200х97 | 2100 |
|  | 30ГД-1 |  | 30,0 | 70 | 8 |  | 30-1000 | Тип. |  | 0,15 | d 250 x 125 | 6000 |
|  | 30ГД-1А |  | 30,0 | 70 | 8 |  | 30-1000 | Тип. |  | 0,15 | d 250 x 151 | 6000 |
|  | 30ГД-2 | 75ГДН-1-4 | 30,0 | 75,0 | 4 | 25 | 30-1000 | 12 | 87 |  | 250х250х124 | 6000 |
|  | 30ГД-2 | 75ГДН-1-8 | 30,0 | 75,0 | 8 | 25 | 30-1000 | 12 | 87 |  | 250х250х124 | 6000 |
|  | 50ГД-2 |  | 50,0 | 100 | 4 |  | 30-1000 | Тип. |  | 0,2 | d 315 x 170 | 4300 |