Печатные Платы в Китае

http://cxem.net/pcb/jlcpcb.php

Производство печатных плат JLCPCB находится в Китае. JLCPCB входит в группу компаний, в которой также находится известный в России продукт EasyEDA. Совсем недавно компания вышла на Российский рынок и активно развивает это направление. Сайт на английском языке, но сложности для радиолюбителя это не должно представлять, да и можно воспользоваться яндекс-переводчиком. Фабрика может производить одно, двух, четырех и шести-слойные печатные платы.

Оплата производится при помощи PayPal или кредитной/дебетовой картой. Что касается доставки, то предлагается три способа: DHL, Airmail и EMS. Самый дешевый из них - Airmail, но и в то же время это самый медленный способ доставки. Многим знаком данный метод по AliExpress. DHL и EMS дороже, но и намного быстрее.

Калькулятор и форма заказа находится здесь. В калькуляторе почему то нет маски и шелкографии. Минимальный заказ составляет 5 плат

Перевод основных опций:

- Layers - Количество слоев платы

- Dimensions - Размеры в мм

- PCB Qty - Количество плат

- PCB Thickness - Толщина платы

- PCB Color  - Цвет платы (на стоимость не влияет)

- Surface Finish - Финишное покрытие:
HASL (Hot Air Solder Levelling)  - покрытие припоем с выравниванием воздушным ножом;
LeadFree HASL-RoHS - тоже самое с бессвинцовым припоем;
ENIG-RoHS (Electroless Nickel/Immersion Gold) - химический никель/иммерсионное золото.

- Copper Weight - Толщина меди 1oz - 35мкм, 2oz - 70мкм

- Gold Fingers - Гальваническое золочение ножевых разъёмов

- Material Details - Материал платы (стандартно FR4)

- Panel By JLCPCB - Если вам необходимо разместить одну плату на панели для последующей резки, то поставьте здесь галочку и введите кол-во плат по горизонтали и вертикали.

- Half-cut/Castellated Holes - Переходные отверстия под BGA

- Laser Stencil - Лазерная резка

Ориентировочная стоимость изготовления печатных плат по состоянию на октябрь 2017:

| Тип печатной платы | Стоимость 5 шт | Стоимость 10 шт |
| --- | --- | --- |
| 10х10см (1 дм²), 1 слой, FR4, Толщина 1мм | 2$ (~120 руб) | 2$ (~120 руб) |
| 15х10см (1.5 дм²), 2 слоя, FR4, Толщина 1.6мм, без маски | 24$ (~1400 руб) | 30$ (~1740 руб) |
| 20х10см (2 дм²), 2 слоя, FR4, Толщина 2мм, без маски | 82$ (~4800 руб) | 93$ (~5400 руб) |
| 25х15см (3.75 дм²), 2 слоя, FR4, Толщина 2мм, без маски | 91$ (~5300 руб) | 111$ (~6400 руб) |

Параметры: изготовление (3-4 раб. дней)

Сайт компании JLCPCB