# Термоконтакты герметичные
KSD-9700 серии

Каталог - Термоконтакты и термостаты
Термоконтакт RY01 серия - Термоконтакт RH01 серия - Термоконтакт RH03B серия - 
Термостат KSD-9700 серия - Термостат CK-1 серия - Термостат KSD301 серия

| Номинальное напряжение 250 В (перем.) Ток 5А Система обозначений: KSD9700 X - XXX - XX 1 2 3 4 1 KSD9700 серия 2 Материал корпуса: P: пластик M: металл 3 Номинальная температура, °С 4 Контакты : NC: нормально замкнутые NO: нормально разомкнутые |  |
| --- | --- |
| В металлическом корпусе: Наличие товара и ориентировочные цены на нашем складе в Москве на данный момент можно проверить, кликнув по коду товара или по ячейке с размерами Код товара Марка Температура срабатывания, Toof, °С Температура сброса, Ton, °C контакты 34536 KSD9700M-45-NC 45±5 20±10 нормально замкнут. 25328 KSD9700M-50-NC 50±5 25±10 48758 KSD9700M-55-NC 55±5 30±10 25191 KSD9700M-60-NC 60±5 35±10 25327 KSD9700M-65-NC 65±5 40±10 19274 KSD9700M-70-NC 70±5 45±10 25326 KSD9700M-75-NC 75±5 50±10 19273 KSD9700M-80-NC 80±5 55±10 25325 KSD9700M-85-NC 85±5 60±10 19275 KSD9700M-90-NC 90±5 65±10 25324 KSD9700M-95-NC 95±5 70±10 25231 KSD9700M-100-NC 100±5 75±10 25323 KSD9700M-105-NC 105±5 80±10 25322 KSD9700M-110-NC 110±5 80±10 25321 KSD9700M-115-NC 115±5 80±10 88095 KSD9700M-120-NC 120±5 80±10 25320 KSD9700M-125-NC 125±5 80±10 25319 KSD9700M-130-NC 130±5 90±15 19197 KSD9700M-135-NC 135±5 90±15 88156 KSD9700M-140-NC 140±5 90±15 88096 KSD9700M-145-NC 145±5 90±15 19276 KSD9700M-150-NC 150±5 90±15 56306 KSD9700M-45-NO 45±5 20±10 нормально разомкн. 88113 KSD9700M-50-NO 50±5 25±10 88114 KSD9700M-55-NO 55±5 30±10 88115 KSD9700M-60-NO 60±5 35±10 88116 KSD9700M-65-NO 65±5 40±10 88117 KSD9700M-70-NO 70±5 45±10 88118 KSD9700M-75-NO 75±5 50±10 88119 KSD9700M-80-NO 80±5 55±10 88120 KSD9700M-85-NO 85±5 60±10 88121 KSD9700M-90-NO 90±5 65±10 88122 KSD9700M-95-NO 95±5 70±10 88123 KSD9700M-100-NO 100±5 75±10 88124 KSD9700M-105-NO 105±5 80±10 88125 KSD9700M-110-NO 110±5 85±10 88126 KSD9700M-115-NO 115±5 90±10 88127 KSD9700M-120-NO 120±5 95±10 88128 KSD9700M-125-NO 125±5 100±10 88129 KSD9700M-130-NO 130±5 105±15 88130 KSD9700M-135-NO 135±5 110±15 88131 KSD9700M-140-NO 140±5 125±15 88132 KSD9700M-145-NO 145±5 130±15 88157 KSD9700M-150-NO 150±5 135±15 В пластиковом корпусе: Наличие товара и ориентировочные цены на нашем складе в Москве на данный момент можно проверить, кликнув по коду товара или по ячейке с размерами Код товара Марка Температура срабатывания, Toof, °С Температура сброса, Ton, °C контакты 56262 KSD9700P-45-NC 45±5 20±10 нормально замкнут. 88097 KSD9700P-50-NC 50±5 25±10 48756 KSD9700P-55-NC 55±5 30±10 88098 KSD9700P-60-NC 60±5 35±10 88099 KSD9700P-65-NC 65±5 40±10 48757 KSD9700P-70-NC 70±5 45±10 83035 KSD9700P-75-NC 75±5 50±10 88133 KSD9700P-80-NC 80±5 55±10 56558 KSD9700P-85-NC 85±5 60±10 88134 KSD9700P-90-NC 90±5 65±10 88135 KSD9700P-95-NC 95±5 70±10 88100 KSD9700P-100-NC 100±5 75±10 88101 KSD9700P-105-NC 105±5 80±10 88102 KSD9700P-110-NC 110±5 85±10 88103 KSD9700P-115-NC 115±5 90±10 88104 KSD9700P-120-NC 120±5 95±10 88105 KSD9700P-125-NC 125±5 100±10 88106 KSD9700P-130-NC 130±5 105±15 88107 KSD9700P-135-NC 135±5 110±15 88108 KSD9700P-140-NC 140±5 125±15 88109 KSD9700P-145-NC 145±5 130±15 88158 KSD9700P-150-NC 150±5 135±15 88136 KSD9700P-45-NO 45±5 20±10 нормально разомкн. 88137 KSD9700P-50-NO 50±5 25±10 88138 KSD9700P-55-NO 55±5 30±10 88139 KSD9700P-60-NO 60±5 35±10 88140 KSD9700P-65-NO 65±5 40±10 88141 KSD9700P-70-NO 70±5 45±10 88142 KSD9700P-75-NO 75±5 50±10 88110 KSD9700P-80-NO 80±5 55±10 88143 KSD9700P-85-NO 85±5 60±10 88111 KSD9700P-90-NO 90±5 65±10 88112 KSD9700P-95-NO 95±5 70±10 88144 KSD9700P-100-NO 100±5 75±10 88145 KSD9700P-105-NO 105±5 80±10 88146 KSD9700P-110-NO 110±5 85±10 88147 KSD9700P-115-NO 115±5 90±10 88148 KSD9700P-120-NO 120±5 95±10 88149 KSD9700P-125-NO 125±5 100±10 88150 KSD9700P-130-NO 130±5 105±15 88151 KSD9700P-135-NO 135±5 110±15 88152 KSD9700P-140-NO 140±5 125±15 88153 KSD9700P-145-NO 145±5 130±15 88159 KSD9700P-150-NO 150±5 135±15 |

DART Electronics Москва.

Тел./факс в Москве:+7 (495) 660-36-20+7 (495) 662-98-49+7 (495) 788-52-44Бесплатный звонок по России: +7 (800) 333-11-43Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 18-00, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)