Sony-Ericsson Pinout

Колонки MPS-70(3w) - Разборка - Cxeмa - Проблемы-решения



Описание для разъема колонок.
1,7,10,11 -нет
2-общий(IN) | 5-правый канал(R) | 6-левый канал(L)
3,4-перемычка/8,9-перемычка
9-минус питания(длинный) | 12-плюс питания.

Между контактами 8 и 9 тестером звонится сопротивление 800 Ом.
Между контактами 3 и 4 стоит перемычка.



Фотографии платы

Увеличить
Лицевая сторона
Оборотная сторона 



Монтажая плата

### Провода

Красный
плюс питания
Чёрный
минус питания
Прозрачный
общий(звук)
Зелёный
правый канал(R)
Синий
левый канал(L)

### Цвет на схеме

Верхний слой
чёрный и синий(-)
Средний слой
зелёный
красный(+)
Нижний слой
Серый 



Принципиальная схема (составленна по монтажной)

Детали:
R1,R2,R3,R4 - 0 Om || R5,R6,R7,R8 - 56 kOm || R9,R10,R11,R12 - 10 kOm
R13,R14 - 150 Om || R15,R16,R17 - 1 Om.
T1,T2 - ( 7WS ) || DA2 - ( AAV )
Динамики - 8 Om, 3W.
C1,C2 - 330 mkF 6,3v

## Порт - телефонов "Sony Ericsson"

#### Старый порт

Установлен на телефонах:

F500,K500,K700,P800,P900,P910,S700,S710,T100,T105,T200, T206,T230,T300,T310,T600,T608,T610,T61LX,T62u,T630,T68i, V800,Z1010,Z200,Z500,Z600,

Назначение контактов.(считать справа-налево, на картинке)

1. Audio to Mobile Station - Input - Вход звука с гарнитуры.
2. Audio from Mobile Station & RTS - Output - Звуковой Выход, при подключении интерфейсного кабеля используется для аппаратного контроля передачи (Сигнал Ready To Send).
3. Mobile Station On Request & CTS - Input - При подключении кабеля используется для аппаратного контроля передачи (Сигнал Clear To Send).
4. Data to Mobile Station - Input - Вход для данных при подключении модемного кабеля.
5. Data from Mobile Station - Output - Выход для данных при подключении модемного кабеля
6. Accessory Control to Mobile Station & FLASH Rx Signal - Input - Этот сигнал используется для приема информации от аксессуаров и для заливки прошивок в сервисном режиме
7. Accessory Control from Mobile Station, Portable Handsfree Sense & FLASH Tx Signal - Output - Сигнал используется для общения с "умными" аксессуарами, детекта аналоговых "handsfree" и для передачи откликов в сервисном режиме. При наличии 3V на контакте 9 при включении и скорости порта 115,2 kb/s сюда идут диагностические сообщения
8. Audio Signal GND & 0V Reference - In/Out - Земля для Звука
9. Flash Memory Voltage & Service - Input - Напряжение прошивания. Если сюда подать 3V во время включения телефона, он перейдет в Debug Mode
10. Digital GND - In/Out - Земля для Данных
11. DC Power for Battery Charging & External Accessory Powering - In/Out - Положительный контакт для зарядки батареи и питания внешних аксессуаров

Некоторые контакты могут выполнять двойную функцию в зависимости от того, как используется мобильный телефон.

#### Новый порт

Fast-port

Пока встречал только 3 варианта. Имеют разные посадочные гнёзда и не взаимозаменяемые. Без разборки телефона различить можно по ширине нижней кромки (со стороны батареи). 1 вариант - шире, 2 вариант - уже

1 вариант (со встроенной Bluetooth антеной)

Установлен на телефонах:K530,K610,W660,W710,Z710,G502,

2 вариант (обычный) Установлен на телефонах: K750,K790,K810,W800,Z530i,

3 вариант (контакты припаяны к плате) Установлен на телефонах: K550,W610,W760,W880,

Как отличается визуально не знаю (пока не знаю). Нужно хорошее фото.

Замена разъёма Fast Port http://www.topse.ru/forum/showthread.php?p=118637(н.о)

Разъёмы аксессуаров

Подключение

| ном | Гарнитура HPM-70 | Колонки MPS-70 | Зарядное CST-60 | Дата-кабель DCU-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ----------- | ----------- | ----------- | +5v (USB) |
| 2 | общий(наушники) | общий(наушники) | ----------- | ----------- |
| 3 | M-(микрофон) | перемычка 3-4 | ----------- | ----------- |
| 4 | M+(микрофон) | перемычка 3-4 | ----------- | ----------- |
| 5 | левый(наушники) | левый(наушники) | ----------- | ----------- |
| 6 | правый(наушники) | правый(наушники) | ----------- | ----------- |
| 7 | ?????? | ----------- | ----------- | ----------- |
| 8 | 8-9перем.R=130 Ом | 8-9перем.R=800 Ом | ----------- | ----------- |
| 9 | (-)бат.телефона | (-)бат.телефона | (-)зар.телефона | -5v (USB) |
| 10 | ----------- | ----------- | ----------- | данные |
| 11 | ----------- | ----------- | ----------- | данные |
| 12 | (+)бат.телефона | (+)бат.телефона | (+)зар.телефона | ----------- |

HPM-82,HPM-90 -контакты аналогичны HPM-70
8 и 9 контакты - используется для связи микроконтроллера и телефона.

Полезные ссылки: http://www.gsmlab.com/solutions/unlocklab.gsm - http://www.id2.cz/pinouts.htm

official cable is DCU-60

| Pin | Signal | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB +5V in | USB 5V supply - not used in K750 |
| 2 | SP_REF | Reference / GND for handsfree/ Ant |
| 3 | Mic+/AUXIN_L | Mic + / AUX in (left)/ short with pin 4 for handsfree answer (*) |
| 4 | Mic-/AUXIN_R | Mic - / AUX in - (right) / short with pin 3 |
| 5 | DFMS/SP_L | DFMS / Earphones left |
| 6 | DTMS/SP_R | DTMS / Earphone right |
| 7 | VIDEO/STB | Video / strobe |
| 8 | VPPFLASH | short with pin 9 via R=130 Om for handsfree detection |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | CTMS / USB DATA+ | CTMS / USB+ (data) - not used in K750 |
| 11 | CFMS / USB DATA- | CFMS / USB- (data) - not used in K750 |
| 12 | Charge In | Battery charge (+5V) - not used in K750 should be connected to PC USB pin 1 for charging. Anyway, charging should proceed without this connection in some cases. |

Used Shortcuts:

* CTMS stands for Control To Mobile Station

* CFMS stands for Control From Mobile Station

* DTMS stands for Data To Mobile Station

* DFMS stands for Data From Mobile Station

Notices:

The key in near pin 1.

If you want to make a stereo converter with a SE socket, you should use pins 5 and 6. It may not work well with an amplifier due to low output i.e. just enough power for headphones . (May need pre-amp).

Suggestion:

To make a stereo-amp using the cell phone you must shortcircuit pins 8 and 9. Then connect the outputs (L) (R) (GND) using pins 5 = (left), 6 = (right) and 9 = (GND).

Sony-Erisson Walkman original handset uses pins 2 (GND), 5 (Left) and 6 (Right).

(*) For incoming call answering short pin 3 and 4

Headset for S302 and similiar phones pinout: R pin 7, L pin 8, pin 11 is GND for both channels and probbably for microphone too. Active gain should be between 50 and 200 for LM386.

http://topse.ru/forum/showpost.php?p=61776&postcount=41

Предлагаю схему усилителя, аналогичный усилителю колонок mps-60.Работает так же,самому сделать проще простого,при наличии определённых навыков и знания электроники.Чтобы понять принцип распознавания этого устройства, телефоном,пришлось разобрать оригинальные mps-60,оказалось всё очень просто,дело в том что при подключении mps-60 к телефону,они (колонки) не распознавались как гарнитура,при этом звук шёл через усилитель ,а не через внешний динамик.Для этого достаточно было замкнуть 3 и 4 пины на фаст порте и поставить резистор номиналом от 750-800 Ом между 8 и 9 пинами.далее что касается звука:в услителе организован дифференциальный вход,иными словами,общий питания микросхемы (9 пин) развязан гальванически с общим входного сигнала (2 пин),по-этому помехо защищённость очень высокая.Сам это чудо пока спаял на макетке,всё работает отлично.

9 это земля телефона, а 2 это земля аудио выхода и она по отношению к 9 пину поднята приблезительно на 1,36 вольта. Так что при замыкании 2+9 можешь спалить аудио выход.