Генератор НЧ Кратко

Мой Генератор – Р №4 1988 С46

Важные замечания.

Смотри статью Е. Лукина в статье "Генератор синусоидального напряжения со сверхнизким коэффициентом гармоник" Радиохобби №5 1999 стр. 40. – стабилизация амплитуды на аналоговом перемножителе К525ПС2А(Б)

http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=10244&st=0&gopid=133580&#entry133580

Вячеслав говорит:

Прежде всего в схеме ошибка (опечатка). Номинал R6 должен быть 560 кОм. В паре с R9 такого же номинала они образуют делитель ООС, линеализирующий сопротивление канала VT1. В идеале R9 можно заменить на 510 кОм + прдстроечник 100 кОм. Ним устанавливается мин. КНИ.

В своё время на заводском ГРН-1, собранном практически по той же схеме, но без отдельного интегратора, после введения и насройки линеализирующей цепи R6, R9 получил КНИ в 0,03%Часотные свойства КП103 сильно не повлияют, намного важнее быстродействие ОУ. В плане параметров предпочтительнее экземпляры с бОльшим напряжением отсечки. Вообще, правильность регулировки R4 можно проконтролировать по уровню напряжения на выходе интегратора - оно должно быть постоянно отрицательным (в случае КП103), ни в коем разе не достигая ноля и, тем более, не "переваливая" через него.

50_OHM_LINE_DRIVER CA3100 bipolar MOS opamp operates as high-slew-rate wideband amplifier that provides 18 V P-P into open circuit or 9 V P-P into 50-ohm transmission line. Slew rate is 28 V/μs.- Circuit Ideas for RCA Linear 1Cs, RCA Solid State Division, Somerville, NJ, 1977, p 13.

|  | Схема синусоидального генератора, схема состоит из IC, TL082. – Те же резисторы R5 R6 |
| --- | --- |

Настройку синусоидальный генератор выполняют в такой последовательности. К общей точке резисторов R10, R11 подключают осциллограф. Переключатель SA1 устанавливают в положение второго поддиапазона. Подстроечными резисторами R6 и R7 добиваются возбуждения генератора и вращением переменного резистора R2 проверяют наличие генерации во всем диапазоне перемещения его движка. Затем устанавливают первый поддиапазон, а переменный резистор R2 в положение 2/3 от максимального значения сопротивления. Регулировкой подстроечных резисторов R6 и R7 выбирают такое их положение, где искажения синусоиды минимально. Транзистор можно заменить на отечественный КП103М