К554СА3

| Выходные каскады компараторов обычно обладают большей гибкостью, чем выходные каскады операционных усилителей. В обычном ОУ используют двухтактный выходной каскад, который обеспечивает размах напряжения в пределах между значениями напряжения питания (например, +/-13 В для ОУ типа 140УД7, работающего от источников +/-15 В). В выходном каскаде компаратора эмиттер, как правило, заземлен, и выходной сигнал снимается с "открытого коллектора". Выходные транзисторы некоторых типов компараторов, например, 521СА3 или LM311 имеют открытые, т.е. неподключенные, и коллектор и эмиттер. http://altay-krylov.ru/poleznaja_shemotehnika/integralnye_komporatory_naprjaz.html |  |
| --- | --- |

Две основные схемы включения компараторов такого типа приведены на рис. 5.

Рис. 5. Схемы включения выходного каскада компаратора 521СА3

На рис. 5а выходной транзистор компаратора включен по схеме с общим эмиттером. При потенциале на верхнем выводе резистора равном +5 В к выходу можно подключать входы ТТL, nМОП- и КМОП-логику с питанием от источника 5 В. Для управления КМОП-логикой с более высоким напряжением питания следует верхний вывод резистора подключить к источнику питания данной цифровой микросхемы.

Если требуется изменение выходного напряжения компаратора в пределах от U+пит до U-пит, выходной каскад включается по схеме эмиттерного повторителя (рис. 5б). При этом заметно снижается быстродействие компаратора и происходит инверсия его входов.

Некоторые модели интегральных компараторов (например, AD790, МАХ907) имеют внутреннюю неглубокую положительную обратную связь, обеспечивающую их переходной характеристике гистерезис с шириной петли, соизмеримой с напряжением смещения нуля.

На рис. 6а приведена схема включения компаратора с открытым коллектором на выходе, переходная характеристика которой имеет гистерезис (рис. 1б). Пороговые напряжения этой схемы определяются по формулам

,

Из-за несимметрии выхода компаратора петля гистерезиса оказывается несимметричной относительно опорного напряжения.

Рис. 6. Компаратор с положительной обратной связью

В заключение, перечислим некоторые особенности компараторов по сравнению с ОУ.

- Несмотря на то, что компараторы очень похожи на операционные усилители, в них почти никогда не используют отрицательную обратную связь, так как в этом случае весьма вероятно (а при наличии внутреннего гистерезиса - гарантировано) самовозбуждение компараторов.

- В связи с тем, что в схеме нет отрицательной обратной связи, напряжения на входах компаратора неодинаковы.

- Из-за отсутствия отрицательной обратной связи входное сопротивление компаратора относительно низко и может меняться при изменении входных сигналов.

Выходное сопротивление компараторов значительно и различно для разной полярности выходного напряжения.

| Изображение К554СА3А: * Вывод 2 (открытый эмиттер) обычно подключается к общему проводу, особенно в схемах с однополярным питанием Назначение выводов К554СА3: 2 выход-коллектор 3 прямой вход 4 инверсный вход 6 -Uип2 7 баланс 8 баланс, строб 9 выход-эмиттер ("земля")* 11 +Uип1 | Электрические параметры К554СА3А: Uип1.номинальное +15В±10% Uип2.номинальное -15В±10% Ток потребления от Uип1, не более 6мА Ток потребления от Uип2, не более 5мА Напряжение смещения, не более 3В Средний входной ток, не более 100нА Разность входных токов, не более 10нА Коэффициент усиления, не менее 1,5*105 Падение напряжения на выходе в открытом состоянии, не более 1,5В Время задержки переключения выходного сигнала, не более 300нС (200нС) Аналоги IL311ANM, LM211J (DIP-14) LM311N(P), IL311AN, КР554СА3А , К554СА301 (DIP-8) К521СА3, К521СА301 (8-pin) http://tec.org.ru/board/k554sa3a_il311anm/93-1-0-595 | Предельно допустимые режимы К554СА3А: Uип1 +16,5В Uип2 -16,5В Напряжение между выводами 2 и 11 4,5..33В Синфазное входное напряжение ±15В Предельное входное напряжение 30В Напряжение между выводами 9 и 2 33В Мощность рассеивания при Т < 75 °C 500мВт Диапазон рабочих температур -45..+85°С Схема однополярного питания +5В со стробом |
| --- | --- | --- |