Металлоискатель-искатель скрытой проводки

https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2161

Схема данного прибора снята с фирменного оригинала фирмы Tesla. Оригинальный прибор показал высокую чувствительность и точность измерений, в то же время обладая достаточно гибкой регулировкой чувствительности, позволяя обнаруживать в стенах все, начиная с проводов охраны и заканчивая трубами и арматурой, с точностью до 0,5 см. Главное преимущество данного прибора перед остальными - это обнаружение проводки не детектированием частоты 50Гц, а поиску их, как металлов, благодаря чему и достигается высокая точность и отсутствие ложных срабатываний. Схема прибора состоит из 4 узлов. Первый-стабилизатор напряжения, собран на транзисторах VT1, VT2, делителе напряжения R2, R3 и резисторе R10. Взглянув на этот узел, можно заметить его сходство со включением обычного стабилитрона. Мы же имеем некий регулируемый стабилитрон(при настройке прибора подбором R12, добиться напряжения стабилизации 3,5В). Второй узел представляет собой блокинг-генератор, в него входят контур L1, C1(желательно серии КМ), транзистор VT3, цепочка R6, R4, R5(позволяет регулировать амплитуду колебаний в катушке, а следовательно и чувствительность прибора), катушка L2 с диодом VD1, смещающим рабочую точку на 0,6V, резисторы R7, R8.

суть переменного и подстроечного резистора там была такова, что в ходе поиска очень удобно оперативно регулировать чувствительность прибора(R5). в оригинале, этот резистор стоял под большим пальцем. я в своей копии это повторил, и убедился еще раз в том что это было задумано не зря. ведь глубина залегания металла в стене не везде одинакова. а где-то нужно найти один провод. а где-то большой плоский жгут их. а потом точно отметить его края. для этого нужно оперативно чуйку прибора менять. R4 используется, чтобы поместить полезный диапазон регулировки чувствительности прибора в удобное место R5. ну и в целом уложиться в его сопротивление.

Третий узел-детектор VT4, использующий ту же цепочку смещения, что и второй узел. Вместе с конденсатором С2, детектор образует преобразователь переменного напряжения в постоянное. VT5, VT6-ключ Дарлингтона, управляющий светодиодом.

Главный элемент конструкции, это катушка. Катушка наматывается на ферритовом стержне диаметром 8мм, от радиоприемника. Обе обмотки наматываются в одном направлении, на тонкой бумажной гильзе с закреплением провода прозрачным нитролаком. Чертеж катушки см. ниже.

по поводу количества витков. я когда снимал схему, я просто замерил диаметр провода оригинала и сделал такую же катушку по размерам. ну можно поделить длину секции на диаметр провода. выходит 90 вит. одна обмотка и 37 другая. ИМХО проще на гильзе отметки поставить и мотать от одной до другой

Также отдельное слово стоит сказать о транзисторах, а точнее об их коэффициентах усиления, так как от этого во многом зависит стабильность работы схемы. Я применял следующие: VT3-805, VT4-750, остальные 450.
Для настройки прибора желателен осциллограф. Контроллируя напряжение на коллекторе VT3, подбором С1, добиваемся частоты ок. 125кГц, подстраивая R4, выводим диапазон регулировки чувствительности.
Здесь светодиод четко срабатывает, яркость не изменяется(или горит или нет). Ручкой оперативно во время работы регулируется чувствительность.

Если надо искать кабель или другие металлические продолговатые предметы, залегающие параллельно поверхности, то ставлю чувствительность на минимум и поиск веду вдоль предмета. Точность достигается 0,5 см.

Вот вариант этой схемы со звуком от автора (мд4ю)

Детектор металла для поиска скрытой проводки

Представленный детектор металла отлично подойдет для поиска скрытой проводки в доме, мелких металлических предметов,также его можно использовать в качестве пинпоинтера при работе с металлоискателем.

Данный детектор металла реагирует на приближение металлических предметов к антенне WA1. Принцип действия основан на регистрации изменения частоты колебательного контура. Антенна является частью колебательного контура, при приближении металлического предмета к антенне происходит изменение индуктивности катушки, и как следствии изменения частоты колебательного контура.

Отдетектированный сигнал поступает на базу транзистора VT2, который в свою очередь влияет на ток базы транзистора VT3. Резистор R9 ограничивающий, необходи м для защиты светодиода HL1.Чем ближе предмет тем интенсивнее загорается светодиод HL1.

Конструкция антенны детектора

Антенна представляет собой катушку намотанную на каркас 8мм с длиной 80мм. Сердечником являеться феррит 600НН. Для намотки используется провод ПЭВ-2 диаметром 0.25мм.

Настройка детектора металла

Настройка осуществляется переменным резистором R3 который регилирует порог срабатывания. И подстроечным конденсатором C1, который регулирует частоту колебательного контура. Комбинирую значения этих двух элементов достигается максимальная чувствительность прибора.

____________________________________________________________________________

представим схему комбинированного прибора, в котором сочетаются функции металлодетектора и электростатического искателя.

Источник: https://www.asutpp.ru/iskatel-skrytoj-provodki.html

Список радиокомпонентов:

катушки для антенны А1: L1- 60 витков, L2 – 5 витков, диаметра провода от 0,12 до 0,16 мм, в качестве каркаса используется ферритовый стержень (600НН) Ø10мм, его длина должна быть в пределах 50-60 мм;

Т1 – KT315 (буквенный индекс не имеет значения);

D1, D2 – КР140УД1208;

D3 –К561ЛЕ5;

HL1, HL2 – КИПМОБ1Б-1К;

VD1 – КД522;

емкости: С1 и С4 – 0,1 мкФ, С2 – 1,0 мкФ, С3 – 0,022 мкФ, С5 – 0,033 мкФ, С6 – 1,5 мкФ;

сопротивления: R1 и R19 – 1,0 кОм, R2 – 4,7 кОм, R3 – 15,0 кОм, R4 и R18 – 100,0 кОм,R5 – 47,0 кОм, R6 – 1,0 МОм, R7 – 130,0 кОм, R8 и R12 – 200,0 кОм, R9 – 36 кОм, R10 и R17 – 510 Ом, R11 – 2,0 кОм, R13 – 910,0 кОм, R14 – 160,0 кОм, R15 – 680,0 кОм.

Переключатель SW1 служит для переключения режимов работы мультидетектора между металлоискателем и электростатическим индикатором проводки. Если включен последний, то при приближении антенны А2 к месту, где проложен находящийся под напряжением провод, происходит включение светодиода (он начинает моргать с частотой 50 Гц).

В режиме работы металлодетектора, когда металлический предмет попадает под воздействие поля индуктивности антенны А1, начинает гореть HL1, а в пьезокерамическом излучателе SP раздается повторяющийся с периодом в 2 секунды звуковой сигнал с частотой 1 кГц.

Источник: https://www.asutpp.ru/iskatel-skrytoj-provodki.html

Датчики для обнаружения скрытой проводки.

> Очень простой локатор скрытой проводки

https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2787

Как обычно, с приближением поры летних ремонтов возникает острая необходимость найти проходящий в стене провод. Желательно не сверлом перфоратора ;)

Представленное устройство собирается за пол часа из электронного хлама, который есть у каждого радиолюбителя. Даже плату травить не надо.

Детектор состоит из двух эдентичных усилителей, подключенных к наушникам. На вход усилителей подключаются 2 площадки из стаклотекстолита. Благодаря высокому входному сопротивлению полевых транзисторов в наушниках хорошо слышен фон от электрического поля вокруг проводника. Двигая детектор вдоль стены и ориентируясь на изменения звука между наушниками легко можно локализовать и идентифицировать найденный провод.

Транзисторы можно заменить на КП303 и КТ315 изменив полярность подключения батарейки.

|  | КП103 |
| --- | --- |

Принцип действия предлагаемого искателя чрезвычайно прост - вокруг проводов электрической сети существует электромагнитное поле с частотой сети 50 Гц, которое можно зарегистрировать чувствительным прибором.

поиск скрытой проводки.

Датчиком-антенной прибора служит короткий (2...5 см) отрезок провода, изолированного или нет - безразлично. Через защитный резистор R1 он соединен с затвором полевого транзистора VT1, обладающего очень высоким входным сопротивлением. По этой причине даже через небольшую емкость между датчиком и проводами сети на затворе наводится заметное напряжение. Ток транзистора оказывается промодулированным колебаниями с частотой сети. Эти колебания усиливаются по току вторым транзистором VT2, включенным по схеме эмиттерного повторителя, и подводятся к телефону BF1. Непосредственная связь между транзисторами обеспечивает хорошую передачу низкочастотных колебаний к телефону. Хотя последний и плохо воспроизводит частоту 50 Гц, сетевая наводка всегда имеет искаженную форму, т. е. сопровождается гармониками основной частоты, которые хорошо слышны. Транзисторы VT1 и VT2 можно заменить на КПЗОЗВ и КТ3102Е соответственно, изменив при этом полярность источника питания.

Рекомендуется выбирать полевые транзисторы с небольшим напряжением отсечки, чувствительность прибора при этом повышается. Искатель питается от одного "пальчикового" элемента (типа 316 или АА) напряжением 1,5 В. Можно использовать и дисковый аккумулятор. Желательно, чтобы телефон BF1 имел сопротивление не ниже 50 Ом, чтобы ограничить максимальный ток, потребляемый устройством. Допустимо применить наушники от плейера или другие головные телефоны. Оба капсюля включаются последовательно.

Радио 2002'1