8ЛО6И Технические характеристики

Трубка 8ЛО6И однолучевая  (8ЛО-6И, 8ЛО 6И, 8Л06И, 8Л0-6И, 8Л0 6И)

Для визуального наблюдения и измерения электрических процессов в радиоэлектронных устройствах.

Цвет свечения экрана - желто-зеленый.
    Размер рабочей части экрана 40х60 мм.

Однолучевая трубка (8Л06И, 8ЛО-6И, 8ЛО 6И, 8LO6I)с одной ступенью послеускорения, с бланкнрующими пластинами и анодом коррекции астигматизма и внешними корректирующими катушками, с экраном прямоугольной формы с плоской поверхностью и внутренней измерительной шкалой. Однолучевые трубки 8ЛО6И предназначены для визуального наблюдения и измерения электрических процессов в радиоэлектронных устройствах.

Цвет свечения экрана - желто-зеленый. Размер рабочей части экрана 40X60 мм.

Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 2 - бланкирующие пластины; 3 - второй анод; 4 - первый анод (фокусирующий); 5, 7 - сигнальные отклоняющие пластины Y1, Y2; 6-третий анод; 8 - четвертый анод; 9 - сетка; 10, 12 -временные отклоняющие пластины Х1 Х2; 11-модулятор; 13 - катод; А - пятый анод - боковой вывод на баллоне. Оформление - стеклянное с боковым выводом на баллоне. Масса 0,45 кг.

Основные параметры прибора однолучевая трубка 8ЛО6И

при UH = 6,3В; U*а1 = 100...300В; U*a2 = 700В; U**a3=±50В; U**a4 = ±50В; U**a5 = 2,3кВ; U**c = ±50В; Uзап = -(20...50)В; Uзап.бланк.пл.≤ 50В

где * - напряжение, измеренное относительно катода,

** - напряжение, измереноое относительно второго анода.

| Наименование | Не менее | Не более |
| --- | --- | --- |
| Ток накала, А | 0,086 | 0,105 |
| Ток катода, мкА |  | 400 |
| Ток первого анода, мкА |  | 5 |
| Ток второго анода, мкА |  | 380 |
| Ток третьего анода, мкА |  | 20 |
| Ток четвертого анода, мкА |  | 10 |
| Ток бланкирующих пластин, мкА |  | 200 |
| Ток сети, мкА |  | 20 |
| Ток пластин, мкА |  | 40 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА |  | 50 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА |  | 5 |
| Чувствительность, мм/В: |  |  |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 |  | 0,9 |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 |  | 1,3 |
| Яркость свечения экрана, кд/м2 |  | 20 |
| Ширина сфокусированной линии, мм |  | 0,5 |
| Геометрические искажения, % |  | 3 |
| Нелинейность отклонения, % |  | 5 |
| Время готовности, мин |  | 2 |
| Наработка, ч | 1000 |  |
| Критерии годности при наработке: | 16 |  |
| яркость свечения экрана, кд/м2 | 16 | 0,6 |
| ширина сфокусированной линии, мм |  | 0,6 |
| Емкости между электродами, пФ: |  | 10 |
| катод - все остальные электроды |  | 10 |
| модулятор - все остальные электроды |  | 10 |
| пластина Y1 - пластина Y2 |  | 7 |
| пластина X1 - пластина X2 |  | 8 |
| пластина Y1 - все остальные электроды, кроме Y2 |  | 10 |
| пластина X1 - все остальные электроды, кроме X2 |  | 10 |

Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 8ЛО6И

| Наименование | Не менее | Не более |
| --- | --- | --- |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение второго анода, В | 600 | 900 |
| Напряжение пятого анода, кВ | 2 | 3 |
| Напряжение модулятора, В | -100 | -2 |
| Средний потенциал отклоняющих пластин относительно второго анода | -20 | 20 |