8ЛО7И Характеристики

При настройке астигматизма в С1-94 с 8ЛО7И замечено, что на выводе 12 - экран, требуется подавать 12В. Большее или меньшее напряжение на выв 12 приводит к размыванию луча (на экране  - синусоида, с размахом 6 клеток). Изменение напряжения на выводе 9 - второй анод, в ределах 12-100В НЕ приводит к явным изменениям фокусировки или яркости или размера луча (амплитуды сигнала на экране). Подача, на вывод 9 - второй анод,  сигнала со средней точки пластин УВО, через резисторы 100КОм, напрямую, с движка подстроечника, включённого со средней точки 100К//100К, напрямую, или через высоковольтный ЭП, как в LBO-514, видимых результатов повышения качества формы луча не дали.  В связи с этим решено оставить выводы 9 и 12, ЭЛТ 8ЛО7И, подключёнными к шине питания +12В.

## Технические характеристики

https://zapadpribor.com/8lo7i/

8ЛО7И

Осциллографическая электронно-лучевая трубка 8ЛО7И однолучевая с электростатической фокусировкой и отклонением луча, зелёного цвета свечения.

Изготавливается с экраном круглой формы с выпуклой поверхностью, внутренним экраном, разделяющим пластины горизонтального и вертикальною отклонения.

ЭЛТ 8ЛО7И предназначена для визуального наблюдения электрических процессов в радиотехнических устройствах широкого применения.

Отклонение луча - электростатическое.

Экран зелёного свечения со средним послесвечением.

Время послесвечения не более 0,1 с.

Диаметр рабочей части экрана не менее 70 мм.

Ширина сфокусированной линии в центре экрана не более 0,5 мм.

Оформление стеклянное, бесцокольное (РШ31В - как у ИН-12:).

Габаритные размеры осциллографической трубки 8ЛО7И:

- длина не более 250 мм;

- диаметр экрана не более 78 мм.

Масса не более 400 г.

Гарантийный срок хранения электронно-лучевой трубки 8ЛО7И - не менее 15 лет со дня изготовления.

Минимальная наработка:

- 1000 часов в режимах и условиях, допускаемых ТУ;

- 2000 часов в облегчённом режиме.

Наработка исчисляется в пределах гарантийного срока хранения.

Расшифровка маркировки осциллографической трубки:

8ЛО7И

8 - число, указывающее на диаметр (диагональ) экрана в сантиметрах;

ЛО - сочетание букв, определяющие тип ЭЛТ: ЛО - осциллографические и индикаторные трубки с электростатическим отклонением луча;

7 - число порядкового номера разработки данного типа ЭЛТ;

И - буква, характеризующая тип экрана: И - однослойное покрытие тонкой структуры, зелёное свечение со средним послесвечением.

Трубка 8ЛО7И однолучевая (8ЛО-7И, 8ЛО 7И, 8Л07И, 8Л0-7И, 8Л0 7И)

Для визуального наблюдения электрических процессов в радиоэлектронных устройствах.

Цвет свечения экрана - зеленый.
    Диаметр рабочей части экрана не менее 70мм.

Однолучевая трубка 8ЛО7И с экраном круглой формы с выпуклой поверхностью, внутренним экраном, разделяющим пластины горизонтального и вертикальною отклонения. Однолучевые трубки 8ЛО7И предназначены для визуального наблюдения электрических процессов в радиоэлектронных устройствах.

Цвет свечения экрана - зеленый. Диаметр рабочей части экрана не менее 70мм. Ширина сфокусированной линии в центре экрана не более 0,5мм. Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 2 - катод; 3 - модулятор; 5 - первый анод; 7 - сигнальная отклоняющая пластина Y1; 8 - сигнальная отклоняющая пластина Y2; 9 - второй анод; 10, 11-временные отклоняющие пластины X1, Х2; 12 - экран; 4 - отсутствует; 6, 13 - не подключены. Оформление - стеклянное бесцокольное. Масса 0,4кг.

Основные параметры прибора однолучевая трубка 8ЛО7И

при Uн = 6,3В; Ual= 150...350В; Ua2 = 2кВ; U3an = -(40...80)В

| Наименование | Не менее | Не более |
| --- | --- | --- |
| Ток накала, А | 0,27 | 0,33 |
| Модуляция, В |  | 30 |
| Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА |  | 30 |
| Ток утечки в цепи модулятора, мкА |  | 5 |
| Яркость экрана, кд/м2 | 12 |  |
| Время послесвечения, с |  | 0,1 |
| Чувствительность, мм/В: |  |  |
| временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,25 | 0,35 |
| сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 0,5 | 0,6 |
| Наработка, ч | 1000 |  |
| Критерии годности при наработке: |  |  |
| ширина сфокусированной линии в центре экрана, мм |  | 0,6 |
| модуляция, В |  | 40 |
| Емкость между электродами, пФ: |  |  |
| катод - все электроды |  | 8 |
| модулятор - все электроды |  | 8 |
| пластина X1 - пластина Х2 |  | 4 |
| пластина Y1 - пластина Y2 |  | 4 |
| пластина Y1 - - все электроды |  | 10 |
| пластина X1 - все электроды |  | 12 |
| пластина Y1 - все электроды, кроме Y2 |  | 8 |
| пластина X1 - все электроды, кроме Х2 |  | 8 |
| пластина Y2 - все электроды, кроме Y1 |  | 8 |
| пластина Х2 - все электроды, кроме Х1 |  | 8 |

Предельные эксплуатационные данные однолучевая трубка 8ЛО7И

| Наименование | Не менее | Не более |
| --- | --- | --- |
| Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
| Напряжение первого анода, В | 0 | 600 |
| Напряжение второго анода, В | 1500 | 2200 |
| Напряжение модулятора, В | -150 | -1 |
| Напряжение подогревателя относительно катода, В | -125 | 0 |
| Напряжение между любой из отклоняющих пластин и вторым анодом, В | -550 | 550 |
| Полное сопротивление в цепи любой из отклоняющих пластин на частоте 50Гц, МОм |  | 1 |
| Сопротивление в цепи модулятора, МОм |  | 1 |

_________________________________________________________________________

Ремонт С1-90

https://forum.cxem.net/index.php?/topic/181628-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%811-90%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D1%82/

Режимы 8ЛО7И в С1-90

http://www.kipis.ru/upload/kipis_articles/article_c1-94.pdf    по ссылке ремонт С1-94.. но там расписаны режимы на трубке и что и как проверять... схема преобразователя такая же... поетому и режимы будут такие же... прочитай...

Режимы 8ЛО7И в С1-94 - цитата из статьи по ремонту С1-94