NE555_УправлениеНасосом

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397

Наличие двух компараторов в составе микросхемы таймера позволяет  выполнить на нем простую схему управления насосом водоснабжения (рис.4). Схема  предназначена для откачивания воды из емкости (схема наполнения емкости  использует в выходном реле размыкающий контакт). При замачивании водой электрода  нижнего уровня Э1 на входе схемы действует напряжение примерно равное половине  напряжения питания (такое напряжение не может переключать выход микросхемы),  вследствие одинаковых сопротивлений резисторов R1 и R2. В зависимости от  температуры воды, материала электрода возникающая ЭДС может немного исказить это  напряжение, тогда придется изменить номинал резистора R2.

При дальнейшем повышении уровня воды и замачивании электрода Э2 на  входе схемы напряжение снижается ниже, чем третья часть питающего напряжения.  Это вызывает переключение схемы и срабатывание выходного реле! Уровень воды  убывает, но до тех пор пока Э1 находится в воде, состояние схемы не изменяется.  Потеря контакта Э1 с водой приводит к повышению напряжения на входе схемы выше  2/3 питающего напряжения, в результате чего переключается внутренний триггер  микросхемы и реле обесточивается. Для настройки схемы существенно следующее  обстоятельство: настраивать необходимо при самой низкой температуре воды и самой  низкой концентрации проводящих примесей. Емкость конденсатора С1 выбрана  сравнительно большой, чтобы сетевая наводка на провод, идущий ко входу схемы,  была подавлена. Этот конденсатор лучше устанавливать не электролитический.  Резистор R2, соединяющий выводы электродов между собой, следует установить на  плате из стеклотекстолита, которая закреплена на один из электродов (на клемму  электрода). Гибкий вывод изолированным проводником подводится ко второму  электроду. Необходимо обеспечить защиту резистора от влаги и механических  воздействий. В отличие от большинства схем сигнализаторов уровня воды данная  схема не только позволяет экономить одну жилу кабеля, что упрощает наладку и  монтаж, но и подавлять наводки переменного напряжения на входе схемы, в том  числе и импульсные помехи (которые сейчас на действующих установках с  промышленными сигнализаторами уровня часто создают проблемы). Увеличением  номиналов R3 и С1 можно даже "задержать" время срабатывания реле на несколько  минут, тогда любые импульсные наводки не смогут вызвать ложного срабатывания  схемы. Кроме того, микросхема имеет еще одну входную клемму (вывод 4),замыкание  которой "сбрасывает" в 0 выход таймера независимо от потенциалов но входе  (выводы 2 и 6). Обычно этот вывод 4 подсоединяют к питающему напряжению, чтобы  вход не влиял на роботу схемы.

Еще одно интересное применение может получить релейное устройство,  если вход его оборудовать двойным (дифференциальным) датчиком освещенности или  температуры. В этом случае выходное реле срабатывает при переходе границы  свет/тень через двойной датчик. Для устранения ложных срабатываний, а также для  защиты от большой засветки двух датчиков необходимо установить два резистора R1  - для ограничения тока "своего" фотодатчика и R2 -для добавки "начального" тока  в плечо "своего" фотодатчика. Такая схема в случае засветки двух датчиков ярким  светом дает на вход релейной схемы потенциал, близкий к предельным значениям R2  и R". Такой же потенциал подается на релейную схему в затемненном состоянии двух  датчиков, когда высокое сопротивление фоторезисторов и их неравные "тепловые"  токи могли бы привести к неопределенному сигналу на входе схемы. И только в  случае не слишком большой засветки фотодатчиков, при условии большей  освещенности R', релейное устройство переключается в необходимое состояние  (смотря, кокой вариант входа на рис.5 нас устраивает). Такое необычное  соединение датчиков позволяет легко выполнить мишень фототира. В центральной  зоне - один фоторезистор, а вокруг него четыре, соединенные в параллель, только  "попадание" света в центральную зону вызовет срабатывание выходного реле! Если  резистор R3 шунтировать кремниевым диодом, то в зависимости от его полярности,  схема будет быстрее переходить в одно состояние и медленнее в другое. Подбором  R3 и С1 можно задержать срабатывание реле от короткой вспышки света на некоторое  время. Не составит труда изготовить будильник для рыболова, срабатывающий от  света Луны. Для этого необходимо защитный тубус фотодатчиков навести на место, в  котором появится Луна в определенное время ночи, так чтобы один датчике был  освещен раньше, а другой позже. Если ночь будет безлунной или облачной,  "будильник" не сработает!

Датчиками освещенности и температуры могут быть приборы с  различным сопротивлением - диапазон перестройки схем огромный. В случае  дифференциального датчика желательно применение фото- или термоприборов из одной  коробки, т. е. приборы, изготовленные и хранимые одинаково. Упомянутые несколько  приложений не охватывают весь спектр применения донных релейных схем. В самом  деле, изменив постоянную времени входной цепочки и установив на выходе вместо  электромагнитного реле высокочастотный транзистор, можно заставить схему  работать на частотах до мегагерца (зависит от входного датчика). Значит, можно  выполнить устройство дистанционного управления телевизором с большого  расстояния, с применением дифференциального фотодатчика  и "засекреченным"  управлением. Подобным образом, можно инфракрасным импульсным "ключом" открывать  дверь объекта, направляя сфокусированный луч в определенную точку - это повышает  степень защиты объекта. При хорошей разметке дороги дифференциальный датчик с  осветителем мог бы "следить" за полосой разметки и дать водителю звуковой сигнал  в момент ослепления от встречного автомобиля, чтобы водитель смог пару секунд  "не слететь" с дороги, а продолжить дальше движение. Но это требует дублирования  датчиков и применения другой схемы [2]. Схема с дифференциальным фотодатчиком и  правильно подобранной постоянной времени входной цепи может с помощью  электромотора поворачивать солнечный свето- или теплоприемник вслед за движением  светила.

Литература: 
1. Горейко М. Фотометр, Знание и работа 1982  
2. Горейко Н., Фоноскоп - говорящая видеокамера, Техника молодежи-1983 -№ 2  
3. Горейко Н. Несжигаемый блок питания, Радиоаматор 1997, № 7
Датчик влажности, света и уровня воды на таймере КР1006ВИ1.
Н.П.Горейко, Украина, г.Лещыжин, РАДИОАМАТОР № 3,  2001

# Схема из Радио №6 1992 стр. 16