Тестовая плата начинающего программиста

http://www.cqham.ru/ob83_o4.htm

Начинающему программисту порой трудно сосредоточится на выборе схемы, с которой можно начать серьезную работу над своими проектами. «Светодиодоморгалозажигалки» быстро надоедают, хочется чего-нибудь такого, что принесет большее удовлетворение! Предлагаю вариант макетной платы для наиболее популярных и недорогих Атмеловских микропроцессоров Attiny2313. Плата снабжена 16 символьным жидкокристаллическим дисплеем WH1601A (можно применить и другой), микросхемой MAX232 и разъемом для связи с СОМ портом компьютера, а также разъемами, позволяющими подключить программатор и несколько внешних датчиков. Плата может использоваться и для макетирования и для полноценных устройств, при этом на ней устанавливаются только необходимые для данного устройства детали, например, если не нужна связь с ПК, микросхему МАХ232 и разъем порта можно не ставить.

Сфера применения этой макетной платы – самая разнообразная: счетчики импульсов, одно- и многоканальные термометры и терморегуляторы, указатели направления и угла места антенн, контроллеры для «умного дома» и многое другое.

Схема

На схеме не указан номинал кварца, он может быть любым в зависимости от задач, или же вовсе отсутствовать, если используется внутренний генератор.

Внешний вид макетной платы

Вид экрана

Наименование штырьков (вид со стороны деталей)

Индикатор может подключаться как на гибких проводках, так и на жестких штырьках, соединяющих тестовую плату и индикатор WH1601A. Резисторы, включенные последовательно с входами – для повышения надежности работы и безопасности экспериментов. При необходимости параллельно портам PD2 и PD3на плате могут устанавливаться защитные стабилитроны на напряжение 5,1 Вольт, отверстия для них видны под кварцевым резонатором.

Дополнение к схеме наименования штырьков: Выше верхнего ряда штырьков установлен 2-х штырьковый разъем для кнопки RESET и справа от верхнего ряда штырьков - одиночный штырек, на который через резистор 100 Ом выведено напряжение 5 V.

Настройка PONY PROG для программирования тестовой платы.

Пример применения тестовой платы (Сканер кодов пультов дистанционного управления). Поддерживает стандарт RC5, при включении на дисплее высвечивается надпись «ENT RC5!», после нажатия на кнопку ПДУ высвечивается адрес команды и номер команды ПДУ.

Для пробы был применен датчик ILMS5360, возможно применение других датчиков типа TSOP1736, TSOP1838, HS0038A2. Питание на датчик (5 V) подается с любых разъемов, выход датчика соединяется с контактом PD2.

Программирование фьюзов для работы без кварца.

Файл: Плата в SL5, Тестовая прошивка, пример применения тестовой платы (Сканер кодов пультов дистанционного управления) - 04_TEST.zip