Радиовыключатель с Али

https://ru.aliexpress.com/item/220V-1CH-10A-RF-Wireless-Remote-Control-Light-Switch-System-Receiver-Transmitter-M4-T4-L4-Output/32766226004.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1544868992596&afref=&subid1=DPlnKr2ATnM&dp=10192c0984d5c60308e1177edff37afd&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed0w1MXe&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9e725510029a44bc8618c600c1283846-1544868992596-04590-VnYZvQVf&terminal_id=aa8d949cf8cb4ed38f46de51b6560834

220 В 10A 1ch беспроводной пульт дистанционного управления.

Рабочая Напряжение: ac220v

Канал: 1CH

Рабочая частота: 315 мГц/433 мГц

Чувствительность приемника:-105дБ

Рабочая температура:-40 \ С-+ 80 \ 8

Выход путь:Мгновенный Переключить запертое Регулируемый

Тип кода:Обучение код

Размеры:50*30*18 мм

Рабочий/выходной путь:

Jog/non-фиксатор:Нажмите одну кнопку, работает/на. ослабьте палец на той же кнопке-Остановите/выключите. Один канальный коммутатор нужен один кнопки дистанционного управления

Самозащелкивающийся/самозапертый:Нажмите одну кнопку, для одного времени работает/на. Нажмите одну и ту же кнопку опять же остановите/выключите. (Один канальный переключатель нужен один кнопки дистанционного управления

Межблокировочная/запертая:Нажмите одну кнопку, работает/на, нажмите еще одну кнопку-Остановите/выключите. (Один канал switchneed 2 кнопки дистанционного управления

Пожалуйста, сообщите нам, как вы хотите после покупки, если вы не профессионал, мы бы установили рабочий путь, как ваше требование перед кораблем.

Пожалуйста, сообщите намЧто состояние выхода Вы хотите после оформления заказа.ИлиМы отправим вас по умолчанию"Запертое".

Он может быть изменен на сварочное место паяльной паяльником

Обучение и удаление метод

1. Есть кнопка обучения на панели управления сенсорным коммутатором, кнопка используется для изучения и удаления кода.
2. Нажмите и удерживайте кнопку обучения в течение трех секунд. когда индикатор светит световыми вспышками, мы вступаем в обучающее состояние. Нажмите на любой ключ на пульте дистанционного управления, чтобы излучать сигнал, световые вспышки два раза и выключаются. Это означает, что вы узнаете его успешно.
3. Он может узнать более 12 шт. 2262 или 1527 чип с другим кодом беспроводной пульт дистанционного управления.
4. удалите метод дистанционного управления: удерживайте кнопку обучения около 8 секунд, световой индикатор включается, выключается, затем код, который вы научили раньше, будет удален.

.

Пульт ДУ (передатчик)

Дистанционное управление:

Рабочая Напряжение:DC12V

Рабочий ток:30MA

Рабочая частота:266-433 мГц

Частота Расстояние:20-200 м

(Обратите внимание, что это идеальное расстояние без какого-либо блока и сигнала помех, она поднялась бы и упала около 10%-50% с блоком и сигнальными помехами).

1. Working Напряжение: AC220V +-10%
2. Максимальная нагрузка: 10A реле, резистивный load≤8a, (менее 600 Вт) Индуктивный load≤3a (менее 300 Вт)

3. канал: 1CH
4. Рабочая частота: 315 мГц/433MZH опционально
Чувствительность приемника:-105 дБ
Рабочая температура:-10'C-+ 60'C
Выход: Мгновенный. Переключения. Запертое регулируется джемпер
Тип кода: Обучающий код добавить контроллер кнопкой обучения на приемнике

Выход Состояние:
Он регулируется перемычкой на плате приемника,

(Перед тем, как изменить его. Вам нужно выключить питание. Пока вы не изменили его, затем включите мощность снова, или состояние не будет изменено)

A: Мгновенный ---------- Положите джемпер на «T & G».
B: Переключение ------------ Положите джемпер на «M & G»
C: фиксатор ------------ Возьмите джемпер или Положите джемпер на любой 1 Pin.

Мгновенный ------------ нажмите кнопку передатчика A, реле приемника A Включено, кнопка выхода A; реле приемника A выключено,

Переключатель -------------- нажмите кнопку передатчика A в течение 1 времени, реле приемника A Включено, нажмите кнопку A снова, реле приемника A выключено,

Защелка ------------ нажмите кнопку передатчика A, реле приемника A Включено, нажмите кнопку передатчика B, реле A выключено.

Метод обучения:

Вход AC220V для приемника. Нажмите кнопку обучения до включения светодио дный ного индикатора. Затем нажмите на передатчик, светодио дный индикатор быстро мигает, это означает, что обучение успешно.

Очистка товара

Удерживайте нажатой кнопку обучения на приемнике до тех пор, пока светодио дный индикатор не включится и не начнет быстро мигать, это означает, что код был успешно очищен.